# 采用连续流搅拌槽式反应器厌氧处理含五氯酚废水的研究

### 论文摘要

五氯酚（PCP）是具有致畸、致癌、致突变作用的难生物降解物质,是美国环保局（EPA）以及我国环境优先控制的重点污染物之一。近年来,国外的大量研究表明五氯酚在厌氧条件可以获得良好的降解效果,但在国内在这方面的研究还处于起步阶段。本文采用连续流搅拌槽式反应器（CSTR）厌氧降解PCP,研究了反应器启动和连续稳定运行过程中的工艺条件,以期为开发和应用厌氧处理含PCP废水的技术提供基础数据。本研究中首先确定准确、快速和灵敏的PCP的检测方法。分析了紫外分光光度计法和高效液相色谱法两种检测方法:紫外分光光度计法平均相对标准偏差为6.0%,方法的检测限为0.92mg/L,加标回收率平均值为96.97%,而高效液相法的平均相对标准偏差低于1%,方法的检测限8.25μg/L,加标回收率平均值为98.71%。通过对比确定试验中测定高浓度五氯酚时可以选择紫外分光光度计法,低浓度时采用高效液相色谱法检测。反应器运行过程中,首先考察了pH、外加葡萄糖浓度以及PCP负荷的作用规律,同时还探讨了水力学停留时间、反应器搅拌速度对反应器工作性能的影响。实验结果表明出水pH在6.37.1时反应器运行效果良好,当反应器运行过程中pH值过低时,可以加入NaHCO3进行调节,其加入量以0.3g/L为宜;葡萄糖浓度适当增加有利于PCP以及COD的降解,本研究中适宜的浓度为2.2g/L;反应器搅拌速度在150r/min180r/min范围内,以及水力学停留时间为68h时,对PCP和COD可以得到较高的降解效果。在上述最佳工艺条件下,进行了反应器的第二次启动和连续运行。初始COD负荷为2.73kg·m-3·d-1时,反应器经过21天达到稳定的运行状态,PCP负荷由1.0×10-3kg·m-3·d-1提高至48×10-3kg·m-3·d-1,五氯酚的去除率可以达到90%左右,而且随PCP负荷的增加PCP和COD去除率呈下降趋势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 五氯酚的结构及性质

- 1.1.2 五氯酚的来源和污染现状

- 1.1.3 五氯酚对微生物的毒性作用

- 1.1.4 五氯酚降解的研究概况

- 1.2 含五氯酚废水的厌氧生物降解

- 1.2.1 微生物厌氧降解的影响因素

- 1.2.2 五氯酚厌氧降解机理及动力学

- 1.3 厌氧处理系统概述

- 1.3.1 厌氧生物反应器的发展简介

- 1.3.2 连续流搅拌槽式反应器

- 1.4 课题的研究意义和研究内容

- 1.4.1 课题的来源

- 1.4.2 课题的研究目的和意义

- 1.4.3 课题的研究内容

- 第2章 五氯酚检测方法的确定

- 2.1 紫外分光光度计法

- 2.1.1 材料和仪器

- 2.1.2 分析方法

- 2.1.3 结果和讨论

- 2.2 高效液相色谱法

- 2.2.1 材料和仪器

- 2.2.2 分析方法

- 2.2.3 结果与讨论

- 2.3 紫外分光光度法和高效液相法的比较

- 2.3.1 方法精密度对比

- 2.3.2 方法回收率对比

- 2.4 本章小结

- 第3章 厌氧降解五氯酚最佳工艺参数的研究

- 3.1 实验材料和方法

- 3.1.1 实验装置

- 3.1.2 实验所用种泥和废水

- 3.1.3 反应器运行参数控制

- 3.2 实验的分析项目和测定方法

- 3.2.1 主要分析项目和方法

- 3.2.2 高效液相色谱法测定五氯酚的预处理

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 运行过程中COD 和PCP 的去除性能

- 3.3.2 运行过程中pH 值的变化

- 3.3.3 碳酸氢钠加入量对PCP 去除率的影响

- 3.3.4 水力停留时间对PCP 和COD 的去除率的影响

- 3.3.5 外加葡萄糖对PCP 和COD 的去除率的影响

- 3.3.6 搅拌速度对PCP 和COD 去除率的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 最佳工艺条件下反应器稳定连续运行状况

- 4.1 接种污泥和反应器运行参数控制

- 4.2 结果与分析

- 4.2.1 运行过程中COD 和PCP 的去除率变化

- 4.2.2 pH 值的变化以及对PCP 和COD 去除率的影响

- 4.2.3 污泥性状的变化

- 4.2.4 PCP 负荷的作用规律

- 4.2.5 厌氧降解五氯酚出水产物的初步分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Ф6m×6.5m新型氰化搅拌槽工业试验[J]. 有色金属(选矿部分) 2013(S1)

- [2].用复合型取代桨式及带导流桶的螺旋桨式搅拌槽[J]. 中国有色金属 2011(S1)

- [3].多相搅拌槽内宏观混合研究进展[J]. 化学工程 2011(06)

- [4].高固含固液搅拌槽内颗粒悬浮与混合特性[J]. 工程科学学报 2017(01)

- [5].双层桨搅拌槽的混合过程研究[J]. 中国有色冶金 2017(01)

- [6].新型自吸式多相搅拌槽临界悬浮特性的实验研究[J]. 过程工程学报 2014(02)

- [7].斜叶桨搅拌槽内通气量对轴端力矩的影响[J]. 化工设备与管道 2017(03)

- [8].大型搅拌槽筒体制造的焊接质量控制[J]. 科技致富向导 2013(35)

- [9].搅拌槽反应器内宏观和微观混合及过程强化[J]. 化学反应工程与工艺 2013(03)

- [10].双层桨搅拌槽内部流场的实验研究[J]. 广东化工 2012(11)

- [11].偏心组合桨搅拌槽内层流混合过程的数值模拟[J]. 化工进展 2014(12)

- [12].双层侧进式搅拌槽固液流动研究[J]. 轻工机械 2015(04)

- [13].不同导流筒结构的调浆搅拌槽流场分析[J]. 有色金属(选矿部分) 2014(06)

- [14].顶入式与侧入式搅拌槽内混合特性的比较[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [15].桨叶类型对搅拌槽固液流动特性影响的数值模拟研究[J]. 化学工程师 2020(06)

- [16].层流搅拌槽研究方法及研究现状[J]. 石化技术 2017(12)

- [17].高效搅拌槽搅拌系统的优化设计[J]. 现代矿业 2017(01)

- [18].连续搅拌槽式反应器中自催化化学反应的延迟同步[J]. 物理学报 2008(10)

- [19].螺带-螺杆搅拌槽内流动与剪切特性的数值模拟[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [20].沉淀搅拌槽的优化设计[J]. 铀矿冶 2014(01)

- [21].V型桨搅拌槽内固液两相流数值模拟[J]. 制造业自动化 2013(18)

- [22].三层桨搅拌槽内三维流场的数值模拟[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(07)

- [23].稀土萃取搅拌槽内混合过程的数值模拟[J]. 中国有色冶金 2018(06)

- [24].槽体几何形状对大型搅拌槽内部流场影响的研究[J]. 机械制造 2018(09)

- [25].卧式组合搅拌槽内固液混合物多相流模拟分析[J]. 食品与机械 2013(05)

- [26].双层桨搅拌槽内流场的数值模拟[J]. 食品与机械 2011(01)

- [27].双层桨搅拌槽内局部气液分散特性研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2009(03)

- [28].连续搅拌槽内假塑性流体停留时间分布的数值模拟[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [29].双层侧进式搅拌槽内流场特性数值模拟[J]. 石油化工设备 2019(04)

- [30].沉淀搅拌槽三维流场数值模拟[J]. 机械工程师 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a374028c92013e606cbd116e.html