# 杂多化合物催化剂的制备及其催化性能

### 论文摘要

用浸渍法制备了一系列负载型杂多化合物（简写为HPC,包括磷钨酸（PW）及其铯盐和钾盐）催化剂,载体包括无定形硅胶（SiO2）、介孔分子筛SBA-15、超稳Y沸石（USY）和脱铝超稳Y沸石（DUSY）,以X-射线粉末衍射（XRD）、N2吸附、NH3-TPD、Hammet指示剂、红外光谱（IR）、固体核磁共振（MAS NMR）和扫描电镜（SEM）表征了催化剂的物化性质,在酸催化反应（乙酸与正丁醇的酯化和乙酰乙酸乙酯与乙二醇或1,2-丙二醇液相缩合）中考察了催化剂的催化性能,用水处理试验考察了催化剂的稳定性。开发了一种制备钼钒磷杂多酸H3+nPMo12-nVnO40·xH2O （简写为PMoVn,n=1-3）的方法,通过等离子体原子发射光谱（ICP）、XRD、热重分析（TG）、紫外可见光谱（UV-Vis）、IR和31P MAS NMR表征了催化剂的结构,在以冰醋酸和乙腈的混合物为溶剂,双氧水为氧化剂的苯羟基化制取苯酚的反应中考察了催化剂的活性。酯化反应结果与PW/SiO2催化剂酸量、比表面积及PW在载体表面分散状况有直接关系。PW负载量为40%时,正丁醇的转化率及酯产率均明显高于PW的结果。在反应温度为395 K,催化剂在反应体系中的质量分数为3.5%,反应时间为120 min的条件下,正丁醇转化率达89.8%,乙酸丁酯选择性为100%。在合成苹果酯的反应中,随着负载量的增加催化剂的活性有不同程度的增加。在负载量达到30%时,催化活性已基本不变,PW/SiO2、Cs2.5PW/SiO2和K2.5PW/SiO2的活性分别为69.8%、68.6%和68.4%。催化剂的溶脱性测试结果表明,催化剂失活与HPC的流失有很好的关联性,催化剂稳定性的顺序为30%Cs2.5PW/SiO2≈30%K2.5PW/SiO2>30%PW/SiO2。SBA-15负载HPC催化剂随着负载量的增加表面积下降,但其表面酸强度有不同程度的增加。从负载前后的XRD图可以看出,即使HPC负载量高达80%,载体SBA-15的结构也未发生变化。IR谱图显示,杂多酸阴离子与载体表面硅羟基存在强相互作用,造成中低负载量的催化剂酸强度偏低。对合成苹果酯反应来说,PW/SBA-15催化剂负载量低于30%,M2.5PW/SBA-15负载量低于20%时,无催化活性。随着负载量的增加催化剂的活性有不同程度的增加,在负载量为80%时活性最高:PW/SBA-15为73.2%,Cs2.5PW/SBA-15为67.8%,K2.5PW/SBA-15为61.2%。催化剂的溶脱性测试结果表明,催化剂失活与活性组份的流失有很好的关联性,在极性反应体系中80%Cs2.5PW/SBA-15

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 杂多化合物简介

- 1.2.1 杂多酸

- 1.2.2 杂多酸盐

- 1.2.3 杂多化合物的合成

- 1.3 杂多化合物的固载化

- 1.3.1 浸渍法负载杂多酸

- 1.3.2 溶胶凝胶法固载杂多酸

- 1.3.3 “瓶中造船”法固载杂多酸

- 1.4 杂多化合物在酸催化反应中的催化性能

- 1.4.1 烷基化反应

- 1.4.2 Friedel-Crafts 酰化反应

- 1.4.3 缩合和酯化反应

- 1.4.4 异构化

- 1.5 杂多化合物在选择氧化反应中的催化性能

- 1.5.1 以氧气为氧源

- 1.5.2 以双氧水为氧源

- 1.6 杂多化合物的研究展望

- 1.7 选题意义和研究内容

- 参考文献

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验所用试剂及药品

- 2.2 催化剂制备

- 2.2.1 脱铝USY 的制备

- 2.2.2 负载型催化剂的制备

- 2.2.3 钼钒磷杂多酸的制备

- 2.3 催化剂表征

- 2.3.1 X 射线衍射（XRD）

- 2 吸附测试'>2.3.2 N2吸附测试

- 3-TPD 酸性表征'>2.3.3 NH3-TPD 酸性表征

- 2.3.4 Hammett 指示剂

- 2.3.5 UV-Vis 分光光度法测定负载型催化剂中杂多化合物的溶脱量

- 2.3.6 IR 分析

- 2.3.7 SEM 扫描电镜

- 2.3.8 MAS NMR 分析

- 2.3.9 GC-Mass 分析

- 2.3.10 元素分析

- 2.3.11 热重分析

- 2.3.12 固体紫外光谱分析

- 2.4 酸催化和氧化催化反应

- 2.4.1 乙酸丁酯的合成

- 2.4.2 草莓酯的合成

- 2.4.3 苹果酯的合成

- 2.4.4 苯羟基化反应

- 第三章 负载杂多化合物催化剂在乙酸丁酯合成中的催化性能

- 3.1 前言

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 硅胶负载杂多酸催化剂在乙酸丁酯合成中的催化性能

- 3.2.2 脱铝USY 负载杂多化合物催化剂在乙酸丁酯合成中的催化性能

- 3.3 小结

- 参考文献

- 第四章 脱铝USY 沸石负载杂多化合物催化剂在草莓酯合成中的催化性能

- 4.1 前言

- 4.2 结果与讨论

- 2 吸附结果分析和表面酸强度表征'>4.2.1 N2吸附结果分析和表面酸强度表征

- 4.2.2 DUSY 负载杂多酸铯盐前后的SEM 照片

- 4.2.3 DUSY 负载磷钨酸铯盐催化剂性能

- 2.5PW/DUSY 催化合成草莓酯的优化条件'>4.2.4 30%Cs2.5PW/DUSY 催化合成草莓酯的优化条件

- 4.2.5 催化剂稳定性的考察

- 4.3 小结

- 参考文献

- 第五章 负载杂多化合物催化剂在苹果酯合成中的催化性能

- 5.1 前言

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 硅胶负载杂多化合物催化剂在苹果酯合成中的催化性能

- 5.2.2 SBA-15 负载杂多化合物催化剂在苹果酯合成中的催化性能

- 5.2.3 DUSY 负载杂多化合物催化剂在苹果酯合成中的催化性能

- 参考文献

- 第六章 水热合成钼钒磷杂多酸及其催化氧化性能

- 6.1 前言

- 6.2 结果与讨论

- 6.2.1 催化剂表征

- 6.2.2 催化剂性能评价

- 6.3 小结

- 参考文献

- 第七章 全文结论

- 读博期间发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].柠檬酸对MoO_3/CeO_2-Al_2O_3催化剂耐硫甲烷化性能的影响（英文）[J]. 燃料化学学报 2016(12)

- [30].铂基催化剂对甲醛的室温催化净化性能[J]. 中国粉体技术 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a385f219052b55320e049d2d.html