# 浅谈建筑防水胡沛然

上海中森建筑与工程设计顾问有限公司上海200062

摘要：本文就防水设计展开讨论，根据防水的各个部位将防水的重点进行阐述，其中对地下防水进行了重点分析。

关键词：防水；设防；分部；可持续性；连续

一、防水设计的概念

1.防水主要是指防明水，可以看得见的流水。少量是为了保护建筑物免受水汽，水分的侵蚀而做的防水。

2.防水设计应根据工程所在地的气候、地质、使用条件以及周边环境等条件进行设计，防水是一个系统的概念，要与结构本身以及节能构造等因素集合起来考虑，另外防水构造本身，要考虑防水材料以及其相邻材料的兼容性，不能单一考虑防水材料本身。

3.防水设计应注意的设计要点：

a.防水设计有三大要素：排除明水、密闭防水、暗设泄水，其中暗设泄水是对防水的一种补救措施，排除以任何形式、任何部位渗入的水

b.防排结合：如果能够快速的排水，则会避免积水，从根源上减少水的渗透。

c.要连续设防：不可一些部位设置，一些部位不设，要形成连续的设防界面，这样才不会形成局部防水薄弱，重而导致整体防水失败

d.防水设计时应注意防水材料的变形，主要有两个方面：一个是在节点处设置局部增强材料，另一个是分散变形对材料的影响，比如说设置隔离层以缓解和刚柔材料之间的拉扯，以免防水材料受到刚性材料的拉扯。

e.要因地制宜，注意设防主体的特征以及其周围环境的不同。不同的主体，不同的环境对于选用防水材料影响比较大，比如说在寒冷的地区，要采用能低温作业的防水材料。

二、防水材料选用的基本原则

1.要选择节能环保性的材料，传统的防水材料主要是以沥青这样的高耗污染大的材料最为主要的材料，但是随着科技的发展越来越多的防水材料有此诞生，主要的参考标准就是以低碳为主的新型防水材料作为发展目标，传统的氧化沥青卷材逐渐的被性能更好的改性沥青防水涂料所代替。

2.了解每种材料的特性，尽量利用材料的优点，扬长避短，对工程项目做出最优选择

3.尽量将构造层次简化统一，一个项目，材料尽量统一。

4.各构造层次尽量相容相匹配，共同起作用才能达到达到防水的良好效果。

三、构造设计的基本原理

水侵入建筑防护主要有几种方式，一种是水经常在驱动力作用下向薄弱部位迁徙，所以节点部位的防水是重点，其次存在能够使水透过的孔洞，裂缝、微孔、或任何形式的开口。所以防水的重点，一个是减少本体的裂缝，收缩裂缝、结构荷载变形裂缝、温度荷载变形裂缝、冻融、地震引起的裂缝，强风造成的裂缝在防水中需要重要考虑的地方。另外一个是表层的裂缝，主要发生在女儿墙、保温隔热层、水泥砂浆找平层等硬质块材的饰面层上。再次是要避免水积聚在封闭空间。最后尽量将防水做在迎水面上。

四、建筑防水的分部设计

1.地下防水

地下的防水范围包含结构底板垫层以上至地表水平面以上500mm以内的主结构、围护结构以及变形缝、施工缝、桩头、穿墙管道、窗井等部位。地下防水的设计原则是以防水混凝土为主，防排截堵相结合。地下防水设防等级分为四级，一般工程常见的是以一、二级为主，工程部位分为主体结构、施工缝、后浇带、变形缝四个部分。前者为主体防水，后三个为细节防水。

a防水混凝土：结构厚度不应小于250mm，裂缝宽度不得大于0.2mm，且不得贯通迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土的结构混凝土垫层，强度等级不应小于C15，厚度不应小于100mm，在软弱土层中不应小于150mm。

b刚性防水层

1）防水砂浆主要用于结构背水面防潮及渗漏水综合治理。当用于迎水面时，宜施做在主体结构表面，并宜于柔性防水系统复合使用。聚合物防水砂浆单层使用时6-8mm厚，双层施工时10-12mm厚，掺外加剂的或掺合料的水泥防水砂浆厚度通常为18-20mm厚

2）无机防水涂料主要用于结构主体背水面防水，可用于潮湿基层。一般不宜独自作为一道迎水面防水设防措施。水泥渗透结晶型防水涂料的用量不应小于1.5kg/m2，且厚度不得小于1.0mm。

c柔性防水系统

1）弹性体（SBS）改性沥青防水卷材，耐低温性能优良，即可单层使用，也可复层使用，如单层使用，厚度不得小于4mm，如双层使用，不得小于4+3mm，单层使用时应选用聚酯胎，不宜选用玻纤胎，双层使用时必须有一层聚胎脂产品。由厚度不大于1mm的胎基提供强度和尺寸稳定性，但胎基本身并不防水，由改性沥青层的厚度和品质来防水。卷材间搭接宽度不得小于100mm，施工前应涂刷基层处理剂。

2）自粘聚合物改性沥青防水卷材，采用冷施工，分为聚酯胎型和无胎型。聚酯胎型单层使用时3mm厚，双层使用时3+3mm厚，无胎型单独使用时1.5mm厚，双层使用1.5+1.5厚,由于无胎体的塑料层除了能提供强度和尺寸外，其自粘胶本身也橡胶含量高，因此单层使用时仅1，5mm厚。自粘聚合物改性沥青防水卷材卷材间的搭接宽度不应小于80mm，施工方便环保，但可能施工时需要加热辅助，面层材料如果选用不好，容易起皱。施工前，需要在基层表面涂布基层处理剂

3）合成高分子卷材防水系统，其中运用最多的就是三元乙丙橡胶防水卷材，其具有优良的耐老化性，耐臭氧性，热稳定性好，具有耐溶剂和耐酸碱腐蚀性，自重轻，弹性好。但其不易施工，面对起伏的面层，存在一定的串水风险。

4）高分子自粘胶膜卷材防水系统，采用预铺的工艺与主体混凝土结构满粘，具有良好的防串水功能以及良好的结构沉降适应性。主要用于地下工程底部或者以维护结构为外模的，不适用于有施工空间的立墙或顶部的正常铺贴。单层使用时，厚度不小于1.2mm厚，长边采用自粘性搭接，搭接宽度不小于70mm，短边采用双面自粘胶带搭接，搭接宽度不小于80mm

5）涂膜防水系统，分为有机和无机两种，无机防水涂料可作为多道防水中的一道，主要用于背水面，例如水泥渗透结晶防水涂料。有机防水涂料则主要用于迎水面，若用于背部，须具有较高的抗渗性，与基层有较好的粘结性。涂膜防水具有与基层满粘，整体无缝，但对基层要求比较高，受环境和操作人员影响较大。需要设置保护层。

6）聚氨酯防水涂料原料丰富，价格稳定。相容性好，施工方便。施工前需要对基层表面处理，施工完毕后应需要设20mm厚的1：2.5的水泥砂浆或40—50mm厚的细石混凝土做保护层，但与混凝土保护层之前设置无纺布隔离层。主要用于地下室地板、侧墙和顶板的迎水面防水，特别是侧墙和顶板，适用于有振动荷载的场合。厚度不小于1.5mm，其阴阳角应用无纺布做增强处理

7）喷涂橡胶沥青防水涂料,成膜速度快，具有高延伸性，环保性，但其强度较低，与基层粘结强度不高。适用于地下防水的迎水面，厚度不小于1。5mm厚，

2.外墙防水

主要是多雨地区，主要是防砌体砌筑时的灰缝，以及混凝土的施工缝。主要采用聚合物水泥防水砂浆以及防水涂膜。需要注意的是门窗洞口四周以及平常锚固件位置的防水，所以，在设计之初，应事先就确定好锚固件的位置，减少缝隙的存在。

3.室内有水房间

主要包括厨房、卫生间、浴室的防水。其地面一般低于周围地面20mm，可设坡，但不宜设门槛。坡向地漏的坡度为1%-3%。关于墙面防水，一般厨房的墙面不考虑防水，但应考虑防潮，一般选用聚合物防水砂浆和Ⅱ型JS防水涂料。卫生间地面设置防水与墙面防水以及顶面防水形成连续的防水层。

4.屋面防水

屋面的防水等级分为四级，在工程中运用最多的为一级和二级防水。

a平屋面的防水层有卷材防水层、涂膜防水层、或者复合防水层三种。一般分为正置式屋面和倒置式屋面，其中正置式屋面将防水层置于隔热保温层之上，这样将将防水能够及时阻隔在外边，另一种是倒置式防水屋面，前提是保温隔热层采用吸水率低且长期浸泡不腐烂的材料

b种植式屋面需要先设置过滤层，大多数用无纺布，其次设置排水板，最后在防水材料上是需要注意耐根穿刺防水层的设置，其余构造层次均和平屋面一致。

c坡屋面防水，主要是块瓦及沥青瓦两种屋面，瓦屋面与山墙以及凸出屋面的交接处是防水的薄弱环节，需要做好泛水处理。

五、结语

防水设计在整个工程中起着至关重要的作用，好的防水能够延长建筑的使用寿命，减少结构主体的损害，更够更好的减少设施财产的损失，所以建筑师在实际工程中对于防水材料的选择一定要保持慎重的态度。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3940a642bb4fd80fe7f8e9f.html