# PVC基木塑复合材料的制备及其性能的研究

### 论文摘要

木塑复合材料(WPC)是以木纤维或植物纤维为主要组分,经过预处理使之与热塑性树脂或其他材料复合而成的一种新型材料。WPC克服了单一材料的缺点,兼具木材和塑料的双重性能,因此综合性能优良。国外已对木塑复合材料进行了较深入的研究,开发出PE木塑、PS木塑、PP木塑、PVC木塑、ABS木塑等多种复合材料及制品。其中以聚氯乙烯(PVC)树脂为基体的PVC木塑复合材料,具有化学稳定性强、强度高、耐酸碱腐蚀、耐水浸泡、防虫、阻燃及成本低等优点,已被广泛应用于建筑及装饰材料。本论文拟采用某种全新的改性剂M对木粉进行预处理,用传统的热压成型方法制备了PVC基木塑复合材料。在此过程中,又分别添加了AS和聚酰胺蜡两种物质,探讨了它们对PVC基木塑复合材料拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、吸水性及硬度的影响,用SEM电镜观察了冲击断面形态,为提高PVC基木塑复合材料的综合性能探索新的途径,有着重要的理论意义。实验结果表明：改性剂M处理木粉后,木塑复合材料的性能得到改善。随着M添加量的增加,复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度和硬度都呈先上升后下降的趋势,吸水性表现为先下降后上升的趋势；用SEM电镜对复合材料的冲击断面进行了观察,结果表明当改性剂M为2份时的断面粗糙度最小,相界面比较模糊,此时的复合材料的相容性较好。AS的加入对复合材料的拉伸强度、弯曲强度及硬度有明显增强,但其削弱了复合材料的冲击强度。聚酰胺蜡的加入削弱了复合材料的拉伸强度、弯曲强度,没有起到增强的作用,但少量的聚酰胺蜡对复合材料的冲击强度和硬度有增强作用,过量则相反。改性剂M、AS及聚酰胺蜡改性木塑复合材料的正交试验结果为：当改性剂M为2份、AS为8份、聚酰胺蜡为4份时比较适宜,此时复合材料的综合力学性能较佳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 木塑复合材料

- 1.1.1 木塑复合材料的研究背景

- 1.1.2 木塑复合材料的发展概况

- 1.1.3 木塑复合材料的特点与用途

- 1.1.4 木塑复合材料研究中的关键问题

- 1.1.5 木塑复合材料界面改性理论及方法

- 1.1.6 木塑复合材料的生产工艺

- 1.2 PVC基木塑复合材料

- 1.2.1 PVC基本概况

- 1.2.2 木质纤维的结构与特性

- 1.2.3 PVC基木塑复合材料的性能及应用

- 1.2.4 PVC基木塑复合材料的研究进展

- 1.3 本论文的研究目的、内容及意义

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验设备

- 2.3 实验方案与工艺流程

- 2.3.1 实验方案

- 2.3.2 工艺流程

- 2.4 PVC基木塑复合材料试样的制备

- 2.4.1 原料的干燥

- 2.4.2 木粉的改性

- 2.4.3 物料的混合与塑炼

- 2.4.4 样条的制备

- 2.5 性能测试

- 2.5.1 力学性能测试

- 2.5.2 吸水性能测试

- 2.5.3 硬度测试

- 2.5.4 扫描电镜（SEM）观察

- 3 结果与讨论

- 3.1 改性剂M对PVC基木塑复合材料性能的影响

- 3.1.1 改性剂M对复合材料力学性能的影响

- 3.1.2 改性剂M对复合材料吸水性能的影响

- 3.1.3 改性剂M对复合材料硬度的影响

- 3.1.4 复合材料冲击断面的微观形态分析

- 3.1.5 小结

- 3.2 AS对PVC基木塑复合材料性能的影响

- 3.2.1 AS对复合材料力学性能的影响

- 3.2.2 AS对复合材料硬度的影响

- 3.2.3 小结

- 3.3 聚酰胺蜡对PVC基木塑复合材料性能的影响

- 3.3.1 聚酰胺蜡对复合材料力学性能的影响

- 3.3.2 聚酰胺蜡对复合材料硬度的影响

- 3.3.3 小结

- 3.4 改性剂M、AS及聚酰胺蜡改性PVC基木塑复合材料的正交试验研究

- 3.4.1 对拉伸强度的分析

- 3.4.2 对弯曲强度的分析

- 3.4.3 对冲击强度的分析

- 3.4.4 最适宜条件的确定

- 3.4.5 小结

- 4 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稀土稳定剂在PVC中研究与应用[J]. 化工管理 2019(35)

- [2].植物油基PVC增塑剂化学合成与应用[J]. 林业工程学报 2020(01)

- [3].PVC手套行业有机废气的处理对策[J]. 节能 2020(01)

- [4].PVC共挤建筑模板生产技术和产品缺陷控制[J]. 聚氯乙烯 2020(02)

- [5].提高PVC型材表面张力的研究[J]. 聚氯乙烯 2020(02)

- [6].自制PVC管双边平行牵引装置在胫腓骨骨折患者中的应用[J]. 齐鲁护理杂志 2020(08)

- [7].PVC包装线易发故障及改进措施[J]. 齐鲁石油化工 2020(02)

- [8].用于PVC合成的润滑剂(1)：基于可再生资源的润滑剂（英文）[J]. 塑料助剂 2020(03)

- [9].医用PVC粉尘爆炸风险评估[J]. 广东化工 2020(18)

- [10].六西格玛管理在降低PVC树脂“鱼眼”中的应用[J]. 聚氯乙烯 2020(07)

- [11].PVC副产电石渣制水泥氯离子含量控制方法探讨[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [12].一种抗菌PVC复合墙板[J]. 农业装备技术 2020(05)

- [13].PVC行业中改行纳米碳酸钙的应用[J]. 化工管理 2016(34)

- [14].环氧地沟油基PVC人造革增塑剂的制备与应用[J]. 上海塑料 2016(04)

- [15].绿色环保PVC热稳定剂研究进展[J]. 工程塑料应用 2016(12)

- [16].水性油墨在PVC封边条印刷中耐光色牢度研究[J]. 广东化工 2016(24)

- [17].108m~3聚合釜PVC生产产能提升总结[J]. 中国氯碱 2016(10)

- [18].2016年再生PVC需求大幅升温 进口量强势回归[J]. 聚氯乙烯 2016(12)

- [19].PVC生产中循环水泵的节能改造[J]. 聚氯乙烯 2017(02)

- [20].PVC含氮有机热稳定剂的研究进展[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [21].曲线拟合法评价PVC热稳定剂的热稳定性[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [22].油脂/松脂源PVC钙锌复合热稳定剂的研究进展[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [23].PVC热稳定剂的可持续性:现状与愿景[J]. 塑料助剂 2017(02)

- [24].PVC热稳定剂的研究现状及发展趋势[J]. 辽宁化工 2017(06)

- [25].PVC木塑复合材料的配方及其性能[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [26].电石法PVC生产工艺流程[J]. 石化技术 2017(07)

- [27].提高PVC塑料门窗保温性能的措施[J]. 科技视界 2017(05)

- [28].地下室后浇带PVC管模独立支撑技术及应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(18)

- [29].30万吨/年PVC电石渣浆回收乙炔气装置设计[J]. 大众科技 2017(07)

- [30].电石法PVC生产工艺中的综合利用[J]. 化工管理 2017(27)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3ab8b70b318c54cadb4acba.html