# COTS器件ADV212的宇航应用研究

### 论文摘要

COTS（commercial off-the-shelf）作为20世纪80年代欧美主要军事大国提出的称为"商用现成技术"这一概念,是相对于军用技术产品开发研制而言的。军用电子器件以专门的设计、结构加固,可以持久、高可靠的工作;而COTS器件通常工作温度范围很窄,大多是塑料封装（PEM）,对潮湿敏感,通常其设计、材料、芯片、生产过程控制的可追溯性很差,故COTS器件在苛刻的空间环境下可靠工作需要进一步论证。另一方面,随着航天技术高速发展,对采用高新技术的元器件的需求不断增加,而新研发的高新技术的元器件通常优先投放用于商业市场,甚至无军用或高可靠产品,加之部分国家的禁运限制,使得如何将COTS器件用于航天器并可靠工作成为航天元器件保障部门的一项长期而意义深远的课题。ADV212是一款AD公司出品的塑料封装、工业级视频处理芯片,可以提供完整的JPEG2000编码解码解决方案,有广阔的应用前景,是典型的COTS器件,本文将以ADV212为切入点,探讨COTS器件宇航应用的途径。通过研究相关标准中关于COTS器件的选择、筛选、鉴定要求,针对ADV212器件提出质量保证方案,评价ADV212固有可靠性能否满足要求;应一方面结合宇航应用的特殊要求和器件自身特点,对ADV212从抗辐照设计、热设计、降额、存储等方面提出应用建议,确保正确存放、使用,从而提高使用可靠性。通过本课题的研究,ADV212已成功用于我国某卫星,实现了低功耗低成本的基于小波的压缩,改善了图像压缩性能,简化实现方案,减少了研制成本,增强了产品的市场竞争力,在轨工作一年多性能表现良好,得到用户的高度评价;评价试验的结果和实际飞行验证,使ADV212在后续产品设计中得到广泛的推广应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 第二章 COTS 技术的研究现状

- 2.1 国外关于COTS 应用经验

- 2.2 COTS 技术应用现状

- 2.3 制造厂商关于COTS 研发应用

- 2.3.1 MAXIM 推出加固塑封器件

- 2.3.2 TI 公司 PEM 被列入 QML

- 2.3.3 3D-PLUS 公司生产的宇航用塑封器件

- 2.3.4 小结

- 2.4 PEM 常见失效

- 2.5 小结

- 第三章 ADV212 器件简介

- 3.1 ADV212 特性介绍

- 3.2 ADV212 原理框图

- 3.3 ADV212 压缩编码原理

- 3.4 ADV212 应用领域

- 3.5 ADV212 选用必要性分析

- 3.6 ADV212 器件选用风险分析

- 第四章 ADV212 质量保证

- 4.1 ADV212 质量保证方案综述

- 4.2 关键试验项目介绍及可行性论证

- 4.2.1 超声波扫描显微镜

- 4.2.2 高加速应力试验

- 4.2.3 挥发

- 4.2.4 抗辐照

- 4.2.5 可行性论证

- 4.3 ADV212 质量保证方案

- 4.3.1 总体方案

- 4.3.2 环境试验及要求

- 4.3.3 板级试验要求

- 4.3.4 质量保证程序

- 4.3.5 板级系统设计

- 4.4 ADV212 质量保证结论

- 4.4.1 筛选试验

- 4.4.2 鉴定试验

- 4.4.3 评价试验

- 4.4.4 结论

- 第五章 ADV212 宇航应用建议

- 5.1 抗辐照评估

- 5.1.1 电离辐射效应

- 5.1.2 单粒子效应

- 5.2 FMEA 分析

- 5.3 降额设计

- 5.4 热设计

- 5.5 存储及安装要求

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].一种国产器件替代验证项目的确定方法[J]. 环境技术 2020(01)

- [2].基于超表面的超薄隐身器件[J]. 红外与激光工程 2020(09)

- [3].Si IGBT/SiC MOSFET混合器件及其应用研究[J]. 电源学报 2020(04)

- [4].基于混合并联器件的串联变换器故障运行研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [5].虚拟器件——虚拟化技术的新利刃[J]. 程序员 2010(04)

- [6].“MEMS器件与技术”专辑出版预告暨征稿启事[J]. 微纳电子技术 2010(04)

- [7].“MEMS器件与技术”专辑出版预告[J]. 微纳电子技术 2010(07)

- [8].“MEMS器件与技术”专辑出版预告[J]. 微纳电子技术 2010(09)

- [9].2012年RF GaN器件市场达2.14亿美元[J]. 半导体信息 2009(02)

- [10].印度MEMS器件的开发[J]. 半导体信息 2008(04)

- [11].电力电子系统中器件利用率计算与评估方法[J]. 电工技术学报 2017(14)

- [12].浅谈机械器件与汽车动力[J]. 黑龙江科技信息 2015(26)

- [13].ADI推出新版Multisim器件评估器[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2012(09)

- [14].聚苯胺电致变发射率器件的制备及性能研究[J]. 红外技术 2009(04)

- [15].实现即插即用FPGA器件的优势[J]. 今日电子 2017(12)

- [16].我国5G高频器件的发展方向与市场前瞻[J]. 中国工业和信息化 2018(05)

- [17].商用器件空间应用现状分析及研究[J]. 质量与可靠性 2017(01)

- [18].无铅器件逆向转化有铅器件工艺[J]. 电子工艺技术 2010(05)

- [19].ZXMC10A816:双MOSFET组合式器件[J]. 半导体信息 2009(05)

- [20].简介常用摄像器件[J]. 家电检修技术 2008(09)

- [21].有机发光掺杂器件中的反常磁效应[J]. 科学通报 2018(Z2)

- [22].CMOS器件受静电损伤的机理及保护[J]. 科技创业月刊 2017(10)

- [23].全是哭声[J]. 今日民航 2012(03)

- [24].广播和电视发射台中发射器件预防性维护[J]. 科技传播 2014(08)

- [25].符合IPC/JEDEC J-STD-020标准的器件[J]. 今日电子 2010(09)

- [26].Actel SmartFusion器件现可使用Unison超小型Linux OS[J]. 电子与电脑 2010(09)

- [27].高功率半导体激光器的m值与器件质量的相关性[J]. 半导体光电 2008(06)

- [28].FPGA器件的配置方式研究[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [29].体效应对超深亚微米SOI器件总剂量效应的影响[J]. 电子学报 2019(05)

- [30].温度对IGBT器件功耗的影响研究[J]. 微处理机 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3c38255c67cfb02ece16af0.html