# 基于EDGE的绝缘子在线监测系统的研究

### 论文摘要

随着国民经济的快速发展,电网规模以及供电功率的不断增大,绝缘子劣化对电力设备的影响也越来越严重,降低电力系统绝缘故障率、提高在线监测的能力已经逐渐成为一项重要的课题。现阶段国内外对绝缘子的监测,尤其是在带电运行状态下的监测,还没有比较可靠且成熟的办法。现有的绝缘子在线监测系统存在传感器安装不便、数据传输方法不可靠等问题。针对这些问题,本文对输电线路劣化绝缘子在线监测方法及应用技术进行了研究和探索。本文在现有绝缘子监测技术的基础上,依据绝缘子串电位分布变化会导致放电变化率上升的机理,分析和应用了紫外脉冲电流监测法。并且结合硬、软件设计原则,给出了绝缘子在线监测系统的总体设计方案。用紫外脉冲电流的大小和频率表征绝缘子的裂化程度。数据经过采集、处理后,通过EDGE模块发送到监控中心主机,结合监控中心的专家软件,达到对绝缘子表面状况实时监测的目的。文中阐述了紫外脉冲法的基本原理,介绍了EDGE(Enhanced Data rate for GSM Evolution,增强型数据速率GSM演进技术)的关键技术。根据单片机系统的设计原则,给出了监测终端的设计方案。终端机主要由单片机、紫外脉冲监测电路模块、信号处理模块、串口通信模块、EDGE通信模块、太阳能供电系统模块和其他外围电路构成。对可视化管理系统的实现作了简要介绍,包括后台数据库设计和程序设计。最后通过在高压大厅实验和现场的挂网应用,验证了该监测系统的效果。多次实验证明该系统能够有效监测出劣化绝缘子。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 紫外脉冲检测

- 1.1 绝缘子劣化原因

- 1.2 紫外脉冲检测技术

- 1.2.1 绝缘子检测方法

- 1.2.2 紫外脉冲检测法原理

- 1.3 紫外光敏管

- 1.4 本章小结

- 第二章 EDGE 技术简介

- 2.1 EDGE 技术

- 2.2 EDGE 技术原理

- 2.2.1 8-PSK 调制

- 2.2.2 EDGE 的技术标准

- 2.2.3 EGPRS 峰值吞吐量

- 2.4 EDGE 无线系统的发送和接受链路

- 2.5 本章小结

- 第三章 硬件电路设计

- 3.1 总体结构方案分析

- 3.1.1 需求分析

- 3.1.2 结构及工作原理

- 3.2 主控模块设计

- 3.3 存储模块设计

- 3.4 紫外脉冲模块电路设计

- 3.5 信号处理电路模块设计

- 3.5.1 程控增益电路

- 3.5.2 高通滤波电路

- 3.5.3 脉冲测量计数电路

- 3.6 EDGE 电路模块设计

- 3.7 电源电路模块设计

- 3.7.1 电源电路的结构及原理

- 3.7.2 电压变换电路

- 3.8 本章小结

- 第四章 软件设计

- 4.1 概述

- 4.2 监测终端程序设计

- 4.3 单片机数据采集与处理模块设计

- 4.3.1 数据采集模块程序

- 4.3.2 数据处理模块程序

- 4.3.3 脉冲计数模块程序

- 4.4 通信模块软件设计

- 4.4.1 初始化参数设置

- 4.4.2 SerialNET 通信方式模块

- 4.5 软件抗干扰措施

- 4.6 本章小结

- 第五章 后台管理系统的实现

- 5.1 管理系统数据库设计

- 5.2 管理系统程序设计

- 5.2.1 需求分析

- 5.2.2 解决方案

- 5.2.3 软件总体结构

- 5.3 本章小结

- 第六章 实验及数据分析

- 6.1 高压大厅实验及分析

- 6.1.1 66 kV 线路劣化绝缘子监测

- 6.1.2 120 kV 线路劣化绝缘子监测

- 6.2 现场实验及分析

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].基于核相关滤波的多尺度绝缘子目标跟踪[J]. 电瓷避雷器 2019(06)

- [2].光传感器中劣化绝缘子非接触式检测技术研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [3].绝缘子受潮导致机组跳闸的分析及预防[J]. 电力安全技术 2020(02)

- [4].脉冲激光清洗瓷式绝缘子表面污秽温度场和应力场分析[J]. 高压电器 2020(04)

- [5].高压输电线路瓷质绝缘子炸裂分析及对策[J]. 湖北电力 2019(06)

- [6].更换220kV输电线路耐杆双串自爆绝缘子新型工具[J]. 中国高新科技 2020(04)

- [7].环境相对湿度对绝缘子红外检测的影响研究[J]. 科技与创新 2020(09)

- [8].鸟粪对35kV一体化防雷绝缘子电场分布影响研究[J]. 智慧电力 2020(06)

- [9].基于颜色和距离的绝缘子航拍图像故障检测方法[J]. 黑龙江电力 2020(02)

- [10].沥青烟电除尘器绝缘子防结露自动温控技术初探[J]. 兰州交通大学学报 2020(04)

- [11].一种降低进出耐张单串绝缘子翻落率的装置[J]. 中国新技术新产品 2020(16)

- [12].改进色差法的绝缘子图像分割方法[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [13].基于视觉的绝缘子缺陷检测方法[J]. 计算机工程与设计 2019(12)

- [14].一种新型多功能彩色绝缘子[J]. 农村电工 2018(07)

- [15].结合三维量测数据的绝缘子选型与评估方法[J]. 测绘通报 2017(02)

- [16].宁夏典型环境绝缘子污秽成分分析[J]. 绝缘材料 2017(04)

- [17].一种电网巡检航拍图像中绝缘子定位方法[J]. 系统仿真学报 2017(06)

- [18].10kV内胶装瓷柱式绝缘子优化选型[J]. 电力与能源 2017(03)

- [19].关于采用闭式卡提高更换同串多片绝缘子工作效率的措施[J]. 科技经济导刊 2017(12)

- [20].提高绝缘子35kV支柱合格率的研究[J]. 科技创新导报 2017(16)

- [21].一种绝缘子的设计与验证[J]. 中国设备工程 2017(16)

- [22].带电更换110kV单串绝缘子专用卡具设计[J]. 科技创新与应用 2017(28)

- [23].绝缘子在运行中的常见故障原因及预防措施[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(01)

- [24].绝缘子带电清污器的应用[J]. 农村电工 2016(01)

- [25].浅析特高压交流输电线路瓷质绝缘子带电检测技术[J]. 通讯世界 2016(06)

- [26].输电线路对绝缘子破损航拍图像检测仿真[J]. 计算机仿真 2016(04)

- [27].航拍图像中绝缘子缺陷的检测与定位[J]. 计算机科学 2016(S1)

- [28].基于目标建议与结构搜索的绝缘子识别方法[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [29].交流输电线路劣化瓷质绝缘子自动检测技术研究[J]. 电测与仪表 2016(11)

- [30].天馈线哑铃绝缘子的使用及维护[J]. 科技风 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3c7c8a45d5cc78deff92fd2.html