# MPLS子网带宽管理系统的设计与多类型客户端实现

### 论文摘要

Internet 近年来以前所未有的普及速度迅速在全球获得发展,逐渐成为一种面向话音、视频、数据和多媒体应用等多种业务的综合媒体。然而,传统IP 网络由于其尽力而为（Best effort）机制无法提供针对特定业务的QOS等问题变得日益尖锐。与传统的IP 路由机制相比,L2 层的快速交换技术（如ATM）转发算法简单有效,具有一套完整的提供QoS 保证的机制。在将IP 与ATM 进行优势互补的种种尝试中,多协议标签交换（ MPLS）应运而生了。这一方案采用类似ATM 的“标签交换（Label Switching）”,并且不改变现有IP路由协议。MPLS 的出现对于网络发展具有革命性的意义。在Internet 中,由于数据包的发送过程必须经过发送端主机以及接收端主机的网络所有协议层,甚至可能要经过中间某个网络的子网。这就涉及到一个问题:如何在子网内的数据链路层上保证高优先级的数据帧获得高级别的服务。某些链路层的技术已经可以支持QoS 了,例如异步传输模式ATM。而其它更多的LAN 技术（如以太网技术）最初并非为支持QoS 设计的。以太网作为共享的广播媒介,在它的交换方式中,提供了一种类似于传统的尽力而为的IP 服务。为此,IETF 的ISSLL 小组定义了上层QoS 协议和服务与以太网之类的数据链路层技术之间的映射关系,并且提出了子网带宽管理（Subnet Bandwidth Management,SBM）的方案,它适用于802.1 LAN,如以太网、令牌环和FDDI 等。SBM 是数据链路层上的QoS,它通过将高层QoS映射到特定的数据链路层上实现在第二层上的快速交换。本文首先介绍了MPLS 的基本原理、核心技术和工作流程,接着对MPLS的两个非常重要的应用:流量工程和区分服务进行了深入的研究,提出了MPLS 实现IP 流量工程的框架结构,以及MPLS 支持IP 服务质量和服务等级保证的实现机制——Qos-LSP 技术。还对MPLS 流量工程的其它方面,如管理手段,QoS-LSP 机制与其它QoS 协议的互通等方面也进行了研究和探讨。最后,实现了MPLS 城域以太网带宽管理系统,用以在SDH 网络上提供电信级的以太网服务。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 什么是 MPLS

- 1.2 MPLS 产生的技术背景

- 1.3 MPLS 的技术优势及特点

- 1.4 本文的主要工作

- 1.5 论文结构

- 第2章 MPLS 的技术原理

- 2.1 MPLS 的基本概念

- 2.2 MPLS 网络体系结构

- 2.3 MPLS 的核心技术和主要组件

- 2.3.1 标签与标签栈

- 2.3.2 标签交换路由器

- 2.3.3 标签交换机制

- 2.3.4 路由选择机制

- 2.3.5 MPLS 信令方式

- 2.3.6 MPLS 的工作流程

- 第3章 MPLS 流量工程

- 3.1 IP 网流量工程技术的发展历程

- 3.2 MPLS 流量工程关键技术

- 3.2.1 信息发布单元

- 3.2.2 路径选择单元

- 3.2.3 支持流量工程的信令协议

- 第4章 MPLS 子网带宽管理系统

- 4.1 城域以太网带宽管理器

- 4.1.1 子网带宽管理器的功能

- 4.1.2 以太网服务

- 4.2 MPLS manager

- 第5章 子网带宽管理系统的设计与客户端实现

- 5.1 系统需求定义

- 5.2 高层体系结构

- 5.2.1 CORBA 在系统中的应用

- 5.2.2 MPLS manager 体系结构

- 5.3 多类型用户接口的设计与实现

- 5.3.1 MVC 模型

- 5.3.2 用户接口体系结构

- 5.3.3 模块组织

- 5.3.4 用户接口公共包common

- model'>5.3.5 对象模型包Objectmodel

- 5.3.6 图形用户接口GUI 包

- 5.3.7 命令行用户接口CLI

- 5.4 测试环境及结果

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历、研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].新型能源子网的运行场景及控制策略研究[J]. 电气传动 2020(07)

- [2].一种航天器上多子网数据网络设计[J]. 航天器工程 2015(06)

- [3].基于多子网复合复杂网络的微博网络特性研究[J]. 科技信息 2013(09)

- [4].云南电网省级传输B网保护子网解决方案[J]. 电力系统通信 2012(06)

- [5].划分子网的方法[J]. 黑龙江科技信息 2010(06)

- [6].基于子网独立计算的两级交通分配方法[J]. 现代交通技术 2008(06)

- [7].基于多子网复合复杂网络的模型研究[J]. 电子设计工程 2016(14)

- [8].分离机制移动性管理中部署子网移动实现与测试[J]. 吉林建筑工程学院学报 2013(05)

- [9].实现相同子网不同VLAN之间通讯的物理模块设计[J]. 信息网络安全 2012(03)

- [10].基于子网划分中新的子网计算模式的探索与实践[J]. 科技信息 2010(13)

- [11].星载子网1553B总线数据传输与管理[J]. 宇航计测技术 2015(05)

- [12].子网行为等价的特殊网系统的同步距离[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [13].基于子网连接点分布的分布式交通分配方法[J]. 现代交通技术 2009(02)

- [14].航天器多子网时间同步系统设计与验证[J]. 航天器工程 2018(02)

- [15].子网掩码与子网的划分[J]. 学园 2014(34)

- [16].基于子网模型的运营商移动存量用户保有方法[J]. 电信工程技术与标准化 2019(07)

- [17].RIP中不连续子网故障解决方法[J]. 电脑知识与技术 2014(27)

- [18].浅析局域网子网规划与安全[J]. 网络安全技术与应用 2015(05)

- [19].多子网复合复杂网络及其运算研究[J]. 复杂系统与复杂性科学 2012(04)

- [20].基于身份与位置分离机制固定子网接入研究[J]. 计算机技术与发展 2010(10)

- [21].多子网环境下DHCP服务的实现[J]. 电脑知识与技术 2012(17)

- [22].大规模仿真网络拓扑映射的子网分割技术[J]. 北京邮电大学学报 2011(S1)

- [23].线性分类中基于感知器的子网分析法研究[J]. 计算机工程与应用 2008(36)

- [24].基于信任子网的信任数据搜索访问机制研究[J]. 通信技术 2019(09)

- [25].基于贪婪算法的疾病相关蛋白质子网搜索[J]. 微计算机信息 2010(06)

- [26].邻居-子网综合法的设计与实现[J]. 科技致富向导 2014(27)

- [27].基于多子网复合复杂网络的上海证券市场股票网络特性研究[J]. 科技信息 2013(09)

- [28].浅谈利用IP地址和子网掩码划分不同子网[J]. 信息与电脑(理论版) 2011(22)

- [29].IP子网与VLAN辨析与应用[J]. 电脑知识与技术 2008(08)

- [30].嵌套移动子网路由优化方案与性能分析[J]. 北京交通大学学报 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3cafe577ee4d921face98c6.html