# 三聚氰氯及其衍生物对纤维素结构及水解性能的影响

### 论文摘要

由木质纤维素原料水解并发酵制得的乙醇是一种重要的可再生能源,然而现有水解方法消耗大量的化学试剂且可发酵糖的产率很低,成为纤维素乙醇技术进一步发展的瓶颈。本文以化学改性的方法改变纤维素的结晶结构,提高纤维素的水解效率。首先以三聚氰氯（TCT）为原料,分别与苯胺、对氨基苯磺酸反应,合成修饰剂2-氯-4,6-二苯氨基-1,3,5-三嗪（DACT）和2-（4-氨基苯磺酸钠）-4,6-二氯-1,3,5-三嗪（ASACT）。然后将TCT、DACT和ASACT分别用于微晶纤维素的修饰,用红外光谱、广角X-射线衍射（WAXD）表征产物的化学结构和结晶结构。根据WAXD分别计算修饰微晶纤维素的结晶指数（CI）、晶粒尺寸（D）以及101、101晶面相对于002晶面的含量（R）。纤维素及其改性产物在373 K,固液比为1:20,氮气保护条件下用8 wt%H2SO4催化回流水解5 h。水解实验结果和对WAXD的分析结果表明:水解后还原糖得率（Y）、CI、D以及R随修饰剂用量的不同而变化。TCT用量为4.762 %mol时,修饰纤维素的结晶指数最低,R值最大,Y最高。DACT修饰微晶纤维素的结晶指数和晶粒尺寸随DACT用量的增加先减小后增大;曲线拟合得出在DACT用量在27.5 %mol和24.6 %mol时,两者分别获得最小值;还原糖得率曲线拟合得出DACT用量为25 %mol左右的样品,Y最高。而ASACT修饰微晶纤维素中,用量为14.54 %mol左右的样品Y最高,这与拟合得到的ASACT用量为14.9 %mol、11.4 %mol、12.0 %mol左右的样品分别获得最小的结晶指数、R值以及最小晶粒尺寸的结果相符。对比TCT与DACT、TCT与ASACT修饰纤维素的水解性能,发现修饰剂体积的增加以及亲水基团的引入,可提高修饰纤维素的水解还原糖得率。广角X-射线衍射证实水解效率的提高是结晶指数、晶粒尺寸以及R综合作用的结果,纤维素侧基的化学改性使纤维素的结晶结构发生了变化,有利于纤维素水解产生可发酵糖。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 纤维素的结构

- 1.2.1 纤维素的化学结构

- 1.2.2 纤维素的聚集态结构

- 1.3 纤维素的水解

- 1.3.1 酸水解

- 1.3.2 酶水解

- 1.4 纤维素的预处理

- 1.4.1 物理法

- 1.4.2 化学法

- 1.4.3 生物法

- 1.4.4 综合法

- 1.5 选题意义和研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验药品和仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 三聚氰氯衍生物的合成

- 2.2.1 2-氯-4,6-二苯氨基-1,3,5-三嗪（DACT）的合成

- 2.2.2 2-（4-氨基苯磺酸钠）-4,6-二氯-1,3,5-三嗪（ASACT）的合成

- 2.3 微晶纤维素的修饰

- 2.3.1 三聚氰氯（TCT）修饰微晶纤维素的制备

- 2.3.2 2-氯-4,6-二苯氨基-1,3,5-三嗪（DACT）修饰微晶纤维素的制备

- 2.3.3 2-（4-氨基苯磺酸钠）-4,6-二氯-1,3,5-三嗪（ASACT）修饰微晶纤维素的制备

- 2.4 微晶纤维素的酸水解

- 2.4.1 水解实验方法

- 2.4.2 还原糖总含量的测定

- 2.4.3 水解液中还原糖含量的测定

- 2.5 表征方法

- 2.5.1 红外光谱（FT-IR）分析

- 2.5.2 核磁共振图谱分析

- 2.5.3 广角X-射线衍射图谱（WAXD）分析

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 TCT 修饰纤维素的制备、结构及水解性能

- 3.1.1 TCT 修饰纤维素的合成与表征

- 3.1.2 TCT 修饰微晶纤维素的稀酸水解

- 3.1.3 TCT 修饰微晶纤维素的结晶结构与水解性能的关系

- 3.1.4 TCT 修饰微晶纤维素的结晶结构对水解效率影响规律的理论解释

- 3.2 DACT 修饰纤维素的制备、结构及水解性能

- 3.2.1 2-氯-4,6-二苯氨基-1,3,5-三嗪（DACT）的结构表征

- 3.2.2 DACT 修饰微晶纤维素的合成与表征

- 3.2.3 DACT 修饰微晶纤维素的稀酸水解

- 3.2.4 DACT 修饰微晶纤维素的结晶结构与水解性能的关系

- 3.2.5 小结

- 3.3 ASACT 修饰纤维素的制备、结构及水解性能

- 3.3.1 2-（4-氨基苯磺酸钠）-4,6-二氯-1,3,5-三嗪（ASACT）的结构表征

- 3.3.2 ASACT 修饰纤维素的合成与表征

- 3.3.3 ASACT 修饰微晶纤维素的稀酸水解

- 3.3.4 ASACT 修饰微晶纤维素的结晶结构与水解性能的关系

- 3.3.5 小结

- 第四章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录A：作者在校期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].碱性微晶纤维素在油脂脱酸中的应用[J]. 食品工业 2020(02)

- [2].微晶纤维素的研究现状及发展趋势[J]. 华东纸业 2016(03)

- [3].加拿大批准在切块奶酪中使用纤维素和微晶纤维素[J]. 食品与生物技术学报 2020(10)

- [4].落叶松松针微晶纤维素提取工艺的研究[J]. 食品工业 2019(01)

- [5].超声波协同化学法制备稻秸秆微晶纤维素及其在面包中的应用[J]. 化工管理 2018(08)

- [6].氧化微晶纤维素-壳聚糖接枝物的制备及表征[J]. 功能材料 2020(11)

- [7].合成革用麦草微晶纤维素的应用特性[J]. 纸和造纸 2014(03)

- [8].微晶纤维素特性的研究[J]. 华东纸业 2013(04)

- [9].蔗渣微晶纤维素的制备及性能测定[J]. 中国食品添加剂 2012(06)

- [10].微晶纤维素在3D打印中的应用研究[J]. 数字印刷 2019(03)

- [11].二氧化碳催化制备蔗渣微晶纤维素的方法[J]. 技术与市场 2013(08)

- [12].微晶纤维素制备[J]. 河南科技 2012(08)

- [13].电子束辐照降解制备微晶纤维素的工艺研究[J]. 造纸科学与技术 2019(03)

- [14].茶渣微晶纤维素的制备及表征[J]. 食品研究与开发 2018(07)

- [15].纤维素、微晶纤维素、聚碳酸亚丙酯组合物及其制备方法[J]. 橡塑技术与装备 2014(06)

- [16].玉米秸秆微晶纤维素制备及其在可食膜中的应用[J]. 食品研究与开发 2019(11)

- [17].离子液体改性微晶纤维素的制备及其对铜离子的吸附[J]. 陕西科技大学学报 2019(05)

- [18].甘蔗渣微晶纤维素制备及其性能研究[J]. 中国食品添加剂 2017(11)

- [19].响应面法优化硝酸-乙醇法制备白酒丢糟微晶纤维素工艺[J]. 纤维素科学与技术 2017(04)

- [20].微晶纤维素流动性的表征及其性能参数相关性的可视化[J]. 药学学报 2018(05)

- [21].没食子酰微晶纤维素酯的抗氧化性能研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [22].离子液体体系制备芦苇微晶纤维素及其表征[J]. 大连工业大学学报 2017(06)

- [23].离子液体与水混合溶剂应用于微晶纤维素溶剂液化研究[J]. 生物质化学工程 2014(01)

- [24].没食子酰微晶纤维素酯的制备及稳定性研究[J]. 化学与粘合 2009(03)

- [25].脱脂棉纳米微晶纤维素的制备及其作为海藻酸盐-淀粉复合薄膜增强剂的应用[J]. 食品工业科技 2017(03)

- [26].纳米微晶纤维素改性的石墨烯增强聚乙烯醇膜的研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [27].纳米微晶纤维素的制备及在造纸中的应用研究[J]. 造纸科学与技术 2011(03)

- [28].酶法制备甘蔗渣微晶纤维素及其性能研究[J]. 保鲜与加工 2018(03)

- [29].硅化微晶纤维素的研究进展[J]. 中国医药工业杂志 2017(11)

- [30].两种来源的针叶木及进口微晶纤维素性能的对比[J]. 造纸科学与技术 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3cd511598d3b44593a13368.html