# 微胶囊化月桂酸单甘油酯的制备

### 论文摘要

月桂酸单甘油酯天然存在于母乳中,有着优良的乳化及抑菌性能,但是它的水不溶性及辛辣的口感制约了它在食品工业中的应用,利用微胶囊技术将其包埋后,既能保留其性质,又能改善其流动性,弥补其水溶性差及口感不适的缺点,从而扩大其在食品工业中的应用范围。从包埋效果比较几种常见壁材组合,确定了以纯胶和麦芽糊精为主要壁材,蔗糖酯为乳化剂,采用喷雾干燥法制备微胶囊化月桂酸单甘油酯。在单因素实验的基础上,对微胶囊化月桂酸单甘油酯进行了配方优化的正交试验,得到的最优配方为：纯胶与麦芽糊精质量比为2：3,芯材与壁材质量比为2：7,蔗糖酯含量为1%,总固形物含量为32%。考察了均质压力及喷雾干燥工艺对微胶囊化效率的影响后,得到的最佳工艺参数为：均质压力为35MPa,喷雾干燥进风温度为165℃,进料流量为30mL/min,进料温度为55℃。最终制备的微胶囊化月桂酸单甘油酯产品为乳白色粉末,流动性和溶解性良好,微胶囊效率77.69%,水分含量3.41%,平均粒度6.670μm,电子显微镜下微胶囊外形为不规则球型颗粒,玻璃化转变温度为39.0℃,常温下稳定性良好。通过感官评定实验,发现在婴幼儿配方奶粉和营养米粉中微胶囊产品的阈值为0.41%和1.2%,均高于月桂酸单甘油酯的0.037%和0.14%。对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌试验表明,月桂酸单甘油酯的抑菌能力受到了包埋作用的影响,但随着添加浓度的增加,对抑菌能力的影响减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 月桂酸单甘油酯

- 1.1.1 月桂酸单甘油酯的理化性质

- 1.1.2 月桂酸单甘油酯作为抑菌剂的优势

- 1.1.3 国内外研究进展

- 1.2 微胶囊技术

- 1.2.1 微胶囊技术简介

- 1.2.2 微胶囊的作用

- 1.2.3 微胶囊制备方法

- 1.2.4 微胶囊的壁材

- 1.2.5 微胶囊技术在抑菌剂中应用展望

- 1.3 本课题主要研究内容

- 第二章 微胶囊化月桂酸单甘油酯配方的优化

- 2.1 引言

- 2.2 材料,试剂和设备

- 2.2.1 材料与试剂

- 2.2.2 设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 微胶囊化月桂酸单甘油酯的制备过程

- 2.3.2 乳状液稳定性的测定

- 2.3.3 乳状液粘度的测定

- 2.3.4 月桂酸单甘酯含量测定标准曲线的绘制

- 2.3.5 月桂酸单甘油酯微胶囊化效果评价

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 壁材的选择

- 2.4.2 乳化剂的选择及其对乳状液性质的影响

- 2.4.3 壁材配比对乳状液性质的影响

- 2.4.4 芯材与壁材配比对乳状液性质的影响

- 2.4.5 固形物含量对乳状液性质的影响

- 2.4.6 微胶囊化月桂酸单甘酯配方优化实验研究

- 2.5 本章小结

- 第三章 微胶囊化月桂酸单甘油酯工艺参数研究

- 3.1 引言

- 3.2 材料,试剂和设备

- 3.2.1 材料与试剂

- 3.2.2 设备

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 乳状液稳定性的测定

- 3.3.2 乳状液粘度的测定

- 3.3.3 微胶囊化效率的测定

- 3.3.4 微胶囊水分含量的测定

- 3.3.5 乳状液粒径的测定

- 3.3.6 微胶囊产品粒径的测定

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 均质压力对乳状液稳定性影响

- 3.4.2 均质压力对微胶囊效果的影响

- 3.4.3 进风温度对微胶囊效率的影响

- 3.4.4 进料流量对微胶囊效率的影响

- 3.4.5 进料温度对微胶囊效率的影响

- 3.4.6 最佳工艺下的微胶囊化效率

- 3.5 本章小结

- 第四章 微胶囊化月桂酸单甘油酯的理化性质及其抑菌效果研究

- 4.1 引言

- 4.2 材料,试剂和设备

- 4.2.1 材料与试剂

- 4.2.2 设备

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 微胶囊水分含量的测定

- 4.3.2 微胶囊产品粒径的测定

- 4.3.3 微胶囊产品溶解性的测定

- 4.3.4 微胶囊的玻璃化转变温度

- 4.3.5 微胶囊表面形态的观察

- 4.3.6 微胶囊产品对婴幼儿食品的感官影响

- 4.3.7 微胶囊的抑菌效果评价

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 微胶囊产品的物理性质

- 4.4.2 微胶囊产品表面形态的观察

- 4.4.3 微胶囊溶解性

- 4.4.4 微胶囊产品粒度分布

- 4.4.5 微胶囊产品对婴幼儿食品的感官影响

- 4.4.6 微胶囊产品的玻璃化转变温度

- 4.4.7 微胶囊产品对大肠杆菌的抑菌效果研究

- 4.4.8 微胶囊产品对金黄色葡萄球菌的抑菌效果研究

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 存在问题及展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].功能性微胶囊油墨在网印中的应用[J]. 丝网印刷 2019(11)

- [2].咪鲜胺、芥末精油微胶囊对红毛丹果实保鲜效果的研究[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [3].什么是微胶囊染整技术[J]. 网印工业 2019(12)

- [4].微胶囊红磷阻燃木塑复合材料的性能研究[J]. 包装工程 2020(03)

- [5].微胶囊技术开辟纺织染整应用发展的新途径[J]. 乙醛醋酸化工 2020(03)

- [6].天然抗菌微胶囊的制备与应用[J]. 针织工业 2020(04)

- [7].正十六烷在芳香微胶囊中的应用研究[J]. 现代纺织技术 2020(03)

- [8].分散染料微胶囊的制备及性能[J]. 塑料工业 2020(04)

- [9].悬浮聚合制备交联聚苯乙烯石蜡微胶囊及性能研究[J]. 石油化工高等学校学报 2020(03)

- [10].中药香囊组方药材种植及其芳香气味在香味微胶囊中的开发可能性分析[J]. 农家参谋 2020(19)

- [11].石蜡微胶囊的制备及改性研究进展[J]. 包装工程 2018(05)

- [12].微胶囊芳香整理[J]. 印染 2017(01)

- [13].维生素E复凝聚微胶囊的制备及其稳定性研究[J]. 现代食品科技 2017(07)

- [14].自润滑微胶囊摩擦学研究进展[J]. 润滑与密封 2017(08)

- [15].微胶囊释放机制概述[J]. 现代农药 2017(05)

- [16].热膨胀微胶囊的研究进展[J]. 工程塑料应用 2017(08)

- [17].微胶囊相变悬浮液用于储能/输能系统的性能评价研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [18].浅谈高分子材料在微胶囊新技术中的应用[J]. 西部皮革 2016(10)

- [19].单宁酸缓释微胶囊的释放特性与应用研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2016(03)

- [20].相分离法制备多孔聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微胶囊[J]. 天津工业大学学报 2016(03)

- [21].有机无机掺杂微胶囊的制备及摩擦学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(11)

- [22].壳聚糖/明胶抗菌微胶囊的制备及其应用[J]. 化工进展 2020(03)

- [23].茶多酚微胶囊对腊肉理化性质及挥发性风味物质的影响[J]. 食品工业科技 2020(11)

- [24].触发型微胶囊钢筋阻锈剂的制备及性能研究综述[J]. 混凝土与水泥制品 2020(02)

- [25].淀粉基食品微胶囊递送体系的构建及其控释特性研究进展[J]. 食品科学 2020(15)

- [26].苍耳子黄酮微胶囊的制备及其在冷鲜肉涂膜保鲜中的应用[J]. 应用化工 2020(10)

- [27].微胶囊在自修复混凝土制品中的试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(12)

- [28].微胶囊悬浮剂研究现状与展望[J]. 广东化工 2017(09)

- [29].芳烃油缓释微胶囊的制备及缓释性能研究[J]. 现代化工 2017(09)

- [30].卤油微胶囊的制备[J]. 中国调味品 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3d3fdc9ed7b2fd5514c08ab.html