# 建筑幕墙设计中存在的问题及对策李成芳

广州江河幕墙系统工程有限公司511340

摘要：在现代建筑工程中，建筑幕墙应用越来越加广泛，幕墙设计也成为建筑行业的重点内容。由于种种原因，我国建筑幕墙设计还存在诸多不足，深入了解这些问题，通过合理途径进行改善，是建筑幕墙行业发展应当重视的工作，对建筑行业进一步发展有着重要作用。本文探讨了建筑幕墙设计中存在的问题及对策。

关键词：建筑；幕墙设计；问题；对策

在现代建筑工程中，建筑幕墙应用越来越加广泛，幕墙设计也成为建筑行业的重点内容。由于种种原因，我国建筑幕墙设计还存在诸多不足，深入了解这些问题，通过合理途径进行改善，是建筑幕墙行业发展应当重视的工作，对建筑行业进一步发展有着重要作用。

1建筑幕墙设计中存在的问题分析

1.1设计意识薄弱

由于我国的建筑幕墙行业起步晚，因此大多数建筑工作者不了解幕墙设计所包含的具体内容，专业设计意识较为薄弱，这大大限制了幕墙设计水平的提高，阻碍了建筑行业的整体发展。其设计意识薄弱主要表现为相关设计人员在进行幕墙设计时经常没有考虑到建筑结构的整体设计方案和水平，将其设计挪至整个建筑物设计施工之后，导致两者设计方案不同步，这既增加了幕墙设计时间，又达不到幕墙的预计设计效果，从而使建筑工程的整体质量和施工进度都得不到有效保障。

1.2设计人员专业水平较低

建筑幕墙设计的专业性极强，需要扎实的专业设计基础来为其提供技术保障。然而，目前我国从事建筑幕墙设计的有关人员有一些并不具备专业的幕墙设计知识和技术，这就大大降低了幕墙设计质量。除此之外，一些建筑施工方没有定期对幕墙设计人员进行系统专业的设计知识和技能的教育培训，设计人员对原材料知识、加工工艺、安装工艺等专业知识的不足，从而使设计人员的设计理念得不到及时的更新，也培养不出高水平的设计人才，这些都不利于建筑幕墙的深层次发展。

1.3图纸设计不到位

建筑幕墙图纸常见的问题主要有以下几点：①幕墙预埋件或后埋件图纸设计不到位，没有按照所有埋件的具体情况进行三维图示；②后埋件设计没有根据具体情况设定锚栓埋置深度和后埋件的拉拔试验数据要求和数量要求；③设计图纸中立柱、横梁的安装节点没有用三视图表示；立柱安装图只有通用节点图，缺特殊不同形式的安装图。此外，建筑幕墙的图纸设计主要有两个方面的问题：①图纸设计不规范。在实际设计过程中，有些建筑施工方为了降低建设成本，仅仅对幕墙进行粗略的图纸设计，大大降低了设计的精准性，另外再加上一些设计人员的设计水平不高，就更容易导致设计失误；②图纸审核周期长。建筑幕墙通常应用于大型的建筑工程当中，一些建筑单位及企业更加倾向于国外的幕墙公司所给出的设计意见，这通常会增加图纸审核时间，拉长设计周期。

1.4幕墙规范掌握不透彻

有些建筑施工单位为节省成本会采取自己设计建筑幕墙的方式，限于人员素质、技术水平等因素，存在规范性不足的问题，比如设计内容不够全面、施工解释不详细、缺少节点大样图和埋件锚固点计算等等，会影响其施工效果。

1.5混淆幕墙设计和整体施工

在进行幕墙设计时，有关建筑施工单位没有明确划分幕墙设计和施工之间的具体界限，就导致一些具有设计能力的施工单位在进行建筑工程项目竞标时降低幕墙设计成本以获取大型的工程项目，这使得无法选择设计出众的承建方，在一定程度上降低了建筑幕墙设计质量。此外，将建筑施工和幕墙设计整合在一起，使建筑施工的程序更加繁琐复杂，导致幕墙设计出现更多的困难和问题。

2提高建筑幕墙设计的对策

2.1加强幕墙设计专业人员的培养

高素质的专业人员对幕墙设计水平提升发挥着关键作用，在实际中：①应当做好幕墙设计基础知识的教育普及，提升幕墙设计人员基本理论水平，深入理解幕墙设计原则、方法等内容；②加强专业技术培训，通过专项培训活动、交流学习等方式，掌握先进的幕墙设计专业技术，不断提高设计技能水平，提升设计人员的专业素质能力，从而做出更为可靠、专业的幕墙设计方案，促进幕墙设计的持续发展。

2.2强化幕墙设计的规范性

①针对当前幕墙设计中规范不足或规范不当的问题，可以通过对国内外先进设计管理标准的学习来补充和完善，并对其要做到严格落实，确保幕墙设计的规范性；②幕墙设计方案的审核工作应该引起相关单位的重视，通过严格有效的审核环节，能够帮助我们及时地找出设计中的缺陷，继而提高设计方案的质量；③对各类图纸设计需要遵循的原则，要做到了然于胸，例如平面图设计时，应采取建筑制图标准，节点图时则采取机械制图标准，杜绝标准图使用混淆的问题。

2.3做好设计施工协调处理

为了更好促使建筑幕墙设计工作能够体现出较强的实际应用效果，还需要重点从设计阶段和施工阶段的有效协调人手进行优化控制，这种设计和施工阶段的协调处理需要注意时间安排以及施工现场调查两个方面的内容。从时间安排角度来看，这种设计工作的落实必须要保障其具备充足的时间，这种充足的时间不仅仅是指预留给设计工作人员的设计时间，还在较大程度上表现在对于设计到施工阶段的预留时间必须要充足，这也就需要建筑工程项目的管理人员进行整体规划，确保建筑幕墙设计的有序性。从具体建筑幕墙设计执行中来看，其需要针对施工现场环境进行全面调查了解，尤其是需要分析其中可能存在的各类问题和障碍，进而也就能够在设计方案中有所体现，最终保障设计方案具备较为理想的可行性效果，确保其能够和施工环节进行有效过渡。

2.4加大幕墙设计方案审查

为了更好提升建筑幕墙设计方案的可用效果，保障其能够在施工中得到较好运用，还需要在设计完成后，加大相应的审查力度，保障建筑幕墙设计方案中不存在较大的问题和故障，能够和施工现场较为匹配。这种建筑幕墙设计方案的审查工作必须要作为一个关键环节进行把关，促使其能够形成理想的审查监管效果；此外，从审查监管技术层面来看，还需要积极引人一些虚拟现实技术等进行模拟演练，进而也就能够充分分析建筑幕墙设计方案是否能够得到较好运用，其最终的设计结果是否能够支持相应施工操作的进行。

2.5幕墙设计与施工的管理

从对幕墙设计和施工的管理上来提升设计方案的质量：①幕墙设计的负责主体要在施工前确定，从而来指导建筑主体的施工，做好预埋件安置工作，防止给幕墙的后续施工带来麻烦；②应分开进行幕墙建设中幕墙设计和施工招标的工作，这样可以尽量减少因设计、施工混乱给幕墙建设造成不利影响，提高幕墙设计的专业性、可靠性；③制定完善的收费与补偿政策，对优秀的幕墙设计方案进行一定的补偿，有利于激发他们的积极性，从而有助于幕墙设计方案的质量提升。

综上所述，随着我国市场经济快速发展，在建筑行业中，虽然幕墙设计依旧存在诸多问题，但幕墙设计还是一种新技术，还有很大的发展空间。通过加强建筑企业对幕墙设计的重视程度和设计人员的培训力度、解决设计一体化等措施以及提高幕墙设计的教育力度等形式，能够有效推动我国幕墙设计行业朝向专业化、规范化、质量化的方向发展，从而有效适应、推动我国整个建筑行业的发展。

参考文献

[1]朱登飙.建筑门窗幕墙设计中的绿色节能技术探讨[J].门窗.2017(02)

[2]汤健.建筑幕墙设计中存在的问题及对策浅述[J].门窗.2017(02)

[3]许学.浅析幕墙设计中存在的问题及对策[J].中国新技术新产品.2015(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3fb3a19bf493110faa7e7be.html