# 抗倒酯等3种生长调节剂对多花黑麦草种子生产影响的研究

### 论文摘要

多花黑麦草产草量高,营养丰富,适口性好,被广泛应用于畜牧业,生产上对种子的需求量不断增加,但是江苏省沿海地区进行多花黑麦草种子生产时,在抽穗灌浆期常遇暴风雨等不利气候,导致植株严重倒伏,不仅降低了种子产量而且严重影响机械收获。本研究针对多花黑麦草倒伏问题,应用生长调节剂对其进行调控,观察生长调节剂对多花黑麦草生长及种子产量的影响。试验先在温室内研究了抗倒酯对多花黑麦草生长的影响,并根据试验结果调整其浓度,在盐城多花黑麦草种子生产田内喷洒抗倒酯(T)141g/hm2、282g/hm2、423g/hm2、564g/hm2、多效唑(P)50g/hm2、100g/hm2、200g/hm2、400g/hm2、玉米健壮素(M)0.855L/hm2、1.71L/hm2、2.56L/hm2、3.42L/hm2三种生长调节剂,另外设播量(S)1.5kg/hm2、3.0kg/hm2、6.0kg/hm2,采用裂区试验研究不同生长调节剂和不同密度对植株倒伏和种子产量的影响,并做切片观察生长调节剂对茎结构的影响。抗倒酯能够有效降低植株高度、缩短节间长度、增加叶宽、增大叶片气孔开合度、提高叶绿素含量,使多花黑麦草光合作用增强,随着浓度的增加效果愈显著。在田间喷施浓度为564g/hm2的处理植株最矮,其对株高的抑制率达15%,植株没有倒伏。抗倒酯处理后,穗长缩短,穗粒数和小穗数增加,处理浓度为423g/hm2时能有效防止植株倒伏,增加穗粒数,提高种子产量。多效唑处理能够促进植株分蘖,显著增加单位面积内多花黑麦草有效穗数,浓度越高效果越显著。喷施浓度为400g/hm2时,有效穗数较对照增加42%。但是多效唑药效持续时间较短,前期能够降低株高,后期随着药效的减弱株高反而增加,在增加喷施次数后,株高和节间长度得到控制,并且多效唑处理能够增加基部倒Ⅱ节茎粗,随着处理浓度的增加效果愈显著。低浓度玉米健壮素处理能够增加单位面积有效穗数,减少植株倒伏。施药量为1.71L/hm2时种子理论产量最高,达7353.90kg/hm2,较对照提高41.4%。玉米健壮素浓度过高会导致种子败育产量降低。3种生长调节剂对不同播量条件下植株生长及产量的影响效果不同,浓度一定时,随着播量的增加影响效果逐渐减弱。多效唑在不同播量下以浓度400g/hm2处理效果最好,种子产量最高,其中S3P400组合种子理论理论产量为7872.10kg/hm2,较对照增加44%；抗倒酯S1.5T423、S3T423、S6T564组合较好,其中S6T564组合的种子理论产量最高,为8859.10kg/hm2,较对照增加46%；玉米健壮素在3种播量下,浓度为0.855L/hm2时种子产量较高,组合S3M0.855的种子理论产量最高,为8060.80kg/hm2较对照增加33%。生长调节剂处理后,植株矮化,重心高度降低,茎秆单位面积内维管束数目增加,茎秆机械强度增加,从而有效控制了植株倒伏。3种生长调节剂中以抗倒酯处理对植株倒伏控制效果最好,多花黑麦草种子平均理论产量最高为7399.5kg/hm2,较对照增加42%.3kg/hm2播量条件下,小区实际测产为2.47～3.16kg为理论产量的28%～36%,小区面积12m2。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1 多花黑麦草的分布及种子生产概况

- 2 栽培管理措施对多花黑麦草种子产量的影响

- 2.1 播期对多花黑麦草倒伏和种子产量的影响

- 2.2 播种密度对多花黑麦草倒伏和种子产量的影响

- 2.3 施肥对多花黑麦草倒伏和种子产量的影响

- 3 生长调节剂在种子生产中的应用

- 3.1 生长调节剂的种类及作用

- 3.2 抗倒酯、多效唑和玉米健壮素的作用

- 4 研究目的与意义

- 第二章 抗倒酯对多花黑麦草生长、叶绿素含量及气孔大小的影响

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 抗倒酯对多花黑麦草生长的影响

- 2.2 抗倒酯对多花黑麦草叶片气孔大小的影响

- 2.3 抗倒酯对多花黑麦草叶片中叶绿素含量的影响

- 3 讨论与结论

- 第三章 生长调节剂对多花黑麦草生长及倒伏的影响

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 播量对多花黑麦草生长的影响

- 2.1.1 播量对多花黑麦草株高的影响

- 2.1.2 播量对多花黑麦草节间长度的影响

- 2.1.3 播量对多花黑麦草基部节间茎粗的影响

- 2.2 生长调节剂对多花黑麦草生长的影响

- 2.2.1 多效唑对多花黑麦草生长的影响

- 2.2.2 抗倒酯对多花黑麦草生长的影响

- 2.2.3 玉米健壮素对多花黑麦草生长的影响

- 2.2.4 三种生长调节剂对多花黑麦草生长的影响

- 2.3 生长调节剂和播量互作对多花黑麦草生长的影响

- 2.3.1 生长调节剂和播量互作对多花黑麦草株高的影响

- 2.3.2 生长调节剂和播量互作对多花黑麦草节间长度的影响

- 2.3.3 生长调节剂和播量互作对多花黑麦草茎粗的影响

- 2.4 株高及节间长度与倒伏率的相关分析

- 2.5 基部节间茎粗与倒伏率的相关分析

- 3 讨论与结论

- 第四章 生长调节剂对多花黑麦草种子产量的影响

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 播种量对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.1.1 播种量对多花黑麦草有效穗数的影响

- 2.1.2 播种量对多花黑麦草穗部性状的影响

- 2.1.3 播种量对多花黑麦草种子产量的影响

- 2.2 生长调节剂对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.2.1 多效唑对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.2.2 抗倒酯对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.2.3 玉米健壮素对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.2.4 三种生长调节剂对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.3 生长调节剂和播量互作对多花黑麦草种子生产的影响

- 2.3.1 多效唑和播种量互作对多花黑麦草有效穗数的影响

- 2.3.2 抗倒酯和播种量互作对多花黑麦草有效穗数的影响

- 2.3.3 抗倒酯和播种量互作对多花黑麦草穗部性状的影响

- 2.4 多花黑麦草种子产量的相关性分析

- 3 讨论与结论

- 第五章 生长调节剂不同喷施次数对多花黑麦草生长的影响及抗倒伏机理的研究

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 生长调节剂不同喷施次数对多花黑麦草株高及节间长度的影响

- 2.1.1 同一浓度不同喷施次数对多花黑麦草株高及节间长度的影响（盐城）

- 2.1.2 多效唑不同喷施次数对多花黑麦草株高及节间长度的影响（六合）

- 2.1.3 抗倒酯不同喷施次数对多花黑麦草株高及节间长度的影响（六合）

- 2.2 不同喷施次数对多花黑麦草穗部性状的影响

- 2.2.1 同一浓度不同喷施次数对多花黑麦草穗部性状的影响（盐城）

- 2.2.2 多效唑不同喷施次数对多花黑麦草穗部性状的影响（六合）

- 2.2.3 抗倒酯不同喷施次数对多花黑麦草穗部性状的影响（六合）

- 2.3 生长调节剂对多花黑麦草茎结构的影响

- 2.3.1 多效唑对多花黑麦草茎结构的影响

- 2.3.2 抗倒酯对多花黑麦草茎结构的影响

- 3 讨论与结论

- 第六章 全文综合讨论与结论

- 1 综合讨论

- 1.1 不同种类生长调节剂对多花黑麦草生长的影响及抗倒伏机制

- 1.2 生长调节剂对多花黑麦草种子产量的影响

- 2 全文结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].抗倒酯的合成工艺研究[J]. 化学世界 2018(11)

- [2].25%抗倒酯水分散粒剂产品研制成功[J]. 农药市场信息 2013(02)

- [3].25%抗倒酯水分散粒剂产品研制成功[J]. 山东农药信息 2013(02)

- [4].抗倒酯[J]. 农药科学与管理 2008(12)

- [5].第4个抗倒酯原药产品登记[J]. 农药市场信息 2011(08)

- [6].第3个抗倒酯、第2个除草定原药产品登记[J]. 农药市场信息 2011(03)

- [7].抗倒酯对草坪草狗牙根生长和质量的影响[J]. 中国草地学报 2019(01)

- [8].喷施农用生长调节剂抗倒酯和芸苔素内酯对甘蔗生长的效应研究[J]. 大众科技 2017(10)

- [9].过量使用抗倒酯对海滨雀稗草坪生长的影响[J]. 草业科学 2018(06)

- [10].植物生长调节剂在牧草种子生产中的应用[J]. 草业科学 2017(06)

- [11].25%抗倒酯乳油的制备研究[J]. 广东化工 2013(02)

- [12].抗倒酯对小麦扬麦17抗倒性与产量的影响[J]. 浙江农业科学 2016(02)

- [13].数字[J]. 中国农资 2018(42)

- [14].抗倒酯原药超高效液相色谱分析方法研究[J]. 农药科学与管理 2019(07)

- [15].抗倒酯250克/升乳油高效液相色谱分析方法研究[J]. 农药科学与管理 2010(08)

- [16].先正达植物生长调节剂首获食品使用登记[J]. 农药市场信息 2012(04)

- [17].超高效液相色谱-串联质谱法测定小麦和土壤中抗倒酯及其代谢物残留量[J]. 分析试验室 2014(06)

- [18].抗倒酯浸种对多年生黑麦草幼苗生长及生理特性的影响[J]. 中国农学通报 2014(15)

- [19].植物生长调节剂对高羊茅草坪草的应用效果研究[J]. 河北农业科学 2012(01)

- [20].抗倒酯及抗倒酸在小麦中的残留与消解动态[J]. 贵州农业科学 2016(04)

- [21].25%抗倒酯水分散粒剂的研制[J]. 农药 2012(12)

- [22].国外公司信息集锦[J]. 山东农药信息 2012(04)

- [23].常见植物生长调节剂的安全管理[J]. 浙江农业科学 2016(12)

- [24].中化股份农药项目顺利落户江苏如东[J]. 农药 2014(09)

- [25].中化股份农药项目顺利落户江苏如东[J]. 农药市场信息 2014(22)

- [26].农田土壤中抗倒酯及其代谢物抗倒酸残留量检测方法的建立与应用[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [27].抗倒酯对遮荫下狗牙根生长和草坪质量的影响[J]. 北方园艺 2019(22)

- [28].抗倒酯对多花黑麦草生长与倒伏的影响[J]. 江苏农业学报 2012(01)

- [29].水稻应用矮壮丰效果研究初探[J]. 南方农业 2019(29)

- [30].植物生长调节剂最新登记情况分析[J]. 农药科学与管理 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a4243041f41aa5fb9c39e5b4.html