# 微波炉用磁控管鼠笼式阴极研究

### 论文摘要

阴极是磁控管的心脏。阴极质量的好坏,不仅影响磁控管的寿命,还影响其输出功率和工作稳定性。因此,合理地选取阴极的类型和结构,是磁控管设计中重要的一环。本论文采用大型粒子模拟软件MAGIC进行模拟计算,研究螺旋形、直桶型和鼠笼式三种阴极结构对磁控管输出特性的影响。按美的公司2M219型磁控管的实际尺寸和结构进行建模,对炉用磁控管现采用的直热式螺旋形阴极模拟计算,并建议采用鼠笼式阴极代替螺旋线阴极,即在十腔微波炉用磁控管中采用多个带状阴极条来改善磁控管输出特性。该结构可以更快地激励π模,在近中心频率处能够有效地抑制模式竞争和降低噪声。本论文主要研究了(1)螺旋形阴极结构;(2)直桶型阴极结构;(3)鼠笼式阴极结构。目前的微波炉用磁控管采用螺旋形阴极结构,由于螺旋形阴极结构的特殊性,磁控管的起振慢、存在模式竞争和噪声干扰严重等问题。为改进这些问题,本论文主要从阴极入手,尝试采用新的阴极类型以期解决这些问题。直桶型阴极就是实心圆柱阴极结构,采用这种阴极结构主要是为了分析空心与实心结构对管子输出特性的影响。模拟结果表明,直桶型阴极能有效抑制近中心频率处的噪声,但直桶型未分区发射的阴极结构存在严重的模式竞争。本文分别对鼠笼式阴极结构的阴极条数和阴极角度大小进行模拟计算,结果显示鼠笼式阴极结构能使管子π模快速起振、有效地抑制模式竞争、稳定工作在π模式、降低近中心频率处的噪声。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究现状

- 1.3 研究方法概述

- 1.4 本论文的工作

- 第二章 磁控管理论分析及仿真软件简介

- 2.1 磁控管的结构

- 2.1.1 磁控管的阳极结构

- 2.1.2 磁控管的阴极及其引线

- 2.1.3 磁控管的能量输出器

- 2.1.4 磁控管的磁路系统

- 2.2 多腔磁控管的工作原理

- 2.2.1 等效电路和谐振模式

- 2.2.2 高频场与电子云之间的互作用

- 2.3 频率稳定性与模式分隔

- 2.3.1 跳模

- 2.3.2 磁控管的模式分隔度

- 2.3.3 隔模带的应用

- 2.4 磁控管的粒子模拟

- 2.5 MAGIC程序的简介

- 2.5.1 MAGIC程序的构成部分

- 2.5.2 本课题有关的MAGIC的几个主要特点与设计

- 2.6 小结

- 第三章 螺旋形阴极的粒子模拟

- 3.1 螺旋形阴极结构的三维仿真模型

- 3.2 螺旋形阴极结构的模拟结果

- 3.3 小结

- 第四章 直桶型与鼠笼式阴极的粒子模拟

- 4.1 阴极结构介绍

- 4.2 直桶型阴极结构的粒子模拟

- 4.2.1 直桶型阴极未分区发射的模拟计算结果

- 4.2.2 直桶型阴极分区发射的模拟计算结果

- 4.3 鼠笼式阴极结构的粒子模拟

- 4.3.1 鼠笼式阴极的模拟结果

- 4.3.2 鼠笼式阴极条数对磁控管输出特性的研究

- 4.3.3 鼠笼式阴极角度大小对磁控管输出特性的研究

- 4.4 小结

- 第五章 微波炉用磁控管的噪声研究

- 5.1 微波炉磁控管中电磁干扰的形成

- 5.1.1 基频微波泄漏和多基频输出

- 5.1.2 谐波输出

- 5.1.3 视频噪声输出

- 5.2 磁控管噪声模拟结果分析

- 5.2.1 输出端的频谱分析

- 5.2.2 磁控管谐振频率随时间变化

- 5.3 小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].化工泵用新型复合鼠笼结构屏蔽电机驱动性能及多物理场分析[J]. 电机与控制应用 2020(05)

- [2].笼中虎[J]. 小学生作文选刊 2017(12)

- [3].83岁“鼠笼老人”斗鼠10年[J]. 老同志之友 2013(01)

- [4].鼠笼式同心磁齿轮结构设计与有限元分析[J]. 大连交通大学学报 2020(01)

- [5].鼠笼式同心磁齿轮结构设计与有限元分析[J]. 大连交通大学学报 2020(02)

- [6].基于有限元法的鼠笼铣加工模态分析[J]. 装备制造技术 2018(08)

- [7].鼠笼弹性支承的刚度实验测试及计算分析[J]. 科学技术与工程 2016(21)

- [8].柴油机鼠笼式电动机维修[J]. 内燃机与配件 2017(13)

- [9].折返式鼠笼弹性支承刚度特性研究[J]. 推进技术 2017(09)

- [10].矿用鼠笼式电机过热原因分析及改进措施[J]. 机械管理开发 2019(07)

- [11].“老鼠笼”新玩法[J]. 早期教育(教师版) 2013(06)

- [12].基于槽形参数的双鼠笼转子槽形优化设计[J]. 防爆电机 2020(02)

- [13].鼠笼弹性支承的刚度计算及其影响因素[J]. 科学技术与工程 2018(04)

- [14].鼠笼转子磁力耦合器传动特性的研究[J]. 现代制造技术与装备 2017(03)

- [15].几种肝郁动物造模方法比较及鼠笼加报纸固定束缚法的效果观察[J]. 中国中医基础医学杂志 2014(11)

- [16].鼠笼型风力发电机有功功率输出控制策略[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [17].复合材料玻璃钢鼠笼式硬跳研究[J]. 电工技术 2018(12)

- [18].鼠笼式电机绕组烧毁原因初探[J]. 科技与企业 2012(04)

- [19].鼠笼弹性支承应力分析与降低应力方法的研究[J]. 风机技术 2018(05)

- [20].愚鼠[J]. 思维与智慧 2014(03)

- [21].高压电动机双速改造导致鼠笼条断裂的原因分析[J]. 电气技术 2020(08)

- [22].船舶鼠笼式三相异步电机启动研究[J]. 舰船科学技术 2013(12)

- [23].鼠笼式洗薯机[J]. 农村新技术 2010(04)

- [24].鼠笼式双电机功率平衡控制方案研究[J]. 现代机械 2009(01)

- [25].鼠笼式风机在非稳态振动状态的对称点图谱分析[J]. 家电科技 2019(04)

- [26].异步电机鼠笼条断裂现象和原因浅析[J]. 梅山科技 2019(04)

- [27].鼠笼支撑一体化结构对薄壁球轴承承载性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2018(05)

- [28].南通市区鼠夹法和鼠笼法捕鼠情况的分析[J]. 中华卫生杀虫药械 2013(02)

- [29].高压鼠笼电动机启动方式比较[J]. 纯碱工业 2012(01)

- [30].鼠笼电动机常用故障诊断方法[J]. 科技致富向导 2011(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a4440f019c4ff20da3d19510.html