# 添加微量Nd的Mg-2Zn-Mn合金组织和性能研究

### 论文摘要

镁合金作为轻质结构材料,在汽车、通讯电子和航空航天等领域的应用正日益广泛。镁合金的密排六方结构使其塑性变形能力较差,限制了它的应用,通过合金化改性可提高变形镁合金的性能。其中,稀土作为重要的微合金化元素,对镁合金组织和性能影响显著,已成为变形镁合金研究的热点。为了提高变形镁合金的生产效率,降低其制备成本,扩大其应用,需提高镁合金热加工塑性和室温塑性,开发高塑性的稀土变形镁合金。本文通过在有良好热加工性能的ZM21合金中加入不同含量的稀土Nd元素,以期获得高塑性合金的优化成分,并研究Nd对ZM21合金组织和性能的影响规律与作用机制。通过半连续铸造获得不同Nd含量的铸锭,研究Nd含量对ZM21合金铸态组织、合金相种类及力学性能的影响和作用机理;研究了均匀化退火对合金组织和第二相的变化,以及不同Nd含量对挤压制品组织和性能的影响规律和作用机理。研究结果表明:Nd元素的添加使铸态合金晶粒平均尺寸增大,枝晶间偏析的第二相含量增多、变粗且越来越连续;随Nd的添加,合金中枝晶间偏析的化合物由ZM21合金中MgZn相转变为了大量Mg-Zn-Nd三元化合物T2相(（Mg,Zn）11.5Nd)和少量Mg12Nd相,在Nd含量增加到0.7%时,合金中三元化合物除大量的T2相外,还出现了少量的含Nd量高于T2相的T3相（（Mg,Zn）3Nd）;不同Nd含量铸态合金的抗拉强度和屈服强度值变化不大,分别在174185MPa和5458MPa之间,合金塑性随Nd含量增加而降低,在含量为0.5%Nd时,合金塑性最低,由17.3%降为13.0%;铸态合金的热压缩流变应力随Nd含量增加逐渐从51MPa提高到93MPa。铸态合金在经420℃×10h均匀化退火后,ZM21合金中的枝晶偏析已基本消除,随Nd含量增加,枝晶偏析消除程度逐渐减小;在添加0.1%、0.3%、0.5%Nd的合金中三元化合物除未完全固溶的T2相外,还出现了T3相;经400℃热挤压变形,合金晶粒尺寸随Nd含量增加不断细化,由37μm细化到21μm;挤压后合金中的相组成与均匀化退火后合金中的相组成相同;在Nd含量达到0.3%时,合金平行于挤压方向的基面织构明显弱化;相比于铸态合金,挤压态合金的抗拉强度、屈服强度和延伸率有较大提高,分别提高到232253MPa、141173MPa和19.1%32.2%之间;在Nd含量增加到0.3%时,挤压态合金抗拉强度和屈服强度分别由248MPa降到235MPa,和167MPa降到142MPa;挤压态合金延伸率随Nd含量增加而提高,在Nd含量为0.5%时,延伸率最大,达到32.2%,显著提高了挤压态ZM21合金的塑性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 镁合金概述

- 1.1.1 镁及镁合金特点与性质

- 1.1.2 镁合金的分类与应用

- 1.2 镁合金塑性变形

- 1.2.1 镁合金塑性变形机制

- 1.2.2 Mg-Zn 系合金塑性研究现状

- 1.3 Mg-Zn-Mn 合金的相关研究

- 1.3.1 镁合金的合金化理论

- 1.3.2 稀土元素作用

- 1.3.3 Mg-Zn 二元系合金

- 1.3.4 Mg-Nd 二元系合金

- 1.3.5 Zn-Nd 二元系合金

- 1.3.6 Mg-Mn 二元系合金

- 1.3.7 Mg-Zn-Nd 三元系合金

- 1.4 本课题研究目的与内容

- 2 实验材料制备与方法

- 2.1 实验材料制备

- 2.1.1 半连续铸造

- 2.1.2 均匀化退火实验

- 2.1.3 挤压实验

- 2.2 显微组织及成分分析

- 2.2.1 X 射线荧光光谱分析

- 2.2.2 差热分析

- 2.2.3 金相观察

- 2.2.4 X 射线衍射分析

- 2.2.5 扫描显微组织及能谱分析

- 2.2.6 透射电子显微分析

- 2.3 性能测试

- 2.3.1 显微硬度测试

- 2.3.2 拉伸性能测试

- 2.3.3 热压缩性能测试

- 3 Nd 对 ZM21 合金铸态组织、相及性能影响

- 3.1 前言

- 3.2 ZM21+x% Nd 铸态合金组织研究

- 3.2.1 枝晶组织

- 3.2.2 彩色金相

- 3.3 ZM21+x% Nd 铸态合金相研究

- 3.3.1 DSC 曲线分析

- 3.3.2 BSE 扫描及EDS 分析

- 3.3.3 XRD 分析

- 3.4 ZM21+x% Nd 铸态合金力学性能研究

- 3.4.1 拉伸力学性能

- 3.4.2 热压缩性能

- 3.5 Nd 在铸态ZM21 合金中作用机理

- 3.6 本章小结

- 4 Nd 对 ZM21 合金均匀化态组织及相的影响

- 4.1 前言

- 4.2 ZM21+x% Nd 均匀化态合金组织研究

- 4.3 ZM21+x% Nd 均匀化态合金相研究

- 4.3.1 扫描及能谱分析

- 4.3.2 XRD 分析

- 4.4 本章小结

- 5 Nd 对 ZM21 合金挤压态组织、相及性能的影响

- 5.1 前言

- 5.2 ZM21+x% Nd 挤压态合金组织研究

- 5.3 ZM21+x% Nd 挤压态合金相研究

- 5.3.1 扫描及能谱分析

- 5.3.2 透射电子显微分析

- 5.3.3 XRD 物相分析

- 5.4 ZM21+x% Nd 挤压态合金织构分析

- 5.5 ZM21+x% Nd 挤压态合金力学性能研究

- 5.5.1 显微硬度分析

- 5.5.2 拉伸力学性能及断口分析

- 5.6 Nd 在ZM21 挤压态合金中作用机理

- 5.7 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a45b7328bafffb0bc550fd73.html