# 基于ZigBee技术铝电解车间多参数检测系统设计与实现

### 论文摘要

电解生产铝的工艺过程耗电量大,如何减低电耗是目前铝厂提高经济效益的关键。槽温、初晶温度、铝水平和电解质水平作为工业铝电解生产中重要的技术参数,对有效地提高电流效率,降低铝厂能耗有着重要影响。在实际生产中,铝厂工人需要在现场检测生产情况,生产管理人员通过远程监控铝电解槽状况。而现场布线实现远程传输对于铝厂实际情况来说不太方便,无线技术相对具有一定的优势。具有低功耗、自组织网络、实现无线通信特点的铝厂电解车间参数检测系统,能很大程度地提高铝电解生产自动化水平。考虑到上述问题,本文设计并实现了一套基于ZigBee技术的铝电解车间多参数检测系统。其主要内容与研究成果如下：(1)针对电解车间参数检测技术的实际应用要求,对系统进行了总体规划,设计了一套基于ZigBee技术的铝电解车间多参数检测系统,并以低功耗、工作要求和系统抗干扰性能为设计指标,对系统各模块主要器件进行了精心的选型。(2)详细介绍以Atmegal28单片机为核心现场采集模块。现场采集模块负责电解车间的槽温、初晶温度、铝水平和电解质水平参数的检测,详细叙述了多参数采集原理和具体设计实现。(3)介绍了ZigBee模块和远程通信模块。叙述了ZigBee模块在电解车间无线网络的构建和参数绑定传输的实现；详细阐述了远程通信模块设计,实现了ZigBee和工业控制总线之间协议的转换,实现了控制中心对电解车间多参数的监控。(4)搭建了ZigBee组网实验平台,进行了ZigBee组网实验；考虑电解车间环境因素对无线网络的影响,对电解车间ZigBee网络的质量进行测试,实验结果表明,电解车间ZigBee网络通信链路具有一定的保障。本文设计的铝电解车间多参数检测系统具有检测数据准确、数据传输稳定可靠、具有一定的抗干扰能力、网络灵活、成本低等优点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源、目的和意义

- 1.2 研究背景和现状

- 1.3 本文的主要研究内容和结构

- 第2章 系统概述及整体方案设计

- 2.1 电解车间参数检测技术概述

- 2.1.1 铝电解原理与工艺简介

- 2.1.2 电解车间参数检测原理

- 2.2 ZigBee通信技术概述

- 2.2.1 ZigBee技术与相关概念

- 2.2.2 ZigBee体系结构

- 2.3 系统的总体设计

- 2.3.1 电解车间多参数检测系统结构设计

- 2.3.2 系统的主要功能

- 2.3.3 系统的方案设计

- 2.4 主要器件的选型

- 2.4.1 微处理器的选取

- 2.4.2 无线方案的选择

- 2.5 本章小结

- 第3章 现场采集模块设计与实现

- 3.1 外围电路设计

- 3.2 槽温采集模块设计与实现

- 3.2.1 高温传感器和测温原理

- 3.2.2 槽温度信号调理电路

- 3.2.3 槽温采集模块程序流程

- 3.3 初晶温度采集模块设计与实现

- 3.3.1 球形探头和初晶温度测量原理

- 3.3.2 初晶温度信号调理电路

- 3.3.3 初晶温度信号采集程序流程

- 3.4 两水平测量模块设计与实现

- 3.4.1 位移传感器和水平测量原理

- 3.4.2 两水平信号调理电路设计

- 3.4.3 两水平采集模块程序设计

- 3.5 按键、显示、电源设计

- 3.5.1 键盘矩阵设计

- 3.5.2 液晶显示设计

- 3.5.3 电源设计

- 3.6 无线接口设计

- 3.7 现场采集模块抗干扰措施

- 3.8 本章小结

- 第4章 通信模块设计与实现

- 4.1 无线ZigBee模块硬件设计和功放控制

- 4.1.1 ZigBee模块硬件设计

- 4.1.2 ZigBee模块输出功率控制

- 4.2 ZigBee开发平台的构建

- 4.2.1 开发环境的介绍

- 4.2.2 Z-stack协议栈软件概述

- 4.3 ZigBee网络建立

- 4.3.1 网络的构建

- 4.3.2 设备加入网络

- 4.3.3 分布式网络地址分配和寻址

- 4.4 ZigBee通信服务实现

- 4.4.1 模块间的绑定

- 4.4.2 通信应用服务框架

- 4.4.3 模块发送数据的实现

- 4.4.4 模块接收数据的实现

- 4.5 远程通信模块设计与实现

- 4.5.1 通信控制芯片SJA1000

- 4.5.2 通信接口芯片PCA82C250

- 4.5.3 通信模块电路设计

- 4.5.4 总线接口驱动程序设计

- 4.5.5 BasicCAN模式的通信协议定义

- 4.6 本章小结

- 第5章 系统测试与结果分析

- 5.1 测试平台

- 5.2 ZigBee网络测试

- 5.2.1 ZigBee模块调试步骤

- 5.2.2 ZigBee组网功能测试

- 5.2.3 ZigBee通信质量测试

- 5.2.4 ZigBee通信出现的一些问题

- 5.3 电解车间实验数据分析

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 附录B 攻读学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].电解车间酸雾收集方案的数值模拟[J]. 矿业工程研究 2017(04)

- [2].超达公司电解车间的操作控制[J]. 世界有色金属 2010(01)

- [3].铝厂电解车间综合雷电保护设计[J]. 青海科技 2017(03)

- [4].电解车间关键设备安装质量控制[J]. 工程质量 2014(S2)

- [5].榜样从我做起[J]. 中国有色金属 2012(11)

- [6].铅电解车间的电气设计[J]. 有色冶金节能 2015(05)

- [7].电解车间铝水抬包车等效均布荷载计算[J]. 建筑结构 2012(S2)

- [8].浅谈循环经济在电解车间的应用[J]. 铜业工程 2011(02)

- [9].电解铝行业电解车间天窗无组织排放氟化物采样及分析方法探讨[J]. 环境与可持续发展 2013(02)

- [10].铝厂电解车间的防雷设计[J]. 城市地理 2015(16)

- [11].简析铝电解机组控制系统的防磁方法[J]. 有色设备 2015(05)

- [12].安全从警铃开始[J]. 中国有色金属 2017(18)

- [13].包头铝厂电解车间钢架的设计[J]. 科技创新导报 2009(20)

- [14].500 kA铝电解车间空间磁场的研究[J]. 轻金属 2019(07)

- [15].电解锰行业清洁生产审核[J]. 环境工程 2013(S1)

- [16].加强硫化镍可溶阳极电解车间的节能管理[J]. 中国资源综合利用 2014(01)

- [17].PLC在钉耳机控制电路中的应用[J]. 电世界 2016(04)

- [18].对某再生资源项目电解车间雷电灾害风险评估及防雷设计探讨[J]. 黑龙江科技信息 2015(12)

- [19].和利时MACS-K控制系统在电解车间的应用[J]. 有色冶金设计与研究 2020(03)

- [20].对质量的追求没有不同——记部优工程广西华磊新材料轻合金项目轻合金部分电解车间建筑安装工程[J]. 中国有色金属 2019(18)

- [21].电解起重设备溜钩现象的分析及改进处理[J]. 中国有色金属 2012(S1)

- [22].激光防撞系统在电解车间行车上的应用[J]. 铜业工程 2017(02)

- [23].加快技术改造 实现产能突破——铜陵有色金昌冶炼厂电解车间导电装置及其短路系统改造侧记[J]. 中国有色金属 2008(19)

- [24].抚顺铝厂二期工程电解车间结构方案的优化[J]. 有色矿冶 2008(03)

- [25].银电解车间酸雾治理研究与槽体设计[J]. 中国有色冶金 2015(03)

- [26].王祖继副省长调研时要求 把握工作重点 狠抓责任落实[J]. 吉林劳动保护 2011(08)

- [27].“超越班组”[J]. 现代班组 2019(04)

- [28].一种铝电解车间压缩空气消耗量的计算方法[J]. 世界有色金属 2019(09)

- [29].基于红外线的电解车间行车定位系统的研究[J]. 衡器 2016(02)

- [30].电解车间残极氟化物无组织排放状况的分析及措施[J]. 轻金属 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a465229eb633176d4eaecc40.html