# 微通道内纳米流体流动与传热特性的数值模拟

### 论文摘要

作为当代高新技术发展重要领域之一,纳米技术已呈现出向航天、微电子、微机电和生物工程等领域全面渗透的态势。随着纳米技术迅速发展,一些学者开始尝试用纳米颗粒材料强化对流换热,给强化传热技术带来了蓬勃生机。但此项研究工作尚处于起步阶段,尤其是微通道内纳米颗粒悬浮液流动与对流换热规律的研究,目前报道较少。鉴于纳米技术表现出的强大生命力和在热科学领域中潜在的广阔应用前景,本文对微矩形通道内水以及铜-水纳米流体流动及换热特性,进行了数值模拟研究。并将纳米流体的计算结果与水的计算结果进行了对比。模拟微矩形通道的当量直径为92.3μm;纳米流体中铜纳米颗粒的体积分数分别为0.005、0.01、0.02和0.03,铜纳米颗粒平均粒径为100nm。由于微尺度结构的尺寸效应导致微通道中的热和流体行为严重偏离传统流动和传热理论所描述的规律,且仿真软件基于传统理论,微尺度理论中的分子动力学和Boltzmann输运理论计算量庞大,因此在工程实际应用中,微尺度结构下的分析并不能通过数值仿真计算直接给出。针对这种情况,本文采用“粘度修正”的方法,即对于宏观尺度的粘度系数在微尺度情况下进行修正,从而能够在商品化软件中对微尺度结构进行分析。流动特性的模拟结果表明:在相同的雷诺数下,纳米流体的流动压降高于纯水的,并且随着纳米流体中,纳米颗粒体积份额的增加而增加。微通道内纳米流体的速度分布和工质水的速度分布类似,符合湍流状态的流动特征。但是,纳米流体的在流动主流区的速度值小于工质水在主流区的速度值。换热特性的模拟结果表明:微通道内随着纳米颗粒的加入,流体的换热性能得到明显的提高。纳米流体中纳米颗粒的体积分数是影响流动换热系数的重要因素。相同条件下,颗粒的体积分数越大,流体的换热系数越大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.2.1 综述

- 1.2.2 微通道内单相流体的流动和换热

- 1.2.3 纳米流体的研究进展

- 1.3 本章小结及本文主要内容

- 第2章 理论模型与计算方法

- 2.1 微尺度理论简介

- 2.2 理论模型

- 2.2.1 连续介质假设

- 2.2.2 控制方程

- 2.2.3 湍流模型

- 2.2.4 混合模型

- 2.3 有限体积法基本思想

- 2.4 本章小结

- 第3章 流动阻力特性结果与分析

- 3.1 物理模型与计算网格

- 3.2 系数修正

- 3.3 微通道内水的流动与阻力特性

- 3.4 微通道内纳米流体的流动与阻力特性

- 3.4.1 纳米流体流动阻力特性的计算

- 3.4.2 微通道内纳米流体与水流动阻力特性的对比

- 3.5 微通道内纳米流体阻力特性与实验结果的对比

- 3.6 本章小结

- 第4章 传热特性结果与分析

- 4.1 微通道内水的传热特性

- 4.2 微通道内纳米流体的传热特性

- 4.3 微通道内纳米流体传热特性与实验结果的对比

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].锯齿形微通道结构参数对布朗粒子分离的影响研究[J]. 科技通报 2020(01)

- [2].微通道冷凝器在展示柜上的应用研究[J]. 制冷学报 2020(01)

- [3].表面张力驱动下挡板对微通道混合效果的影响[J]. 轻工机械 2020(02)

- [4].微通道换热器用于商用冷凝器的实验分析[J]. 冷藏技术 2019(04)

- [5].移动X射线光刻制备等腰三角形结构的PMMA微通道[J]. 微纳电子技术 2020(04)

- [6].S型微通道散热模块传热性能研究[J]. 机电技术 2020(03)

- [7].微通道反应器制备β-氨基丙酸的优势[J]. 当代化工研究 2020(15)

- [8].采用Y型微通道反应器强化萃取水相中的铒[J]. 有色金属工程 2020(07)

- [9].微通道反应器中高效催化合成丙烯酸十四酯[J]. 石油学报(石油加工) 2020(04)

- [10].微通道换热器结构及优化设计研究进展[J]. 真空与低温 2020(04)

- [11].推广微通道反应技术促进精细化工行业绿色安全发展[J]. 精细与专用化学品 2020(08)

- [12].十字交叉型微通道内液滴形成的数值模拟研究[J]. 广东工业大学学报 2020(05)

- [13].微通道反应器在匹莫范色林合成中的应用研究[J]. 精细化工中间体 2020(05)

- [14].微通道反应器在维生素类药物泛酸钙制作中的应用[J]. 现代盐化工 2020(05)

- [15].微通道热交换器研究进展[J]. 石油化工设备 2020(06)

- [16].微流控芯片微通道的数值模拟与分析[J]. 机电工程技术 2020(10)

- [17].微通道技术在精细化学品合成中的应用[J]. 染料与染色 2018(06)

- [18].静态微通道反应器结构与应用研究进展[J]. 染料与染色 2019(01)

- [19].航空航天冷却微通道制造技术及应用[J]. 航空制造技术 2017(Z2)

- [20].随机粗糙微通道内部流动与传质特性[J]. 中国机械工程 2018(12)

- [21].微通道反应器浅析[J]. 宁波化工 2018(02)

- [22].90°Y型汇流下小曲率矩形截面蛇形微通道气液两相流动特性[J]. 高校化学工程学报 2017(01)

- [23].冰箱用微通道冷凝器分相集总参数模型[J]. 化工学报 2016(S2)

- [24].微通道反应器的发展研究进展[J]. 上海化工 2017(04)

- [25].化生颗粒在人体微通道内悬浮运动的数值模拟研究[J]. 军事医学 2017(06)

- [26].微通道冷凝器与传统冷凝器运行特性比较[J]. 制冷与空调(四川) 2015(06)

- [27].微通道冷却器内流动和传热特性的数值模拟[J]. 强激光与粒子束 2016(02)

- [28].板式微通道的液-液两相分离作用研究[J]. 现代化工 2015(11)

- [29].电流密度对电化学刻蚀硅微通道壁厚的影响[J]. 中国科技论文 2015(24)

- [30].双层微通道换热特性优化分析[J]. 低温与超导 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a483b0c00f80983e920ae47c.html