# 变电站运行维护风险分析及其控制措施探讨刘江龙

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电局内蒙古乌海市016000）

摘要：对于变电站而言，加强对其各项风险的掌控具有十分重要的现实意义，同时也有助于电力系统在实际运行过程中工作质量和效率的提升，从而为人们提供更为优质的电能。基于此，本文主要对变电站运行维护风险进行系统性的分析，并提出了相应的控制措施。需要注意，对于运行维护风险的掌控应该从交接班管理、消防工作、防汛管理等不同方面进行有效落实，以便保障可以为社会输送稳定的电能，促进我国社会的良好发展。

关键词：变电站；运行维护；风险；控制措施；电能

为了保障变电站的顺利运行，必须要加强对相关设备装置的管理和维护，这样可以进一步提高变电站的运行质量和效率，有利于促进我国经济的发展。但是变电站内涉及到的系统装置十分复杂，所以必须要加强对其运行维护风险的控制，保障其安全平稳运行。

一、变电运行维护

针对变电站来说，进行运行维护主要指的是对相关设备装置进行有效的管理与维护，包括：交接班、消防、防汛等方面的管理。随着近年来我国经济社会的迅猛发展，国家电网也得到了较大的发展和提高，各类变电运行设备大量增加，使得运行维护存在着一定的风险，且工作难度也在不断上升。从现阶段来看，变电运行维护具有以下特点：首先，在进行变电运行维护时一般会涉及到各类装置设备，设备出现缺陷的概率也会随之上涨。其次，变电运行维护在实际操作过程中比较复杂且工作量较大，这使得工作人员容易出现疲惫、懈怠等问题，从而引发变电运行事故出现。最后，由于相关工作人员比较分散，一般很难实施集中管理，使得变电运行期间容易受到人员、环境等方面的影响，导致工作人员收到人身伤害，设备发生损坏等问题。

二、采用LEC方法的变电站运行维护风险分析

LEC方法主要指的是，在进行危险环境作业的过程中，可以对危险源实施科学合理的半定量性评价方法。针对LEC方法而言，L指的是事故可能出现的概率；E则表示在危险作业环境当中，人出现的频率；C指的是出现安全事故后所造成的一系列损失。基于LEC方法，可以将危险发生程度通过以下公式进行表达：D=L×E×C。针对变电站来说，在计算其运行维护风险等级时，可以按照具体条件的等级划分进行分析和计算。一般情况下，在进行风险等级划分时可以将运行维护风险分为以下几类，包括：无法继续进行作业和其存在的危险、应该马上进行修整的高度危险等。通过该方法进行风险分析和评价，可以使变电站的运行维护风险得到有效地控制，并采取妥善措施进行处理，使得变电站恢复良好的运行状态，有利于电网的安全稳定[1]。

三、变电站运行维护风险的控制措施

（一）加强对值班、交接班的有效管理

在对变电站进行运行维护时，为了加强对其风险的控制，必须要有效的管理值班、交接班等各项工作。首先，在进行交接班之前需要做好相应的准备工作。相关管理人员需要结合变电站的具体情况，包括：运营、管理等方面进行综合分析，认真落实准备工作。需要注意，在进行准备工作时，工作人员需要对变电站的各项设备装置等进行仔细的检查，同时对详细记录其运行情况，检查好卫生工作并准备需要的工具、钥匙等。在此过程中，值班长应该对交接班人员做好安排，并带领大家依次进入主控室，工作人员禁止私自进入。其次，交接班人员还需要对设备的实际运营情况做好清楚的交代，值班班长需要将运营情况、设备存在的缺陷问题、事故问题等全部交代给下一班值班人员，方便相关工作人员做好后续的记录、检查等工作。再次，在值班过程中需要对现场进行有效地检查。接班人员需要着重检查上一班工作人员尚未完成的工作以及设备存在的缺陷问题，并且还需要对设备进行检修。除了上述内容外，接班人员还应该检查：照明、设备仪器、卫生等方面的工作。最后，需要办好交接班手续，一般在保障变电站正常运行的情况下，需要由接班和交班值班长签字确认，同时就交接时间进行协调，保证交接工作的有效完成[2]。

（二）做好消防管理工作

在实际运行期间，变电站内的设备装置会产生大量的热量，而且站内设备的运行时间较长，所以变电站存在着一定的火灾隐患。因此，认真做好消防管理工作非常关键。变电站除了要加强日常消防工作，还应该设置明显的防火警示标志。需要注意，在消防设备附近区域严禁堆积杂物以及其他设备装置等。另外，还应该在室外设置好相应的消防箱，保障消防装置不被乱用。工作人员在进入变电站时，不可以携带易燃易爆等相关物品，站内的废油也应该用专门的器皿进行放置，放置电缆沟等区域内发生积油等问题。除了上述内容外，变电站内还准备好充足的黄沙，同时将消防桶、安全斧的手柄处用红漆涂抹。在变电站开展用火作业时，应当按照相关制度要求认真落实，同时用防火材料，如：耐火水泥等穿过电缆沟、控制屏、电缆夹层内等的。对于消防设备等需要定期进行检查，确保其可以正常使用，准备的黄沙也需要定期进行翻晒，以便于保持其干燥性[3]。

（三）认真落实防汛管理

在进行防汛管理工作的过程中，需要合理的设置好防汛物资、设备等，在汛期到来之前还需要做好防汛设备的监测工作，保障其可以正常使用。另外，对于瓦斯继电器、机构箱等设备装置也需要进行仔细的检查。在汛期前，还需要仔细检查电缆沟、电缆隧道等，这部分区域比较容易出现积水，同时需要及时做好排水工作。如果设备装置比较湿润，则还需要进行有效的通风。除了上述内容之外，变电站还需要结合其地理位置，选取科学合理的防风措施。如果遇到大风天气，则需要对设备装置上的引流线、阻波器等布置的防雨罩进行检查，有效保障各项设备的安全。

（四）加强安全巡视管理

安全巡视管理也是运行维护风险控制中非常关键的内容之一，在进行巡视之前，需要先检查相关安全工具是否完整。需要注意，在巡视高压设备的过程中，不可以翻越遮拦，如果在巡检时发现异常情况，则需要根据缺陷管理制度采取有效的处理措施。当遇到雷雨天气时，要求检查人员远离高压设备中的避雷装置，同时穿好绝缘鞋等防护装置。如果遇到高压设备接地的情况，则还需要设置相应的故障点，并且保障室内故障点大于4m，而室外则一般需要超过8m。工作人员进入到故障区域之前，除了需要穿着绝缘靴，还应该戴好绝缘手套[4]。

（五）有效落实安全器具的管理

在对安全器具进行管理时，首先需要确定各项器具所处的具体位置，同时做好相应的标记，这样可以使工作人员在实际应用过程中更加便捷高效的找到需要应用的安全器具。需要注意，放置安全器具的地方必须要保持干净通风，同时定期进行清理。针对一些经常使用的器具，如：绝缘关钳、手套等应该将其设置在比较明显的位置，使得日常应用更为方便。另外，在应用变电安全器具以前，还应该对器具进行仔细的检查，保证其没有出现损坏等情况，对于器具的使用期限也需要定期进行检查，及时更换过期的器具[5]。

四、总结

综上所述，加强对变电站风险的掌控可以促进其电力系统运行质量和整体效率的提升，从而更好的为人们提供日常所需的电能。为社会提供优质、高效的电能。因此，必须要加强对交接班工作的重视、认真做好消防安全工作，同时加强消防管理等其他各项工作，进一步增强对变电站运行维护风险的掌控，保障变电站的正常运营。

参考文献：

[1]邱锋.变电站运行维护风险分析及其控制措施探讨[J].科技风,2019,(4):169.

[2]姚朝玮.变电站运行维护风险及控制措施[J].通讯世界,2018,(7):195-196.

[3]崔俊杰，郑方圆.变电站运行维护风险及控制措施分析[J].内燃机与配件,2017,(11):104-105.

[4]吴玉菊.变电站运行维护风险分析与控制措施[J].通讯世界,2017,(4):134-135.

[5]王有发，王辉.变电站运行维护风险分析及其研究[J].山东工业技术,2018,(10):34-38.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a48be3b5052395c233a31cca.html