# 输变电施工中的技术问题及措施探究李闯

中国葛洲坝集团电力有限责任公司湖北省443000

摘要：输变电施工的特征比较复杂，加之施工条件与施工质量的管控难度较大，稍有不慎便会给施工人员带来危险。为了保障输变电过程的稳定有序，避免因技术问题而给人们生产生活带来不利影响。据此，加强关于输变电施工中的技术问题与解决措施研究，也便具有了极大的现实意义。

关键词：输变电施工；技术问题；措施探究

引言

电能作为我国重要的能源之一，对我国经济社会的发展和正常运行有十分重要的作用，尤其是随着我国工业和社会生产的发展，对电能的需求不断增加。因而为了保证有充足的电能和人们的生活不受到影响，就务必要做好输变电的施工工作，但在输变电施工的过程中，普遍存在一系列技术方面的问题，在一定程度上影响了施工的质量和输变电的整体效果。所以，探讨输变电施工技术问题，加大技术的研发力度，对于完善我国电网、促进电力事业的发展具有尤为重要的意义。

1输电线路施工的主要内容

输电线路的基础为埋下地下的杆塔部分，基础的主要作为是在外力的影响下，避免杆塔发生变形或是倾倒的现象。同时，基础还具备在输电线路运行过程中避免杆塔下沉的作用。输电线路基础施工的质量直接决定着输电线路运行的安全程度。输电线路的杆塔在整个输电线路中起到支撑的作用，因此，通过选择恰当的杆塔，不仅能够有效提升输电线路建设的速度，还能够节约成本，为线路的维修提供便利，更加重要的是，通过选择合适的杆塔，可提高输电线路的供电可靠性。此外，输电线路工程的架线施工主要包括架线前的准备工作、连接放线导地线、观测弛度、安装附件、紧线等。输电线路检修工作的主要内容为应急处理一些事故和故障，在巡视、检测、试验过程中，往往会发现一些问题，输电线路检修主要目的在于及时采取措施解决这些问题，从而更好预防安全事故的发生，保障设备能够安全、稳定地运行。

2输变电施工中的技术问题

输变电工程施工工作作为输变电线路建设过程中的核心内容，施工中的每一个细节都应该重视。由于我国科学技术水平和专业技术人员的水平等并不完善，目前我国输变电施工中仍会存在一些技术上的问题，影响输变电整体工作的运行和发展，如：（1）在输变电施工的基础施工中经常出现因为质量检测不合格从而导致基础倾斜或者沉降的现象；（2）在架线施工的拖地展放方面，由于人工工作的不稳定性，常线路磨损程度严重的现象；（3）在杆塔施工中，由于杆塔建设分为整体建设和分解组立两种方式，不同地区适用于不同的杆塔和建设方式，但是经常因为杆塔和施工技术选用不当在实际工作中出现杆塔不稳定的现象；（4）在高压试验和验收工作中，输变电线路不仅涉及如跨越高塔航空标志的安装和调试等相关设备的安装及调试工作，还需要在输变电施工完成以后对其进行高压传输试验才可以通过验收。但是在试验过程中，选用不当的试验方法可能会影响最终的试验结果，如试验结果准确率低等情况，从而影响整个工程的验收工作。

3输变电施工中的技术问题的优化措施

3.1基础施工

基础施工有利于确保输变电工程的稳定运行，所以，在实际施工过程中，必须严格遵循有关要求。同时，还需详细考察工程现场的地理环境，在充分结合地理环境特征的情况下，因地制宜的实施基础建设，例如掏挖式基础等。通常情况下，经过风化侵蚀严重的岩石具备较强的抗剪力，可利用岩石的嵌固基础使得基础工程能够承受较强的抗拔力。在输变电工程施工过程中，应当通过岩石采样实验，明确岩石的种类，从而选择优良的施工工艺。如果输变电工程建设地点处于土质较好的区域，且该地区的地下水位于混凝土基础下部，可选择掏挖式基础，但需要先进行样坑的掏挖，然后测试样坑，满足要求之后才可进行正式的掏挖。通过人工的方式开挖主柱，可确保孔径大小的合理性，但若因为时间因素的影响，需要在第二天进行浇筑，需要落实防雨措施。此外，对于基础较深且作用力大的区域，可选择塔灌注桩式基础，但在实际施工中，需要对桩与土之间的摩擦力、桩端的承载能力进行详细的分析研究。在灌注水下混凝土时，必须经过试验确定混凝土的混合比，灌注过程不可中断停止，必须连续性一次灌注完成，如果因为特殊原因必须中断，应采取相应的措施避免导管堵塞。

3.2变电设备

以变电设备中的发热问题为例，分析输变电施工中的变电设备问题的解决对策，在进行隔离开关的安装时，往往会因为用力过猛而导致内部齿轮无法吻合，再加上隔离开关点接触不良，较容易出现发热的问题，这就需要在动触动与静触动之间适当添加润滑油。发热问题是变电设备的主要问题，为了确保输变电施工质量，必须严格按照设计要求进行建设，严禁出现没有设计就提前施工的情况。同时，为了缓解变电设备的发热问题，可改变变电线路的施工工艺，提升变电设备的制造水平，以提升输变电施工水平。此外，施工人员必须严格按照既定程序与标准进行施工，对于接头的压接操作，可提前涂抹好导电膏，以增加接头的导电性能。在调试安装设备时，需要切实按照说明书与规范要求进行。对于重要部位的接头，其所产生的电阻应进行相关的试验与升温试验，且还需要在充分结合其他情况的基础上，找出设备过度发热的原因，积极采取相应的措施妥善处理。

3.3杆塔施工方面

对杆塔的型式、结构进行科学、合理的选择是杆塔设计十分重要的环节，因为杆塔设计的质量直接影响输变电施工工程质量。目前实际施工中较常用的是角钢塔和钢管杆。杆塔作为导线与避雷线的主要支持物，其技术上的荷载承重力就特别重要。即使有变形的情况，杆塔应该在一定的技术要求之内达到标准的强度与刚度。针对不同的工作地区选择最合适的杆塔类型及施工方式，需要施工技术人员充分认识地质地形环境，因地制宜，用准确的数据采集合理的杆塔方位和间距。除此之外，要对杆塔进行防锈处理，施工过程中，操作方法和技术严格遵守技术安装规范。

3.4高压试验及验收方面

高压试验是整个输变电正式投入使用之前最重要的环境，只有达到设计要求合格后才可以安全投入使用，以保证系统正常运行。输变电试验的主要目标是变压器，通过变压器是否正常来衡量是否合格。但是在试验时，采取试验的方式不同，错误的试验方式一定会对检测结果产生影响。为了解决在检验过程中，因为不同试验方法导致的线圈终端和接地终端试验电压未能达到的问题，通常采用单相感应高压电试验方法，以期望各项检测指标都可以符合规定且达到合格标准。

结语

电力事业是我国的一项基础性工程，对国家经济的发展和人们的生活具有不容忽视的影响。输变电工程是电力系统的重要组成部分，目前已经为国家电网的顺利运行做出了突出贡献，但在输变电施工的过程中，尚且存在着许许多多的问题，极大的影响了工程的建设，导致施工的质量下降。所以，相关人员要切实处理好输变电施工的技术问题，优化输变电施工的工艺和技术，以促进输变电施工的发展及完善。

参考文献：

[1]何哲彤.输变电线路工程施工中技术问题及处理措施的探讨[J].技术与市场，2015，18（5）：127-129.

[2]陈辉，段朝军.浅谈输变电线路工程施工中技术问题及处理措施[J].中国电子商务，2015，（20）：236-237.

[3]郭海林.输变电线路工程施工中技术问题及处理措施的探讨[J].科技传播，2014，（18）：140-142.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a4aa637650552916188e2d40.html