# 硅太阳电池正银浆料配方和性能研究

### 论文摘要

硅太阳电池正银浆料性能显著影响正面栅线电极的欧姆接触，从而影响电池的光电性能。本文首先研究了银-硅欧姆接触的原理和正银电极工作的机理，详细论证了银-硅欧姆接触电阻和电池串联电阻之间的内在联系。在此基础上，论文设计了一种可用于硅太阳电池栅极构造的正银浆料，其基础配方为：金属银粉占浆料总重量的80～90％、微细玻璃料占浆料总重量的1～10％、有机成分占浆料总重量的10～20％。另外，配方还包含改性添加剂若干。论文研制了25种可用于正银浆料的Pb-B-Si系微细玻璃料。该玻璃的各组分质量比为：（PbO+B2O3）：（SiO2和其它氧化物）=（90～50）：（10～50）。论文研制了9种可用于正银浆料的Bi-B-Si系微细玻璃料。该玻璃的各组分质量比为：（Bi2O3+B2O3）：（SiO2和其它氧化物）=（90～70）：（10～30）。在高温工艺下，这些Pb-B-Si系玻璃和Bi-B-Si系玻璃可有效熔蚀氮化硅减反射膜，在电池的受光面为银-硅电学接触打开窗口。通过AgNO3化学还原反应法和二次球磨加工法，论文制备了不同粒径的球形银粉和片状银粉，研究了不同银粉拼配组合对太阳电池正银浆料性能的影响。论文配制了用于正银浆料的银粉，其质量组分为：片状银粉：球形银粉=（0～20）：（100～80）。通过超细金属粉、超细氧化银粉以及磷化物的添加对正银浆料进行改性。论文发现：在浆料中添加0.5%～1.5%的超细锌粉、在浆料中添加0.5%～4%的超细氧化银粉、在浆料中添加0.01%的无机磷化物或在浆料中添加0.02%～0.08%的有机磷化物可提升正银电极性能。论文研发的正银浆料经生产线上实际应用，基本满足硅太阳电池工艺要求并且具有较好的光电性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 光伏发展概要和光伏应用前景

- 1.2 硅太阳电池关键材料和对电极材料的要求

- 1.3 论文主要工作和意义

- 2 硅太阳电池和正银浆料基本原理

- 2.1 硅太阳电池结构和参数

- 2.2 金属-半导体欧姆接触原理

- 2.3 硅太阳电池正银电极结构和机理

- 2.4 硅太阳电池对正银浆料的性能要求

- 3 正银浆料配方研制

- 3.1 正银浆料配方的基本组分

- 3.2 正银浆料实验设计

- 3.3 正银浆料用玻璃料配制

- 3.4 正银浆料用金属银粉配制

- 3.5 正银浆料用有机体系的配制

- 3.6 正银浆料的基础配方和特征参数

- 4 正银浆料添加剂改性研究

- 4.1 超细金属粉的添加对正银电极性能的影响

- 4.2 超细氧化银粉的添加对正银电极性能的影响

- 4.3 有机磷和无机磷的添加对正银电极性能的影响

- 5 正银浆料的实际应用

- 5.1 原料和工艺背景

- 5.2 印刷、烧结、分检工艺

- 5.3 正银浆料结果

- 6 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].新型高效钝化接触晶硅太阳电池技术研究进展与产业化应用[J]. 中国高新科技 2020(07)

- [2].微纳结构提高晶硅太阳电池的辐射散热[J]. 工程热物理学报 2019(11)

- [3].硅太阳电池丝网印刷工艺常见问题处理策略[J]. 冶金管理 2019(19)

- [4].液浸对聚光硅太阳电池电性能的影响[J]. 太阳能学报 2013(05)

- [5].硅太阳电池特性及其最大功率点跟踪的仿真[J]. 山东大学学报(工学版) 2009(01)

- [6].薄晶硅太阳电池的研究进展[J]. 电子元件与材料 2016(06)

- [7].晶硅太阳电池上表面减反射膜的效果评价与分析[J]. 硅酸盐通报 2015(07)

- [8].晶硅太阳电池上表面增透膜研究[J]. 激光与光电子学进展 2014(10)

- [9].黑硅与黑硅太阳电池的研究进展[J]. 人工晶体学报 2012(S1)

- [10].硅太阳电池参数求解算法的研究[J]. 电源技术 2011(05)

- [11].超薄柔性黑硅太阳电池研究[J]. 太阳能学报 2016(10)

- [12].N型背接触晶硅太阳电池前表面场研究[J]. 电子元件与材料 2015(04)

- [13].圆化处理法制备高效大尺寸多晶黑硅太阳电池[J]. 南京航空航天大学学报 2015(05)

- [14].晶硅太阳电池缺陷分析[J]. 太阳能 2011(17)

- [15].叉指背接触硅太阳电池[J]. 自然杂志 2016(05)

- [16].晶硅太阳电池低压扩散工艺优化研究[J]. 电子工业专用设备 2017(03)

- [17].产业化晶硅太阳电池串联电阻研究[J]. 太阳能 2013(09)

- [18].二次印刷对晶硅太阳电池性能的影响理论分析与验证[J]. 电工材料 2017(02)

- [19].多孔硅层转移法制备超薄晶硅太阳电池的研究进展[J]. 真空科学与技术学报 2016(07)

- [20].新型空间硅太阳电池纳米减反射膜系的优化设计[J]. 物理学报 2009(07)

- [21].晶硅太阳电池多层减反射膜设计与分析[J]. 电源技术 2019(03)

- [22].硅太阳电池钝化载流子选择性接触概念与现状[J]. 电源技术 2019(11)

- [23].低成本、高效率晶硅太阳电池的研究[J]. 半导体光电 2011(02)

- [24].APCVD技术在晶硅太阳电池中的应用研究[J]. 太阳能 2016(04)

- [25].Manz先进的薄膜与晶硅太阳电池技术并驾齐驱[J]. 太阳能 2014(06)

- [26].宽幅卷对卷镀膜技术制造薄膜硅太阳电池[J]. 太阳能 2013(05)

- [27].叉指背接触晶硅太阳电池背面掺杂区和金属电极图形结构的优化[J]. 激光与光电子学进展 2017(08)

- [28].硅太阳电池光谱响应测试技术研究[J]. 南昌大学学报(工科版) 2012(01)

- [29].A1_2O_3钝化及其在晶硅太阳电池中的应用[J]. 物理学报 2012(18)

- [30].晶硅太阳电池管式PECVD镀膜常见返工原因及解决措施研究[J]. 科技创新与应用 2014(29)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a4d89607a824fb2d0a38bca5.html