# 孤岛油田聚合物驱剩余油分布影响因素研究及接替技术潜力评价

### 论文摘要

孤岛油田是上世纪70年代投入开发的老油田,90年代初期开始转入聚合物驱三次采油,随着规模的不断扩大,目前孤岛油田聚合物驱覆盖地质储量16602×104t,占孤岛油田总储量的42.5%,聚合物驱提高采收率技术已成为孤岛油田最有效的三次采油技术之一。聚合物驱技术起到了很好的增油降水效果,但同时,孤岛油田开展聚合物驱的单元已有7个进入后续水驱,含水开始回返,有的已达98%以上,产量进入快速递减阶段,而注聚后仍有50%～60%的原油存留在地层中。在这种严峻的形势下,针对聚合物驱之后地下还有大量的剩余油,降水保油改善后续水驱效果已成为迫在眉睫的问题。剩余油饱和度及其分布规律是聚合物后改善后续水驱开发效果技术研究的主要依据和基础。聚合物驱后剩余油分布特点与纯水驱时相比有所不同。由于地质条件复杂,使得准确地确定剩余油饱和度及其分布十分困难。本次研究通过对孤岛油区聚合物驱单元的对比统计,研究各油区油藏静态条件和注聚条件的差异,开发效果的不同。寻找影响聚合物驱后剩余油分布的因素,如储层韵律层性、隔夹层分布条件、原油粘度、注聚井网、注聚参数等。在概念模型的基础上,研究了不同条件下聚合物驱动用剩余油情况,系统分析了聚合物驱开发效果的主要影响因素,为改善后续水驱技术的研究和应用提供有益的指导。在研究聚合物驱后剩余油分布的基础上,提出了聚合物驱后增产挖潜及矢量井网调整设想方案,并对方案指标进行了对比。在聚合物驱后剩余油研究和挖潜领域取得了一定技术性和应用性的突破。研究成果应用于中一区Ng3-4单元聚合物驱后剩余油挖潜,实施25井次,增油1.53万吨,并指导中一区Ng3单元井网加密试验和中一区Ng3-4井网重组试验,设计新井10口,实施后预计新增产油能力2.4万吨,为注聚后增产挖潜指明方向。该项研究为孤岛油田聚合物驱后进一步提高油田采收率提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 研究的目的意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要研究内容、创新点及技术路线

- 第二章 聚合物驱剩余油分布影响因素研究

- 2.1 概念模型的建立

- 2.2 静态因素的影响

- 2.2.1 储层韵律性的影响

- 2.2.2 夹层分布的影响

- 2.2.3 原油粘度的影响

- 2.3 注聚因素的影响

- 2.3.1 注聚井网的影响

- 2.3.2 注聚浓度的影响

- 2.3.3 注聚用量的影响

- 2.3.4 注聚时机的影响

- 2.4 影响因素敏感程度分析

- 第三章 改善聚合物驱后续水驱开发效果技术潜力研究

- 3.1 变形井网方式开采潜力研究

- 3.2 水平井与直井组合井网方式开采潜力研究

- 3.2.1 水平井影响因素分析

- 3.2.2 中一区 Ng3 注聚先导区水平井方案预测

- 第四章 主要成果和结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].孤岛油田配电网无功补偿现状及发展分析[J]. 科协论坛(下半月) 2011(05)

- [2].孤岛油田南区特高含水期二类油藏聚驱增效技术——以复杂断块南区为例[J]. 科技信息 2011(03)

- [3].孤岛油田二元复合驱潜力评价及效果分析[J]. 胜利油田职工大学学报 2009(05)

- [4].孤岛油田二元复合驱潜力评价及开发调整研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(12)

- [5].水溶性酸化暂堵工艺技术在孤岛油田的应用[J]. 内江科技 2015(02)

- [6].孤岛油田周缘馆上段河道砂体描述[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(S1)

- [7].2．5维井间电磁反演在中国东部孤岛油田的应用(英文)[J]. Applied Geophysics 2008(03)

- [8].孤岛油田周缘馆上段河道砂体储层描述[J]. 油气地球物理 2016(04)

- [9].动态监测技术在孤岛油田开发中的应用[J]. 石油天然气学报 2012(09)

- [10].孤岛油田水淹层变化规律研究[J]. 辽宁化工 2010(07)

- [11].孤岛油田污水深度处理技术研究[J]. 海洋石油 2009(02)

- [12].孤岛油田防偏磨工艺配套技术调研[J]. 胜利油田职工大学学报 2008(04)

- [13].多轮次勘探井区的滚动实践与认识——以孤岛油田孤南23块为例[J]. 化工管理 2020(08)

- [14].多轮次勘探井区的滚动实践与认识—以孤岛油田孤南23块为例[J]. 化工管理 2020(10)

- [15].对孤岛油田西南缘断层活动性的新认识[J]. 地球科学与环境学报 2009(04)

- [16].孤岛油田南区稠油单井治理效果分析[J]. 内江科技 2013(06)

- [17].孤岛油田稠油油藏热采防砂工艺应用技术[J]. 今日科苑 2010(20)

- [18].超声波采油技术在孤岛油田的应用[J]. 内蒙古石油化工 2008(16)

- [19].孤岛油田东区北Ⅱ类油藏二元复合驱开发技术[J]. 石油天然气学报 2014(12)

- [20].孤岛油田南区轮次作业井原因分析及治理对策[J]. 内江科技 2012(08)

- [21].孤岛油田中二中Ng3-5注聚扩大区后续水驱提高采收率技术研究[J]. 石油天然气学报 2011(06)

- [22].孤岛油田东区Ng3稠油剩余油分布研究及综合调整[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(01)

- [23].孤岛油田稠油油藏高轮次吞吐后提高采收率技术研究与实践[J]. 油气地质与采收率 2010(06)

- [24].“多段塞组合”调剖技术在孤岛油田西区Ng3-6的应用[J]. 今日科苑 2008(18)

- [25].聚驱对孤岛油田水淹层电性影响研究[J]. 化工管理 2015(14)

- [26].孤岛油田Ⅱ类油藏注聚综合调整技术及应用效果[J]. 中国高新技术企业 2008(16)

- [27].孤岛油田南区多轮次作业井分析及控制躺井率的对策[J]. 科技致富向导 2013(12)

- [28].孤岛油田振动采油技术研究与应用[J]. 石油天然气学报 2008(02)

- [29].孤岛油田贫气油井计量技术的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(03)

- [30].孤岛油田绕丝筛管充填防砂常见故障分析与处理[J]. 石油天然气学报 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5182e206e2279800d9b2ad0.html