# 液相加氢脱芳反应中沸石负载催化剂的载体与氢溢流效应

### 论文摘要

石油烃类溶剂油在日常生活及工业生产中有着广泛的用途。目前国内生产的溶剂油均不同程度的含有芳烃，这严重限制其应用范围。因此溶剂油脱芳是油品精制工业的重要内容。催化加氢是应用最为广泛的方法，包括气相及液相两种加氢方式。目前，国内大部分厂家均采用气相加氢的方式，操作条件苛刻，能耗较高。本文是采用间歇式液相催化加氢技术，在低温低压下即可实现溶剂油的深度脱芳。以往研究发现，具有适宜表面酸性的沸石载体可提高贵金属催化剂的加氢活性及抗硫性。因而本文通过利用改性的Beta作为金属催化剂的载体，以改善沸石的酸性为目的；以及在沸石负载金属催化剂中添加沸石助剂，研究催化剂中沸石的载体效应和氢溢流效应，以获得具有良好加氢活性及抗硫性催化剂，研究内容主要包括：1)采用NaAlO2对HBeta改性，在85℃、HBeta与NaAlO2的固液比为1∶60g／mL条件下，分别制备了时间（4h，6h，8h和12h）及母液浓度（0.03mol／L，0.06mol／L，0.15mol／L，0.30mol／L）不同的改性HBeta，使用IR，Pyridine-IR及NH3-TPD考察了改性条件对HBeta酸性的影响。并以其为载体，采用浸渍法制备负载Ru催化剂，研究其在0.06wt．％苯／正己烷模型反应物中的加氢活性；考察了载体酸性变化对催化剂加氢活性的影响。结果表明，以0.03mol／L NaAlO2对HBeta改性时，随着改性时间增加，HBeta的酸量增大，并在8h酸量增大最明显。这可能因为8h前NaAlO2主要对沸石起补铝作用，使得酸总量不断增大；而之后母液对沸石的溶硅作用导致骨架部分坍塌，造成铝含量的部分损失。相比HBeta而言，改性时间≥12h时更有利于沸石的酸强度增强。4h时以不同浓度的碱性NaAlO2对HBeta改性时，当NaAlO2溶液浓度范围为0.03～0.06mol／L时，与HBeta相比改性沸石HBeta的总酸量增加，而其酸强度先变弱后变强。浓度不超过0.06mol／L的母液对沸石改性时，更有利于沸石补铝的进行，且母液浓度为0.06 mol／L时，HBeta酸强度明显增强；浓度在0.06～0.15mol／L时，HBeta的B酸量大幅下降，而L酸基本不变；而当浓度超过0.30mol／L时，偏铝酸钠母液可能通过对沸石强烈的溶硅作用导致沸石结构的破坏和总酸量的锐减，也使得HBeta的酸强度减弱。以经过不同时间补铝后的HBeta为载体的金属钌催化剂的加氢活性均有提高，其中，以Ru／HBeta-0.03-6h提高得最为明显。这可能是载体的酸量与扩散效应共同作用的结果。以经不同母液浓度处理的HBeta为载体时得到类似的结果：Ru／HBeta-0.06-4h＞Ru／HBeta-0.03-4h＞Ru／HBeta-0.30-4h＞Ru／HBeta-0.15-4h＞Ru／HBeta。其活性提高的具体原因有待于进一步的研究。2)选用抗硫性最好的Ru／HUSY作为催化剂主体，再加入钠型（NaY，USY，Si-MCM-41）及氢型沸石分子筛（HY，HUSY，HBeta）作为助剂，制备了一系列（Ru％=1.0，2.5wt.％）的混合型催化剂，并研究了分子筛助剂类型及加入的质量比例对催化剂Ru／HUSY在有／无硫存在时加氢活性的影响。结果表明，氢型沸石，尤其是HUSY的加入可有效提高催化剂的加氢活性，其原因是由于氢溢流现象的存在；而抗硫性的提高则可能是由于氢型沸石的加入吸附了溶剂油中的硫，减小了硫中毒的影响。这也是钠型沸石助剂提高催化剂抗硫性的原因。且随着HUSY加入比例的增加，催化剂的加氢活性与抗硫性不断增加，并在两者的质量比例为1∶5（HUSY∶Ru／HUSY）时达到最大，且最终可将溶剂油中的苯含量脱至5ppm以下，而硫含量减少至1ppm以下。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述与选题意义

- 1.1 引言

- 1.2 溶剂油脱芳烃脱硫的方法

- 1.2.1 催化氧化技术

- 1.2.2 酸碱精制技术

- 1.2.3 溶剂抽提技术

- 1.2.4 萃取精馏法

- 1.2.5 吸附分离法

- 1.2.6 磺化法

- 1.2.7 催化加氢

- 1.3 芳烃加氢催化剂研究现状

- 1.3.1 金属硫化物催化剂

- 1.3.2 贵金属催化剂

- 1.3.3 非晶态合金

- 1.3.4 金属碳或氮化物

- 1.3.5 负载型金属催化剂的研究

- 1.4 影响芳烃加氢催化剂催化性能的因素及其研究

- 1.4.1 金属类型的影响

- 1.4.2 载体的影响

- 1.4.3 芳烃加氢催化剂抗硫性的研究

- 1.5 选题目的与意义

- 参考文献:

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要原料与试剂

- 2.2 分子筛载体的改性及其催化剂的制备

- 2.3 催化反应

- 2.4 催化剂的表征

- 参考文献:

- 2改性BETA沸石及其负载钌催化剂加氢性能的研究'>第三章 NAALO2改性BETA沸石及其负载钌催化剂加氢性能的研究

- 3.1 改性时间对HBETA酸性的影响

- 3.1.1 改性时间对HBeta酸量的影响

- 3.1.2 改性时间对HBeta酸强度的影响

- 3.2 偏铝酸钠母液的浓度对HBETA的影响

- 3.2.1 偏铝酸钠母液浓度对HBeta酸量的影响

- 3.2.2 偏铝酸钠母液浓度对HBeta酸强度的影响

- 3.3 改性时间对Ru/HBETA催化性能的影响

- 3.4 偏铝酸钠母液浓度对Ru/HBETA催化性能的影响

- 3.5 小结

- 参考文献

- 第四章 溶剂油液相加氢脱芳烃反应中的氢溢流效应

- 4.1 沸石分子筛助剂的影响

- 4.2.氢型沸石分子筛助剂加入量的影响

- 4.3.结论

- 参考文献

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 硕士期间论文发表情况

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5243d7546cce4503b8852c8.html