# 非线性负荷谐波特性的分析与评估

### 论文摘要

本文首先对国内外谐波问题及其研究现状进行了描述,介绍了非线性负荷谐波评估的重要性,评估程序及评估时应注意的问题。接下来对变频器、电弧炉、电力机车这几种典型的非线性负荷谐波源进行了详细分析。并根据它们各自的不同特点提出了评估的具体流程,对变频器通过MATLAB仿真得出了负载率对其谐波含量的影响,并得出各次谐波与负载率的具体拟合函数关系式。为了更详细的说明非线性负荷谐波评估的重要性及其过程,本文详细的介绍了两个谐波的评估实例,分别对福建长乐地区10座110kV变电站进行了谐波分析,对广东韶钢改扩建工程谐波进行了评估。最后,本文对晶闸管整流系统的间谐波进行了分析。将开关函数法应用于间谐波的分析,通过MATLAB仿真,证实了开关函数法对于晶闸管整流系统间谐波分析的有效性。提出了在此类系统中,PLL对间谐波产生的影响。比较了系统分别为开环和闭环,有不同大小背景间谐波时,以及整数次谐波对间谐波的不同影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 非线性负荷的电能质量问题

- 1.2 谐波问题及研究意义

- 1.3 非线性负荷谐波的评估

- 1.3.1 谐波评估简介

- 1.3.2 非线性负荷接入的评估

- 1.4 国内外研究状况和进展

- 1.4.1 国外研究状况

- 1.4.2 国内研究状况

- 1.5 本文所做的工作

- 第二章 几种非线性负荷谐波特性研究

- 2.1 变频调速装置（VFD）

- 2.1.1 变频调速的分类与拓扑结构

- 2.1.2 变频器类非线性负荷的评估

- 2.2 电力机车

- 2.2.1 电气化铁道概况

- 2.2.2 电力机车的谐波特征

- 2.2.3 电力机车谐波评估

- 2.3 电弧炉的谐波特性分析

- 第三章 非线性负荷谐波特性评估实例

- 3.1 福建长乐地区谐波问题分析与评估

- 3.1.1 110kV变电站谐波测试与分析

- 3.1.2 非线性负荷谐波放大问题

- 3.2 广东韶钢改扩建工程谐波评估

- 3.2.1 外网的等值

- 3.2.2 内网的等值

- 3.2.3 韶关钢厂改扩建部分谐波评估及结论

- 第四章 晶闸管整流系统的间谐波问题研究

- 4.1 间谐波简介

- 4.2 开关函数法用于变流装置的谐波分析

- 4.2.1 开关函数法

- 4.2.2 开关函数法用于三相六脉动整流装置的谐波分析

- 4.3 影响晶闸管整流系统交流侧间谐波的因素

- 4.3.1 PLL对系统间谐波的影响

- 4.3.2 背景间谐波的含量大小对所产生间谐波的影响

- 4.3.3 晶闸管整流系统开闭环控制对间谐波的影响

- 4.3.4 背景谐波中的整数次谐波对间谐波的影响

- 4.4 开关函数法用于晶闸管整流系统的间谐波分析

- 4.4.1 有PLL影响时经开关函数调制后的间谐波

- 4.4.2 无PLL影响时经开关函数调制后的间谐波

- 4.5 结论

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].通过调控激光波形获得波长可调的单阶谐波[J]. 激光技术 2020(01)

- [2].啁啾延迟调控在双原子分子谐波辐射中的作用[J]. 量子电子学报 2020(03)

- [3].激光波长对单阶谐波增强的影响[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [4].超级谐波研究综述[J]. 电测与仪表 2017(12)

- [5].治理谐波污染,提高电能质量的探索[J]. 化工设计通讯 2016(06)

- [6].P波入射下固固界面的二阶谐波场特性[J]. 声学学报 2020(04)

- [7].雷击引发常规直流谐波振荡的机理与措施研究[J]. 电网技术 2020(11)

- [8].新型配电系统背景谐波抑制策略的研究[J]. 太阳能学报 2016(06)

- [9].基于奇异值分解理论的谐波放大分析方法[J]. 电力系统自动化 2017(08)

- [10].谐波责任计算指标的可行性分析[J]. 电力科学与技术学报 2017(02)

- [11].中频电源的谐波抑制方法比较研究[J]. 湖北文理学院学报 2014(11)

- [12].基于时变谐波特征提取的多属性决策谐波责任量化研究[J]. 学术动态 2015(02)

- [13].配网谐波的危害及抑制方法探讨[J]. 电子制作 2013(19)

- [14].配电网中的谐波及治理[J]. 中国高新技术企业 2014(03)

- [15].应用广义谐波小波提纯转子轴心轨迹[J]. 振动、测试与诊断 2008(01)

- [16].基于谐波状态空间建模的变换器交直流谐波耦合特性分析[J]. 电力系统自动化 2020(04)

- [17].激光波形调控实现单阶谐波的增强[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [18].电力系统中谐波抑制与防治[J]. 电工技术 2020(08)

- [19].谐波对建筑电气设计的影响及对策研究[J]. 科学技术创新 2020(12)

- [20].高谐波抑制环行器技术研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2020(06)

- [21].非线性目标谐波散射特性建模研究[J]. 电波科学学报 2020(04)

- [22].自适应谐波窗及其在振动信号频率提取中的应用（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(01)

- [23].基于波形匹配的谐波责任划分方法[J]. 电力系统自动化 2017(02)

- [24].考虑测量误差的谐波贡献评估[J]. 电网技术 2016(12)

- [25].谐波责任统计特征计算方法[J]. 中国电机工程学报 2016(11)

- [26].谐波的成因、危害及抑制方法(一)[J]. 农村电工 2013(01)

- [27].电力系统中的谐波和谐波抑制[J]. 科技创新导报 2010(32)

- [28].城市配电网谐波的产生与危害治理[J]. 科技信息 2010(35)

- [29].基于监测数据相关性分析的用户谐波责任划分方法[J]. 电力系统自动化 2020(02)

- [30].电厂关口电量的新型谐波估计方法[J]. 电子世界 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a52dadb4abfac53dbb1b6f1c.html