# 三聚氰胺尿酸盐/氢氧化镁对聚酰胺6热降解行为的影响及阻燃性能研究

### 论文摘要

氮系阻燃剂可以有效稀释可燃气体浓度,减缓燃烧速率,挥发性很小、无毒、与聚合物相容性好、分解温度高,是一类广受欢迎的阻燃剂。三聚氰胺氰尿酸盐（MCA）就是一种重要的氮系阻燃剂,但氮系阻燃剂并不能帮助聚合物材料形成致密的保护炭层,因此单独使用氮系阻燃剂阻燃聚酰胺6效果并不理想。针对这种问题本论文采用三聚氰胺尿酸盐（MCA）/氢氧化镁（MH）二元体系代替单纯的三聚氰胺尿酸盐作为阻燃剂,用于对聚酰胺6（PA6）的阻燃研究,通过机械混合成功制备了阻燃性优良、热稳定性高、力学性能良好的添加型无卤阻燃聚酰胺6材料。MCA/MH二元体系其相容性好,在基体中均匀分散,在聚合物的加工温度下不分解以及不发生组分间的化学反应,降低了PA6的热稳定性,达到了较为理想的阻燃效果。通过TG、FTIR、SEM研究表明:易于分解的MCA的加入降低了体系的热稳定性,改变了体系分解温度,改变了聚酰胺6的降解路径,生成三嗪类物质有利于体系热阻燃性的提高。MH的加入使体系热稳定性进一步下降,提前形成热稳定高的含氰基物质和三嗪类物质,这种热稳定性好的物质在燃烧过程中充当黏结剂的作用,将MH填料紧密的黏结在一起,MAC以及MH和MCA之间相互作用,改善了炭层质量,加大了成炭效应,提高了体系燃烧的成炭率,有利于阻燃性的提高,从而使凝聚态炭层结构的阻隔阻燃成为可能。实验表明MCA/PA6体系MCA的含量低于30%时阻燃体系不能通过UL-94测试。MCA/MH/PA6三元体系固定MCA为15%,MH的含量高于20%时三元共混体系的垂直燃烧性能可达UL-94V-0级。MCA/MH协效成炭混合阻燃体系达到较为理想的阻燃效果。MCA加入后,体系弯曲强度得到提高,而拉伸强度和冲击强度均下降;MH加入后,体系的拉伸、弯曲、冲击性能均随MH含量增加呈下降趋势。阻燃剂MCA、MH含量过高,虽然阻燃效果较好,但材料力学性能下降严重,因此综合考虑阻燃效果和体系的力学性能,当PA6体系中添加15wt%的MCA、20wt%的MH时,材料的阻燃性能和力学性能较佳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 聚合物的燃烧过程及其机理

- 1.2.1 聚合物热分解过程

- 1.2.2 聚合物燃烧的化学反应

- 1.2.3 聚合物点燃过程及控制机理

- 1.2.4 聚合物表面的火焰传播

- 1.2.5 聚合物的阴燃过程

- 1.2.6 聚合物燃烧的熄灭过程

- 1.2.7 聚合物燃烧的碳化过程

- 1.2.8 聚合物燃烧的生烟机理

- 1.2.9 聚合物燃烧的毒性物质及其形成过程

- 1.2.10 聚合物火灾的危险因素

- 1.3 聚合物阻燃机理

- 1.3.1 固相阻燃机理

- 1.3.2 气相阻燃机理

- 1.4 聚酰胺6 的阻燃研究进展

- 1.4.1 阻燃剂分类

- 1.4.2 阻燃剂的种类及在聚酰胺中的应用

- 1.4.2.1 含卤阻燃剂

- 1.4.2.2 磷系阻燃剂

- 1.4.2.3 氮系阻燃剂

- 1.4.2.4 膨胀型阻燃剂

- 1.4.2.5 无机填料型阻燃剂

- 1.4.3 聚酰胺阻燃的要求及发展趋势

- 1.5 本文的目的、意义和思路

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验仪器及设备

- 2.3 试样制备

- 2.4 测试与表征

- 2.4.1 MAC/PA6 共混材料的力学性能测试

- 2.4.2 扫描电镜分析（SEM）

- 2.4.3 红外光谱分析（FTIR）

- 2.4.4 热失重分析（TG）

- 2.4.5 水平燃烧UL-94 级别测试

- 2.4.6 垂直燃烧UL-94 级别测试

- 2.4.7 氧指数（OI）测试

- 第3章 PA6/MCA/MH 体系热降解性能及机理研究

- 3.1 引言

- 3.2 阻燃体系的热稳定性分析

- 3.2.1 纯 PA6 的热重分析

- 3.2.2 PA6/MCA 体系的热重分析

- 3.2.3 PA6/MCA/MH 体系的热重分析

- 3.3 PA6/MCA/MH 降解产物的红外光谱分析

- 3.4 小结

- 第4章 PA6/MCA/MH 体系阻燃性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 PA6/MAC/MH 复合体系的阻燃性能

- 4.2.1 极限氧指数

- 4.2.2 水平燃烧实验结果

- 4.2.3 垂直燃烧实验结果

- 4.3 PA6/MCA/MH 降解产物的表面形貌

- 4.4 小结

- 第5章 PA6/MCA/MH 体系力学性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 MCA 对PA6 力学性能的影响

- 5.3 PA6/MCA/MH 阻燃体系的力学性能

- 5.4 小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].重庆建峰化工高压法三聚氰胺装置简介[J]. 大氮肥 2019(06)

- [2].三聚氰胺废水分解塔设计[J]. 中国化工装备 2020(01)

- [3].三聚氰胺海绵的一步式协同超疏水改性及在油水分离中的应用[J]. 高等学校化学学报 2020(03)

- [4].三聚氰胺纤维的发展现状及应用前景[J]. 纺织导报 2020(07)

- [5].关于三聚氰胺生产若干问题的探讨[J]. 化工管理 2020(18)

- [6].三聚氰胺熔盐变质原因分析[J]. 河南化工 2020(05)

- [7].三聚氰胺最终反应器关键制造工艺研究[J]. 压力容器 2020(06)

- [8].三聚氰胺甲醛/聚乙烯醇复合材料的制备及性能研究[J]. 中国胶粘剂 2020(07)

- [9].三聚氰胺再生泡绵的制备及其应用[J]. 河南化工 2020(07)

- [10].三聚氰胺的毒性和检测方法的研究进展[J]. 养殖与饲料 2019(03)

- [11].开拓市场,转换动能——努力开创我国三聚氰胺产业发展新局面[J]. 化学工业 2019(01)

- [12].三聚氰胺发展趋势分析与预测[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(24)

- [13].三聚氰胺生产技术与市场分析[J]. 化工管理 2018(04)

- [14].三聚氰胺次、亚磷酸盐的制备及表征[J]. 硫磷设计与粉体工程 2018(02)

- [15].三聚氰胺:市场火爆,变数渐增[J]. 中国石油和化工 2018(06)

- [16].有关三聚氰胺的试题分析[J]. 化学教学 2009(07)

- [17].认识三聚氰胺[J]. 生物学教学 2009(02)

- [18].高效液相色谱-串联质谱法测定大豆分离蛋白中的三聚氰胺[J]. 现代农业科技 2018(21)

- [19].“三聚氰胺”又来了,这次是专利战[J]. 河南科技 2017(18)

- [20].原料乳及乳制品中三聚氰胺/三聚氰酸对动物和人类危害的研究[J]. 山东畜牧兽医 2017(10)

- [21].三聚氰胺是个宝 用错地方才害人[J]. 新疆农垦科技 2015(12)

- [22].新疆嘉成化工公司8万吨/年三聚氰胺项目投产[J]. 乙醛醋酸化工 2015(12)

- [23].三聚氰胺纤维和其他纤维混纺定量分析方法[J]. 中国纤检 2016(05)

- [24].三聚氰胺系阻燃剂的应用研究进展[J]. 精细与专用化学品 2016(07)

- [25].警惕和应对“三聚氰胺”成为我国食品出口新的贸易壁垒[J]. 家禽科学 2016(03)

- [26].新疆心连心能源化工年产6万吨三聚氰胺项目成功投产[J]. 大氮肥 2016(05)

- [27].三聚氰胺泡沫成套技术研发成功[J]. 辽宁化工 2014(12)

- [28].三聚氰胺产能现状及市场分析[J]. 上海化工 2015(02)

- [29].三聚氰胺限量值是应急行政控制措施[J]. 中国卫生 2008(11)

- [30].阻燃剂三聚氰胺磷酸盐的合成研究[J]. 四川化工 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a52e6621388f7b980af3a2dd.html