# 静电纺丝法制备温敏性PNIPAAm/PAMPS纳米纤维及其性能研究

### 论文摘要

静电纺丝技术作为一种简单而有效的制备纳米纤维的工艺,是以高压静电为动力,将聚合物溶液或熔体制备成直径大小为几十纳米至几微米的聚合物纤维的方法。静电纺丝法是目前唯一能够大量、连续制备纳米纤维的方法。本文采用静电纺丝法制备了具有温度敏感特性的聚N-异丙基丙烯酰胺/聚2-丙烯酰胺-2甲基丙磺酸（PNIPAAm/PAMPS）纳米纤维,通过对传统收集装置的改进,能够以一种简单有效的方法制备出有序排列的PNIPAAm/PAMPS纳米纤维,在电纺溶液中加入了药物硝苯地平,制得了负载硝苯地平的PNIPAAm/PAMPS纳米纤维。通过静电纺丝法制备了无序PNIPAAm/PAMPS纳米纤维,通过正交试验,得到了较佳的电纺工艺参数:聚合物溶液浓度（C）为7%,纺丝压（U）为10 kV,接收距离（L）为20 cm,推进速率（R）为0.005μL?min1P。通过扫描电子显微镜（SEM）的观测,在较佳电纺工艺参数条件下制得的PNIPAAm/PAMPS纤维的平均直径为148.42 nm。通过水接触角测试,在20℃条件下,PNIPAAm/PAMPS纤维膜表面呈现亲水性,而在40℃条件下,PNIPAAm/PAMPS纤维膜表面呈现疏水性,表现出温敏特性。实验过程中,通过对传统静电纺丝收集装置的改进,能够制备出有序排列的PNIPAAm/PAMPS纳米纤维。通过SEM观测发现,随着电纺收集时间的增加,PNIPAAm/PAMPS纳米纤维的整体有序性增加,且在相同电纺条件下,有序PNIPAAm/PAMPS纳米纤维的平均直径比无序PNIPAAm/PAMPS纳米纤维的平均直径小。通过在PNIPAAm/PAMPS电纺溶液中添加药物硝苯地平,能够制得负载硝苯地平的PNIPAAm/PAMPS纳米纤维。通过SEM观测可知,在相同条件下,载药纤维的平均直径要比无药纤维的平均直径大。对纤维膜进行表面水接触角的测试,结果表明,负载硝苯地平的PNIPAAm/PAMPS纳米纤维依然具有温度敏感特性,且在纤维膜表面的滴水试验中可以观察到不同温度条件下,由于纤维的温敏特性,纤维的形态发生不同的改变,对药物的释放产生了不同的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 静电纺丝

- 1.2.1 静电纺丝的发展历史

- 1.2.2 静电纺丝的装置及原理

- 1.2.3 影响静电纺丝的参数

- 1.2.4 静电纺丝的应用

- 1.3 有序电纺纳米纤维

- 1.3.1 有序电纺纤维的制备方法

- 1.3.2 有序电纺纤维的应用

- 1.4 电纺温敏性微纳米纤维

- 1.4.1 PNIPAAm的温敏机理

- 1.4.2 静电纺丝法制备PNIPAAm纳米纤维

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 实验方案与研究方法

- 2.1 实验材料和仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 PNIPAAm/PAMPS电纺纤维的制备

- 2.2.1 PNIPAAm的合成

- 2.2.2 PAMPS的合成

- 2.2.3 PNIPAAm的DMF溶液的配制

- 2.2.4 电纺溶液的配制

- 2.2.5 静电纺丝设备

- 2.2.6 PNIPAAm/PAMPS电纺纤维的制备

- 2.3 表征方法

- 2.3.1 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.2 傅立叶红外光谱分析（FT-IR）

- 2.3.3 紫外-可见吸收光谱（UV-vis spectroscopy）

- 2.3.4 表面接触角测试（CA）

- 第3章 无序PNIPAAm/PAMPS纤维的制备与表征

- 3.1 电纺较佳工艺参数的确定

- 3.2 聚合物溶液浓度单因素试验

- 3.3 傅立叶变换红外光谱分析

- 3.4 PNIPAAm/PAMPS纤维膜表面接触角分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 有序PNIPAAm/PAMPS纤维的制备及表征

- 4.1 有序电纺装置的改进

- 4.2 有序PNIPAAm/PAMPS纤维的形貌表征

- 4.3 聚合物溶液浓度对有序PNIPAAm/PAMPS纤维平均直径的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 载药PNIPAAm/PAMPS纤维的制备与表征

- 5.1 载药电纺溶液的紫外-可见吸收光谱分析

- 5.2 载药电纺溶液的红外光谱分析

- 5.3 载药PNIPAAm/PAMPS纤维的微观形貌分析

- 5.4 载药PNIPAAm/PAMPS纤维的EDS分析

- 5.5 载药PNIPAAm/PAMPS纤维膜的表面接触角分析

- 5.6 载药PNIPAAm/PAMPS纤维的滴水试验

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].PNIPAAm温敏处理棉织物[J]. 塑料 2015(06)

- [2].BSA-NH_2/PNIPAAm缀合物单层膜的制备及对脂肪酶催化反应的调控[J]. 中国科学:技术科学 2020(07)

- [3].PNIPAAm改性表面对蛋白质吸附的调控及其应用[J]. 化学进展 2014(08)

- [4].PNIPAAm的合成及结构和温敏性表征[J]. 塑料工业 2015(05)

- [5].Thermo-responsive and Antifouling PVDF Nanocomposited Membranes Based on PNIPAAm Modified TiO_2 Nanoparticles[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2014(07)

- [6].蛋白质在温度响应性PNIPAAm接枝硅胶表面吸附和解吸过程:分子模拟和实验研究(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering 2012(02)

- [7].表面温敏聚合物刷的原子力显微镜和石英晶体微天平研究[J]. 化学学报 2009(24)

- [8].Preparation and photoactivity of thermosensitive polymer supported metallophthalocyanine[J]. Science in China(Series B:Chemistry) 2008(06)

- [9].温敏型PVDF-g-PNIPAAm纳米纤维纱的制备及性能研究[J]. 中原工学院学报 2017(06)

- [10].温敏性PNIPAAm多孔水凝胶制备方法的研究进展[J]. 材料导报 2010(17)

- [11].Study on Preparation of Temperature-sensitive Injectable Hydrogel[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering 2010(02)

- [12].新型温敏性中空纤维膜的制备与表征[J]. 化工学报 2016(11)

- [13].静电纺丝制备纳米聚合物PNIPAAm功能纤维[J]. 塑料 2013(02)

- [14].Synthesis and property of temperature and pH sensitive xanthan–MA/PNIPAAm hydrogels[J]. Journal of Central South University of Technology 2009(01)

- [15].PVDF-g-PNIPAAm温敏膜的制备及性能研究[J]. 广东化工 2018(08)

- [16].温度敏感性水凝胶Dex-PCL-HEMA/PNIPAAm的生物相容性[J]. 武汉大学学报(医学版) 2009(05)

- [17].温敏型聚合物PNIPAAM的合成及应用研究进展[J]. 化工新型材料 2008(11)

- [18].前沿[J]. 杭州科技 2013(01)

- [19].温敏性PNIPAAm水凝胶对布洛芬的控制释放[J]. 化学研究与应用 2011(01)

- [20].溶剂对PVDF-g-PNIPAAm成膜过程及膜性能的影响[J]. 辽宁化工 2010(04)

- [21].温敏聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备和结构表征[J]. 功能材料 2011(01)

- [22].热退火-选择性溶胀成孔法制备PS-b-PNIPAAm/PVDF纳米均孔复合膜[J]. 化工新型材料 2016(10)

- [23].PVDF-g-PNIPAAm温敏抗污染膜的制备及性能研究[J]. 功能材料 2012(06)

- [24].固含量对PVDF-g-PNIPAAm温敏膜性能和结构的影响[J]. 天津工业大学学报 2008(05)

- [25].凝固浴温度对PVDF-g-PNIPAAm温度敏感膜成膜过程与性能的影响[J]. 功能材料信息 2013(01)

- [26].致孔剂对PVDF-g-PNIPAAm温度敏感膜成膜过程及膜性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(10)

- [27].新型温敏微载体用于无损收获贴附型细胞的研究[J]. 中国细胞生物学学报 2015(07)

- [28].温敏性介孔复合材料PNIPAAm/SBA-15的制备与表征[J]. 化学学报 2008(05)

- [29].静电纺丝法制备温敏性PNIPAAm/EC复合纳米纤维[J]. 化工新型材料 2016(01)

- [30].星型嵌段共聚物PEO_4-b-PNIPAAm_4的合成[J]. 高分子材料科学与工程 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a532aa4634b80bfa68cbb84e.html