# 弱碱型三元复合驱污油稳定性及处理剂研究

### 论文摘要

随着三元复合驱矿场实验的进行,不可避免的要产生大量污油,为消除由此产生的环境污染和资源浪费,必须对这些污油进行回收处理。目前大庆油田将水处理过程中产生的污油直接掺混到新鲜采出液中进行回收处理,尽管工艺简单,污油回收处理费用低,但由于污油中携带的机械杂质易在电脱水器内产生导电性强的油水过渡层,往往会影响联合站中采出液处理设备的平稳运行,对油田生产带来危害。本文从弱碱型三元复合驱污油组分检测和物性分析入手,分析了三元驱油剂、胶质、沥青质和固体微粒对弱碱型三元复合驱污油稳定性的影响。发现:三元驱油剂、胶质、沥青质均有较强的稳定作用;固体微粒的存在是弱碱型三元复合驱污油在热沉降过程中产生稳定过渡层的主要因素,通过在油水界面形成固体网以及在液滴之间产生空间壁垒而起到稳定作用。针对大庆油田弱碱型三元复合驱污油的稳定特点进行了处理剂配方和相应的处理工艺研究。处理方案为:1号复配破乳剂50mg/kg,助剂K 700mg/kg,掺水后含水率40%,处理温度70℃,处理时间在2h~8h之间。处理后的净化油可以达到外输标准,具备回收油系统二次处理的可行性,污油处理的药剂费用仅为3.1元/吨。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 油田污油的产生与危害

- 1.2 三元复合驱与三元复合驱污油

- 1.3 乳状液的稳定

- 1.4 乳状液的破坏

- 1.5 油田污油处理现状

- 1.6 油水乳状液的化学处理

- 第二章 弱碱型三元复合驱污油的物性、构成和分离特性

- 2.1 实验内容及方法

- 2.1.1 污油乳状液类型测试

- 2.1.2 污油乳化形态的微观观察

- 2.1.3 弱碱型三元复合驱污油热稳定性实验

- 2.1.4 弱碱型三元复合驱污油、污水组分检测

- 2.1.5 弱碱型三元复合驱污油物性分析

- 2.2 实验结果及讨论

- 2.3 小结

- 第三章 弱碱型三元复合驱污油稳定性研究

- 3.1 实验方法

- 3.1.1 实验样品

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 实验结果与讨论

- 3.2.1 三元复合驱油剂对污水回收油稳定性的影响

- 3.2.2 胶质、沥青质对弱碱型三元复合驱污油稳定性的影响

- 3.2.3 固体微粒对弱碱型三元复合驱污油稳定性的影响

- 3.3 小结

- 第四章 弱碱型三元复合驱污油化学处理

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 实验样品及试剂

- 4.1.2 乳状液的配制

- 4.1.3 热化学沉降

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.2.1 破乳剂单剂筛选

- 4.2.2 破乳剂复配

- 4.2.3 助剂筛选

- 4.2.4 掺水量的确定

- 4.2.5 二次处理可行性分析

- 4.3 经济性分析

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].浅谈A区块弱碱三元复合驱体系开采技术研究与应用[J]. 化学工程与装备 2019(12)

- [2].弱碱三元复合驱采出井结垢规律认识[J]. 化学工程与装备 2018(05)

- [3].弱碱化三元复合驱站系统工艺完善[J]. 石化技术 2018(05)

- [4].弱碱三元复合驱技术在大庆油田的应用[J]. 化工管理 2017(20)

- [5].强碱三元复合驱后储层孔隙结构变化[J]. 内蒙古石油化工 2017(07)

- [6].三元复合驱后油层物性变化研究初探[J]. 化学工程与装备 2017(09)

- [7].强碱三元复合驱采出井结垢机理及影响因素研究[J]. 化学工程师 2017(09)

- [8].三元复合驱驱油机理及国内外研究现状[J]. 化学工程师 2017(10)

- [9].三元复合驱后续聚阶段钻关动态变化特点[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(21)

- [10].强碱三元复合驱垢质成分变化及防垢剂配方调整[J]. 采油工程 2012(04)

- [11].强碱三元复合驱采出井垢形貌及组成分析[J]. 采油工程 2013(02)

- [12].三元复合驱注入体系黏度影响研究及工艺改进[J]. 采油工程文集 2017(02)

- [13].三元复合驱污水成垢特性研究[J]. 化学工程师 2019(02)

- [14].大庆油田三元复合驱经济性研究[J]. 化学工程与装备 2019(06)

- [15].三元复合驱的特点与技术研究[J]. 中国新技术新产品 2018(14)

- [16].弱碱三元复合驱二元调配工艺优化技术应用[J]. 化学工程与装备 2018(09)

- [17].一种用高钙镁水配制弱碱三元复合驱的方法研究[J]. 石油化工应用 2017(01)

- [18].砾岩油藏聚合物驱后二元和三元复合驱的优选[J]. 油气地质与采收率 2017(02)

- [19].油田弱碱三元复合驱采油工艺设计模式[J]. 大庆石油地质与开发 2017(05)

- [20].弱碱三元复合驱配套地面工艺技术优化研究[J]. 化工管理 2017(28)

- [21].强碱三元复合驱套管除垢工艺[J]. 采油工程文集 2016(02)

- [22].强碱三元复合驱的调配注入工艺结垢特点分析[J]. 内蒙古石油化工 2013(06)

- [23].弱碱三元复合驱工业示范区强势启动[J]. 石油化工应用 2013(08)

- [24].强碱三元复合驱化学防垢技术研究[J]. 油气田地面工程 2008(10)

- [25].强碱三元复合驱油层动用状况及驱油效果分析[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [26].三元复合驱碱分散装置设计缺陷的改进[J]. 西部探矿工程 2020(08)

- [27].弱碱三元复合驱注入体系成垢因素研究[J]. 广州化工 2018(09)

- [28].A区块三元复合驱参数敏感性分析及合理范围研究[J]. 数学的实践与认识 2018(12)

- [29].南四区东部弱碱三元复合驱产能设计难点分析[J]. 石化技术 2018(08)

- [30].三元复合驱产能设计先进性分析[J]. 石化技术 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5363db5709eb533ecf70125.html