# 工广地表和井架基础沉降监测与趋势分析 ——以许疃煤矿工业广场为例

### 论文摘要

近百年来,人类对地下水资源无节制地开采,已经在全球范围内造成了大量地表沉降现象,地表沉降会严重影响和破坏建筑物,对于煤矿工业广场而言,地表沉降会导致工业广场内的主副井井架基础的沉降,进而威胁到煤矿的安全生产。本文以许疃煤矿工业广场为例,基于变形监测的原理和方法,建立了工广地表和主副井井架基础非采动沉降监测系统,按国家二等水准测量标准对监测网共进行了3期全面观测,以及次级网9期沉降观测。经平差处理,得到了主、副井井架基础最大沉降量分别为8.5mm和12mm,最大沉降差分别为1.3mm和3.3mm。本文介绍了灰色GM（1,1）模型以及基于准三维的部分耦合模型的基本原理和建模方法。依据灰色理论,通过模型误差比较,优选最佳维数,对主副井井架基础沉降序列建立了8维GM（1,1）新息模型,得到主、副井井架基础沉降点沉降预测最大残差值分别为2.4mmm和2.3mmm,平均残差值分别为0.25mmm和0.27mmm,模型精度等级均为1级；依据土力学原理,建立了基于准三维的部分耦合模型,通过Processing Modflow软件对工广地表的沉降进行了模拟,判定工广地表从建井到2011年3月的累积沉降量约为230mm,并通过模拟得到水井总抽水量与工广地表最大下沉量的近似关系式：W=0.0025.P2-0.785.P+317（W代表工广地表最大下沉量,单位为mm；P表示工广水井每小时总开采量,单位为m3）,R2=0.991,拟合效果较好,表明地下水（主要是三含水井抽水以及四含疏水）过量开采是导致工广地表下沉的主要原因,还预测了2011年3月到2012年3月这一年度工广地表的下沉情况,得到其平均下沉量为11mm。最后,本文还基于Visual Basic6.0语言编写了监测网平差处理程序和灰色GM（1,1）模型预测程序。图[35]表[27]参[54]

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.1.1 课题研究背景

- 1.1.2 课题研究目的及意义

- 1.2 课题研究发展趋势

- 1.2.1 变形监测技术发展趋势

- 1.2.2 变形分析发展趋势

- 1.3 研究内容及技术路线

- 1.3.1 本文研究的主要内容

- 1.3.2 拟采用的技术路线

- 2 工广地表和井架基础非采动沉降监测系统

- 2.1 非采动沉降监测系统布设

- 2.2 观测精度

- 2.3 观测频率

- 2.4 观测方案

- 2.5 监测网数据处理

- 2.5.1 基准点稳定性分析

- 2.5.2 监测网的参考系

- 3 非采动地表沉降分析模型

- 3.1 概述

- 3.2 灰色系统模型

- 3.3 基于准三维的部分耦合模型

- 3.3.1 水流模型

- 3.3.2 土体变形模型

- 3.3.3 有限差分软件Processing Modflow简述

- 4 实例分析

- 4.1 矿井概况

- 4.2 工广地表和井架基础沉降观测

- 4.2.1 基准点、工作点及观测点的布设

- 4.2.2 观测时间、方法和仪器

- 4.2.3 精度以及技术要求

- 4.2.4 基准点稳定性评价

- 4.2.5 监测网数据处理

- 4.3 地表下沉模型模拟分析

- 4.3.1 灰色GM（1,1）模型模拟分析

- 4.3.2 基于准三维的部分耦合模型模拟分析

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].石油井架检测的常见问题解析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(01)

- [2].具有多种移运方式的井架模块研制[J]. 石油机械 2017(03)

- [3].石油井架检测常见问题及原因分析[J]. 化工管理 2017(05)

- [4].一种新型折叠运输井架的研制[J]. 机械 2017(06)

- [5].基于测试与有限元仿真的海洋井架安全评定[J]. 机械强度 2016(04)

- [6].三段式无绷绳车载井架的研制[J]. 机械研究与应用 2016(05)

- [7].钢井架斜架不规则基础设计[J]. 煤炭工程 2015(11)

- [8].越画越美丽[J]. 好家长 2014(03)

- [9].月亮踢响井架[J]. 绿风 2013(06)

- [10].斜井井架伸出高空定位及锁紧设计[J]. 机械工程师 2016(12)

- [11].自升式套装井架的研制及应用[J]. 机械工程师 2016(12)

- [12].深水钻机K型井架稳定性数值模拟研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [13].450T海洋井架模态分析与钻井工艺建议[J]. 石油机械 2015(12)

- [14].不均匀地基沉降对钢井架的影响[J]. 煤炭工程 2016(08)

- [15].矿井井架起吊受力有限元分析[J]. 机械工程师 2015(08)

- [16].7000 m井架起升工况分析[J]. 机械研究与应用 2015(05)

- [17].井架（外二首）[J]. 草地 2020(02)

- [18].我想和一座井架交谈(组诗)[J]. 青海湖 2014(06)

- [19].在役A型井架检测技术分析与探讨[J]. 科技致富向导 2014(09)

- [20].大型钢井架吊装新技术[J]. 能源技术与管理 2013(05)

- [21].井架·矿工[J]. 当代矿工 2013(10)

- [22].K型井架相似模型起升过程应力测试分析[J]. 石油工业技术监督 2014(07)

- [23].矿山钢井架斜撑截面优化设计研究[J]. 煤炭工程 2014(09)

- [24].增强井架车稳定性的措施建议[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(13)

- [25].探讨永久井架作凿井在施工中的运用[J]. 科学之友 2012(09)

- [26].石油井架模型设计及计算分析[J]. 科技资讯 2012(33)

- [27].橹式钢井架吊装实践[J]. 化工矿物与加工 2011(07)

- [28].严寒地区钢井架的设计[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [29].大直径深冻结井永久井架基础防冻施工技术[J]. 江西煤炭科技 2010(04)

- [30].大型井架快速组安工艺技术的研究[J]. 煤炭技术 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a53e342ba6966d624d2db033.html