# 高速铁路桥梁风障设置对列车及主梁气动性能影响研究

### 论文摘要

目前中国高铁正处于一个快速发展的时期,列车行驶速度越快,侧向风对列车的安全行驶影响也越大。本文借助FLUENT流体力学软件,采用三维数值模拟的方法,研究了高速铁路桥梁风障设置对列车-桥梁气动性能的影响,以确保侧风作用下高速列车运行安全。采用静网格模型计算了各工况下列车-主梁系统的气动系数,分别讨论了桥墩、风障高度、列车在桥上横向位置、风障透风率、风偏角对列车及主梁气动性能的影响。研究结果表明：桥墩对列车的气动系数影响很小,对主梁气动系数的影响是稳定的；列车的气动系数随着风障高度的增大在逐渐减小,主梁的气动系数随着风障高度的增大而增大；列车在桥上横向位置不同时,除侧力系数外迎风侧、上行列车气动系数均大于或接近于背风侧、下行列车气动系数；随着风障透风率的增大,列车气动系数在逐渐增大,主梁的阻力系数减小,升力系数增大,扭矩系数平稳上升；总体而言随着风偏角的增大,列车气动系数也呈增大趋势,除升力系数外主梁阻力系数、扭矩系数也在不断增大。采用动网格模型模拟了列车在桥上的运行状态,分析了风障高度、透风率、风偏角对列车气动系数的影响。研究结果表明：以头车为例列车气动系数随着风障高度的增大而减小,随着透风率和风偏角的增大而增大。以静力轮重减载率为评估标准确定了4m风障高度30%透风率为较合理的风障设置。研究发现主梁的气动系数并不会随着风偏角的变化而变化。根据列车及主梁在不同风偏角下的气动系数,利用VSI程序计算了不同风速下列车的临界车速,并与无风障情况下列车临界车速对比,结果表明设置风障后能明显提高列车运行的临界车速。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本文研究内容和方法

- 第二章 数值模拟基本原理和方法

- 2.1 流体基本控制方程

- 2.2 FLUENT软件介绍

- 2.2.1 数值模拟方法和分类

- 2.2.2 基于FVM流体力学方程离散方法

- 2.2.3 FVM求解方法

- 2.2.4 FLUENT湍流模型

- 2.3 FLUENT与高性能计算机的对接

- 2.4 动网格计算方法

- 2.4.1 动网格更新方法

- 2.4.2 动网格求解过程

- 2.4.3 动边界实现方法

- 2.5 本章小结

- 第三章 车桥空气动力模型的建立

- 3.1 数学模型

- 3.2 物理模型

- 3.2.1 列车几何模型的建立

- 3.2.2 桥梁几何模型的建立

- 3.3 计算域及边界条件

- 3.3.1 计算区域的确定

- 3.3.2 边界条件的定义

- 3.4 网格的划分

- 3.5 风障的设置及透风率的模拟

- 3.6 气动系数的定义

- 3.7 本章小结

- 第四章 列车静止时风障-主梁-列车系统气动性能研究

- 4.1 桥墩对列车及主梁气动性能的影响

- 4.1.1 主梁未设风障

- 4.1.2 主梁设置风障

- 4.2 风障高度对列车及主梁气动性能的影响

- 4.2.1 主梁设置双侧风障

- 4.2.2 主梁设置单侧风障

- 4.3 列车在桥上横向位置对其自身气动性能的影响

- 4.3.1 主梁设置双侧风障

- 4.3.2 主梁设置单侧风障

- 4.4 风障透风率对列车及主梁气动性能的影响

- 4.5 风偏角对列车及桥梁气动系数的影响

- 4.6 本章小结

- 第五章 列车运行时风障-主梁-列车系统气动性能研究

- 5.1 风障高度对列车气动系数的影响

- 5.2 透风率对列车气动系数的影响

- 5.3 合理化风障选择

- 5.3.1 研究工况

- 5.3.2 静力轮重减载率估算

- 5.4 风偏角对列车气动系数的影响

- 5.5 风偏角对主梁气动系数的影响

- 5.6 动网格与静网格的对比

- 5.7 本章小结

- 第六章 高速列车行车安全性分析

- 6.1 列车运行安全性及平稳性标准

- 6.1.1 脱轨系数

- 6.1.2 倾覆系数

- 6.1.3 轮轨横向力

- 6.1.4 车体加速度

- 6.1.5 Sperling舒适度指标

- 6.2 VSI程序简介

- 6.3 不同风速下列车临界车速的确定

- 6.3.1 15m/s风速下临界车速的确定

- 6.3.2 20m/s风速下临界车速的确定

- 6.3.3 25m/s风速下临界车速的确定

- 6.3.4 30m/s风速下临界车速的确定

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS和数值解法的桥式起重机主梁优化方法比较[J]. 机械工程师 2017(01)

- [2].基于SolidWorks Simulation的桥式起重机主梁有限元分析[J]. 起重运输机械 2017(09)

- [3].超宽混凝土斜拉桥塔梁交接区主梁受力性能分析及优化[J]. 公路 2020(07)

- [4].具有拼接钢主梁的钢混双面组合梁受力性能研究[J]. 国防交通工程与技术 2017(02)

- [5].探讨门式起重机主梁修复的一种方法[J]. 冶金标准化与质量 2008(05)

- [6].基于Ansys Wrokbench的冷滚打设备主梁优化设计[J]. 机械研究与应用 2019(02)

- [7].桥式起重机主梁变形及修复方法[J]. 化工管理 2016(03)

- [8].桥式起重机主梁变形及修复方法[J]. 福建质量管理 2016(03)

- [9].自锚式悬索桥主梁误差影响研究[J]. 城市道桥与防洪 2016(08)

- [10].桥式起重机主梁一次成型技术应用与仿真分析[J]. 河南机电高等专科学校学报 2015(04)

- [11].浅析桥式起重机主梁变形修复技术[J]. 中国高新技术企业 2011(27)

- [12].温度模式对连续刚构桥主梁效应分析[J]. 价值工程 2020(08)

- [13].超大跨度分离三箱主梁桥梁抗风性能及气动优化研究[J]. 黑龙江交通科技 2015(09)

- [14].降雨对桥梁主梁静力特性的影响[J]. 空气动力学学报 2012(05)

- [15].基于ANSYS Workbench对铸造起重机副主梁模态分析[J]. 山东工业技术 2013(08)

- [16].桥式起重机主梁下挠的原因及纠正方法[J]. 科技风 2014(13)

- [17].桥式起重机主梁可靠性分析系统的开发[J]. 重型机械 2014(06)

- [18].铸铁闸门水平主梁应力的三维和平面计算分析比较[J]. 电子测试 2013(10)

- [19].自锚式悬索桥主梁方案比选[J]. 上海公路 2016(04)

- [20].大跨度门式起重机改造后主梁力学分析[J]. 中国特种设备安全 2017(02)

- [21].主梁间距对三跨连续T梁内力的影响分析[J]. 山西建筑 2016(15)

- [22].铝电解多功能机组主梁拱度的修复[J]. 金属加工(热加工) 2011(20)

- [23].有限元分析在桥式起重机主梁局部稳定性校核中的应用[J]. 自动化与信息工程 2019(06)

- [24].П形主梁在混凝土斜拉桥中的应用分析[J]. 品牌(下半月) 2015(01)

- [25].混凝土自锚式悬索桥主梁方案比选研究[J]. 中国市政工程 2015(04)

- [26].20/5t桥式起重机主梁变形的矫正治理[J]. 中国高新技术企业 2013(08)

- [27].起重机械轻量化主梁的疲劳特性研究[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [28].轻量型便携式主梁翻转机结构设计与分析[J]. 有色矿冶 2019(03)

- [29].基于索膜假定的大跨斜拉桥主梁轴力修正公式[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [30].大型风力机叶片盒型主梁主参数优化计算[J]. 兰州理工大学学报 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a544ff7461285090b8df964c.html