# 岩溶路基注浆效果电测深检测模型试验及数值模拟研究

### 论文摘要

工程实践表明,注浆加固方法已成为岩溶塌陷防治的主要方法。然而由于注浆工程的复杂性和隐蔽性,注浆加固的质量检测显得尤为重要。目前,电测深法作为一种常用的物探方法在岩溶注浆质量检测中有所应用,但对电测深法检测岩溶路基注浆质量缺乏深入系统的研究和理论上的指导。本文以南广铁路路基岩溶注浆处理为研究背景,采用模型试验和数值模拟方法对路基岩溶注浆质量电测深法检测进行研究,为以后的工程实践提供理论依据。本文首先采用模型试验的方法对路基岩溶注浆质量电测深检测进行研究。模型试验分别设置溶洞模型和裂隙模型,对模型注浆前后视电阻率进行测定,分析模型注浆前后视电阻率的变化规律。试验结果显示,模型注浆后视电阻率比注浆前明显降低,并且视电阻率变化率与检测时间有关。注浆检测的合理时间为注浆完成后7-15天之间,注浆前后视电阻率变化率超过20%可认为注浆效果良好。在模型试验的基础上,采用数值模拟的方法进行对比,能更好的分析电测深对注浆效果的检测结果。数值模拟分别设置层状模型、溶槽模型、溶洞模型、裂隙模型,对模型注浆前后视电阻率变化情况进行分析。分析结果显示,注浆后视电阻率比注浆前明显降低,这与模型试验结果一致。对溶洞模型及裂隙模型注浆前后视电阻率变化情况进行综合分析,认为注浆前后视电阻率变化率超过20%时代表注浆效果良好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 路基岩溶注浆加固效果电测深法检测研究现状

- 1.2.2 电测深法数值模拟研究现状

- 1.3 研究内容及技术路线

- 第2章 模型试验设计

- 2.1 模型试验原理

- 2.2 模型设计

- 2.2.1 模型材料及参数设计

- 2.2.2 溶洞模型设计及制作工艺

- 2.2.3 裂隙模型设计及制作工艺

- 第3章 模型试验结果分析

- 3.1 溶洞模型探测及注浆效果检测试验

- 3.1.1 水中溶洞模型试验

- 3.1.2 土中溶洞模型试验

- 3.1.3 石膏中溶洞模型试验

- 3.1.4 小结

- 3.2 裂隙灰岩模型注浆效果检测试验

- 3.2.1 第一阶段模型试验结果

- 3.2.2 第二阶段模型试验结果

- 3.2.3 第三阶段模型试验结果

- 3.2.4 检测效果随时间变化规律分析

- 3.2.5 检测注浆影响范围分析

- 3.2.6 检测扩散半径分析

- 3.2.7 小结

- 第4章 数值模拟在ANSYS中的实现

- 4.1 数值模拟理论

- 4.1.1 稳定电流场的边值问题

- 4.1.2 线源二维有限元模拟方法

- 4.2 直流电测深法有限元模拟在ANSYS中的实现

- 4.2.1 ANSYS软件介绍

- 4.2.2 ANSYS有限元网格划分

- 4.2.3 应用ANSYS软件进行稳恒电流场模拟分析步骤

- 4.2.4 ANSYS进行直流电测深法模拟的优点和不足

- 第5章 数值模拟分析

- 5.1 模型设计

- 5.1.1 模型参数设计

- 5.1.2 模型分类设计

- 5.1.3 电测深测试参数

- 5.2 模拟结果分析

- 5.2.1 误差分析

- 5.2.2 层状模型

- 5.2.3 溶槽模型

- 5.2.4 裂隙模型

- 5.2.5 溶洞模型

- 5.2.6 小结

- 5.3 ANSYS模拟结果与模型试验结果对比分析

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].瞬变电磁与地质雷达在注浆效果检验中的应用[J]. 北方交通 2014(08)

- [2].地质雷达在桥台台背注浆效果检测中的应用[J]. 人民长江 2013(06)

- [3].改进的敏感性分析方法在桩端注浆效果评价中的应用[J]. 施工技术 2015(10)

- [4].海塘隐患及防渗注浆效果检测技术应用研究[J]. 地下空间与工程学报 2013(01)

- [5].压水试验在岩溶路基注浆效果评价中的应用研究[J]. 中国岩溶 2020(02)

- [6].矿山帷幕工程中提高砂层注浆效果方法探讨[J]. 采矿技术 2018(01)

- [7].多孔注浆顺序对注浆效果的影响[J]. 资源信息与工程 2017(05)

- [8].软弱围岩隧道塑性区注浆效果研究[J]. 水资源与水工程学报 2013(05)

- [9].探地雷达在海塘防渗注浆效果检测中的应用试验[J]. 浙江水利科技 2012(03)

- [10].注浆效果对地铁隧道施工沉降的影响分析[J]. 岩土工程学报 2010(S2)

- [11].道路下伏煤矿采空区危害与注浆效果分析[J]. 煤炭技术 2017(09)

- [12].钻、物探技术在采空区注浆效果检测中的应用[J]. 金属矿山 2013(02)

- [13].改进的灰色模型对注浆效果的预测[J]. 煤炭技术 2018(04)

- [14].压水试验定量评价注浆效果研究[J]. 煤炭学报 2018(07)

- [15].动水注浆沉积压力特征与注浆效果试验研究[J]. 矿业安全与环保 2017(06)

- [16].齐岳山高压富水断层隧道注浆效果评定研究[J]. 建筑技术开发 2017(03)

- [17].注浆效果综合评价在填土加固中的应用研究[J]. 市政技术 2009(05)

- [18].用弯沉对路基压力注浆效果结构性评价[J]. 路基工程 2009(01)

- [19].雷达检测在基坑维护工程注浆效果监测中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(06)

- [20].地震散射方法在注浆效果检测中的应用[J]. 工程地球物理学报 2015(02)

- [21].盾尾间隙注浆对地表沉降的影响研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [22].基于AHP的注浆效果多因素综合评价[J]. 山东工业技术 2016(21)

- [23].瞬变电磁法在煤矿采空区注浆效果检测方面的应用[J]. 中国煤炭地质 2012(04)

- [24].寒冷气候环境下不同注浆方式的注浆效果及影响因素分析[J]. 西部资源 2015(06)

- [25].刍议如何评价地铁施工扰动区注浆效果[J]. 科技创新与应用 2015(05)

- [26].煤矿采空区充填材料研究及效果检验分析[J]. 能源技术与管理 2017(05)

- [27].松散填土层中注浆效果检测方法试验研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2013(09)

- [28].隧道开挖中注浆效果的FLAC~(3D)研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [29].巨厚煤层全煤巷道破坏机理及注浆效果数值模拟[J]. 金属矿山 2014(02)

- [30].巷道底板注浆效果分析[J]. 煤 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a54b37eb4e4730fa6f7565ac.html