# 催化纤维净化室内空气有机污染物的研究

### 论文摘要

随着人们生活水平的提高，室内空气中挥发性有机化合物（VOCs,VolatileOrganic Compounds）特别是恶臭气体和甲醛污染日益严重，已达到严重影响人们生活和危害人体健康的程度，同时城市居民平均约有80％的时间在室内度过，因此，室内空气中有机污染物的治理势在必行。本论文从合成双核金属酞菁（Mt2Pc2）入手，将其负载在纤维素纤维上制备得到新型的功能性纤维-催化纤维，研究了催化纤维对臭气、甲醛等主要有机污染物的催化氧化性能，实现在室温常压下净化室内空气中臭气、甲醛的目的。论文采用苯酐-尿素路线固相法制备了八羧基金属酞菁（MtPc）和双核金属酞菁，并采用红外光谱（IR）、紫外光谱（UV-Vis）、热重分析（TGA）、原子吸收光谱（AAS）及飞行质谱（MALDI-TOF）对其进行了表征。以巯基乙醇为催化对象，测试了单核八羧基金属酞菁与双核金属酞菁的催化性能，结果表明双核金属酞菁的催化性能高于对应的单核金属酞菁。进一步研究发现单核铜酞菁对毓基乙醇几乎没有催化活性，而双核铜酞菁对巯基乙醇表现出了较高的催化活性，通过分析研究，这是由于双核铜酞菁分子结构的大π电子共轭体系、中心铜离子价态的变化以及酞菁环对不同价态中心金属离子的稳定性不同所致。论文还研究了pH、酞菁浓度和反应温度对双核铜酞菁催化巯基乙醇的影响，结果表明在pH为6～11时，初始反应速率随着pH值的增大而逐渐增大，并且在pH为11时达到最大，随后反应速率有所降低。这主要是由于在金属酞菁催化氧化反应中，巯基乙醇的电离程度随着溶液pH值的升高而增加，其电离产物-SCH2CH2OH也增加，故氧化反应速率增加；当pH大于11时，体系中存在着大量的OH-，它们将与SCH2CH2OH竞争络合酞菁中心的金属离子，占据了配位点而导致催化巯基乙醇的初始反应速率降低。随着温度和催化剂浓度的增加，双核铜酞菁催化活性不断提高，计算双核铜酞菁催化巯基乙醇的活化能Ea为41．19kJ／mol，这说明该氧化还原反应是一个吸热反应。双核铜酞菁对H2O2分解反应的催化性能测试表明，当pH>8时，H2O2的分解速率随pH的增大而增大；pH≤8时，其分解速率与pH值关系不大。这是由于在碱性状态下，H2O2将分解为HOO-，HOO-更容易与酞菁中心铜离子配位，从而导致分解H2O2的速率提高。双核铜酞菁浓度的对数与H2O2初始分解速率的对数基本上呈线性增长关系。同时还研究了混合双核金属酞菁（Co2Pc2和Fe2Pc2）对巯基乙醇的催化性能，发现混合酞菁表现出了更高的催化活性，这是由Co2Pc2与Fe2Pc2的协同催化效应所致。采用阳离子改性剂SM对纤维素纤维改性，然后将双核金属酞菁负载在改性纤维素纤维上制备得到催化纤维（Mt2Pc2CF），并优化了制备催化纤维的工艺：pH=8，T=100℃，t=60min，[Mt2Pc2]=0．4g·L-1。研究了催化纤维的消臭性能，结果表明催化纤维在常温常压下可有效地催化氧化消除甲硫醇和硫化氢，并且催化纤维具有很好的重复使用性能。在催化纤维Co2Pc2CF中引入助催化剂得到新型的催化纤维（P-Co2Pc2CF），研究了P-Co2Pc2CF对甲醛的催化氧化性能，并考察了催化剂用量、温度、甲醛初始浓度、氧气、可见光等因素对催化甲醛的影响。结果表明，助催化剂的引入提高了Co2Pc2CF对甲醛的催化氧化性能，而且P-Co2Pc2CF对甲醛的催化性能随催化剂用量、反应温度、氧气浓度的增加而提高；室内可见光对P-Co2Pc2CF催化甲醛基本无影响，而且催化纤维具有很好的重复使用性。通过气相色谱（GC）、高效液相色谱（HLPC）、质谱（MS）等手段对催化甲醛的产物进行了分析，甲醛首先被降解为甲酸，然后进一步矿化为二氧化碳和水。论文制备的催化纤维可在室温常压下消除室内空气中的臭气和甲醛，具有很好的重复使用性能，这为进一步治理室内空气污染提供了新思路，对解决日益严重的室内空气污染有重大的实用价值和理论指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1.1 金属酞菁的研究概况

- §1.2 金属酞菁的催化性能

- §1.2.1 金属酞菁衍生物的催化机理

- §1.2.2 影响金属酞菁催化性能的主要因素

- §1.3 金属酞菁聚合物的制备及性能

- §1.4 双核酞菁的研究进展

- §1.4.1 双核酞菁的主要类型

- §1.4.2 双核酞菁的合成方法

- §1.4.3 双核酞菁的催化性能

- §1.5 室内空气中的有害气体

- §1.5.1 室内空气中的臭气

- §1.5.2 室内空气中的甲醛

- §1.6 本课题的立论基础和研究内容

- §1.6.1 本课题的立论基础

- §1.6.2 本课题的研究内容

- 参考文献

- 第二章 金属酞菁衍生物的制备及表征

- §2.1 引言

- §2.2 实验部分

- §2.2.1 实验原料与仪器

- §2.2.2 实验方法

- §2.2.3 金属酞菁衍生物的表征

- §2.3 结果与讨论

- §2.3.1 双核金属酞菁合成的原理与过程

- §2.3.2 双核金属酞菁的提纯

- §2.3.3 金属酞菁衍生物的表征分析

- §2.4 小结

- 参考文献

- 第三章 金属酞菁的催化氧化性能

- §3.1 引言

- §3.2 实验部分

- §3.2.1 实验原料及仪器

- §3.2.2 金属酞菁衍生物催化氧化2-巯基乙醇的性能测试

- §3.2.3 金属酞菁衍生物催化分解过氧化氢的性能测试

- §3.3 结果与讨论

- §3.3.1 金属酞菁催化氧化2-巯基乙醇

- 2O2的性能'>§3.3.2 金属酞菁分解H2O2的性能

- §3.3.3 混合金属酞菁的催化性能

- §3.4 小结

- 参考文献

- 第四章 催化纤维的制备及除臭性能

- §4.1 引言

- §4.2 实验部分

- §4.2.1 实验原料与仪器

- §4.2.2 催化纤维的制备

- §4.3 结果与讨论

- §4.3.1 金属酞菁衍生物负载纤维素纤维的原理

- §4.3.2 影响金属酞菁负载纤维素纤维的因素

- §4.3.3 金属酞菁负载纤维素纤维的皂洗牢度

- §4.3.4 催化纤维对臭气的消除性能

- §4.4 小结

- 参考文献

- 第五章 催化纤维消除甲醛的研究

- §5.1 引言

- §5.2 实验部分

- §5.2.1 实验材料

- §5.2.2 实验仪器和设备

- §5.2.3 实验方法

- §5.3 结果与讨论

- §5.3.1 催化纤维对甲醛的催化消除

- 2Pc2CF催化氧化甲醛'>§5.3.2 P-CO2Pc2CF催化氧化甲醛

- §5.3.3 影响催化甲醛的因素

- §5.3.4 催化剂的重复使用性

- §5.3.5 催化降解甲醛的产物分析

- §5.4 小结

- 参考文献

- 第六章 总结

- 主要成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5794e27b9465ee80939fb0a.html