# 叶片砂带磨削系统的建立及叶片磨削研究

### 论文摘要

叶片作为航空发动机的关键零件,具有复杂的几何形状、极高的表面光洁度和加工精度。这些特点使得叶片的加工制造非常困难,表面质量与尺寸精度难以保证。目前,叶片的制造工艺多采用高精度铣削、反复人工磨削和离线测量相结合的方法。使用此工艺加工的叶片边缘厚度一致性差,尺寸精度低,加工质量难以保证。本文针对以上问题建立了叶片砂带磨削系统,开展叶片砂带磨削技术的研究工作。设计的叶片砂带磨削系统,主要由六自由度关节型机器人和砂带磨削机组成,用于磨削长度50mm左右的小型叶片。针对小型叶片的加工特点对系统进行以下改造：固定机器人本体和砂带磨削机,采用20mm宽度的接触轮,增设变频器,设计加工试件夹具与叶片夹具。使用简单的圆柱试件完成系统初试。通过磨削圆柱试件测试系统磨削加工能力,并进行初步的轨迹规划研究,以此为基础进行复杂叶片试件的轨迹规划与磨削研究。使用标定过的标定针建立用户坐标系,利用标定针确定砂带磨削机坐标,根据砂带磨削机坐标,使用仿真软件DPTS建立仿真磨削系统。在此基础上通过规划轨迹点、轨迹编程、仿真运行调整、实际轨迹点位姿微调、增加轨迹点以及轨迹补偿这一系列操作完成轨迹规划。设计磨削试验方案,通过磨削试验结果对比分析砂带线速度、砂带粒度和磨削温度等因素对叶片磨削的影响。本系统最优磨削砂带线速度为17m/s,叶片试件最高表面粗糙度可达0.592μm。最后测量分析系统加工误差并提出补偿措施。文中所述叶片砂带磨削系统可以完成小型叶片试件的磨削加工。本文的研究工作对叶片砂带磨削系统的实际应用有一定的指导意义,为叶片砂带磨削技术的进一步研究奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外砂带磨削装备的发展现状

- 1.2.1 国外砂带磨削装备的发展现状

- 1.2.2 国内砂带磨削装备的发展现状

- 1.3 机器人磨削系统

- 1.4 研究课题的目的意义及主要思路与内容

- 1.4.1 研究课题的目的与意义

- 1.4.2 本文研究的思路与内容

- 第2章 叶片砂带磨削系统的建立

- 2.1 砂带磨削概述

- 2.1.1 砂带磨削基本理论

- 2.1.2 砂带磨削的主要特点

- 2.2 叶片磨削系统的组成

- 2.2.1 机器人本体

- 2.2.2 砂带磨削机

- 2.3 磨削系统电路控制

- 2.4 磨削系统的安装

- 2.4.1 机器人本体的安装固定

- 2.4.2 砂带磨削机的安装调整

- 2.5 夹具的设计制造

- 2.6 接触轮的设计与加工

- 2.7 本章小结

- 第3章 系统设定与轨迹规划

- 3.1 机器人的TCP调整

- 3.2 机器人用户坐标系的建立

- 3.3 磨削初试

- 3.3.1 磨削试验-1

- 3.3.2 磨削试验-2

- 3.3.3 磨削试验-3

- 3.4 轨迹规划流程

- 3.5 规划轨迹点

- 3.6 轨迹编程与仿真

- 3.6.1 软件简介与设置

- 3.6.2 外部建模与调入

- 3.7 轨迹运行与调整

- 3.7.1 轨迹点微调

- 3.7.2 轨迹优化

- 3.8 磨削轨迹的补偿

- 3.8.1 平滑轨迹补偿

- 3.8.2 橡胶接触轮对轨迹的补偿

- 3.9 本章小结

- 第4章 叶片磨削试验

- 4.1 速度调节

- 4.2 参数测量

- 4.3 磨削速度

- 4.4 磨削温度

- 4.5 砂带粒度对加工精度的影响

- 4.6 叶身与叶片边缘的磨削分析

- 4.7 误差分析

- 4.7.1 机器人本体的重复定位误差

- 4.7.2 叶片夹具与装卡误差

- 4.7.3 砂带和接触轮误差

- 4.8 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 磨削加工程序

### 相关论文文献

- [1].“一个电话、一条短信就是合同”[J]. 中国信用 2019(03)

- [2].基于磨削声与电流的砂带磨损状态识别[J]. 振动.测试与诊断 2020(02)

- [3].木制品加工用砂带制造技术现状[J]. 木材加工机械 2017(05)

- [4].钢丝砂带除锈机设计[J]. 金属制品 2015(06)

- [5].砂带虚拟形貌的建模[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2017(12)

- [6].电动砂带机同步带的优化改进研究[J]. 科技创新与应用 2017(18)

- [7].砂带机及高性能砂带在高强度钣件维修中的作用[J]. 汽车与配件 2016(03)

- [8].提前布局必有所得 2015年中国砂带基布产业发展论坛盐城举办[J]. 纺织服装周刊 2015(29)

- [9].双砂带抛光细长螺旋曲面过程中的接触状态分析[J]. 机械工程与自动化 2014(05)

- [10].砂带的脱屑处理设备[J]. 家具 2010(02)

- [11].基于单因素实验的钛合金砂带磨削砂带寿命研究及分析[J]. 机械设计与制造 2010(08)

- [12].砂带原纸的涂胶装置[J]. 中华纸业 2017(24)

- [13].提高砂带抛光效率[J]. 现代制造 2008(Z1)

- [14].我国砂带基布标准制定中关键问题的研究与分析[J]. 产业用纺织品 2018(03)

- [15].中国砂带基布产业发展论坛即将召开[J]. 纺织服装周刊 2015(28)

- [16].细长轴闭式砂带磨机的设计、安装及调试[J]. 有色设备 2013(06)

- [17].叶片数控砂带抛光关键技术研究[J]. 制造业自动化 2011(19)

- [18].砂带磨抛钛合金表面粗糙度的试验研究[J]. 机械制造与自动化 2009(04)

- [19].超硬材料砂带的研究现状和发展趋势[J]. 超硬材料工程 2008(06)

- [20].钢轨砂带打磨残余应力的试验与仿真研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2020(03)

- [21].立方氮化硼砂带磨削性能的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(05)

- [22].砂带磨头设计与使用[J]. 金属加工(冷加工) 2015(01)

- [23].砂带磨削表面粗糙度理论预测及灵敏度分析[J]. 表面技术 2018(11)

- [24].青平川采油厂长7、长8有利砂带预测[J]. 内蒙古石油化工 2014(22)

- [25].基于钛合金砂带磨削的磨削率、表面质量及砂带寿命性能试验研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(01)

- [26].水曲柳磨削的砂带磨损机理研究[J]. 北京林业大学学报 2019(08)

- [27].基于阻抗控制的机器人砂带打磨的建模与仿真[J]. 浙江工业大学学报 2018(02)

- [28].螺杆泵转子砂带成型磨削机床的设计与误差研究[J]. 机械制造 2017(01)

- [29].单轴颈砂带进给机构[J]. 金属加工(冷加工) 2016(03)

- [30].砂带抛光在传动轴加工中的应用[J]. 现代车用动力 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5880803fecdac4f0a2e3b93.html