# 基于阵列天线的空中目标搜索与跟踪

### 论文摘要

21世纪是航空航天技术高速发展的世纪。人类生活的上空出现了越来越多的活动目标如无人机、小卫星等等,这些目标总体上来讲可以分为两类,一类是非合作目标,一类是合作目标。如何对这些目标进行探测跟踪是学术界的研究热点问题。对非合作目标来说,它本身并不散射电磁波,靠反射雷达回波来对目标进行定位,传统的雷达分辨力较低,靠判断回波中的多普勒信息和时延信息来进行空间目标的判断,对于角度信息,分辨力较低,无法在方位向和俯仰角上进行超分辨估计,这为电子对抗带来一定的困难。对于合作目标而言,我国传统的测控手段是靠窄波束大增益天线进行捕获和跟踪。由于小卫星星群的空间活动,这时在一个测控作用范围内将会出现多颗小卫星,要求地面站对其作用范围内的多星同时进行测控和管理。我国已有的航天测控站基本不具有同时测控的功能,根本原因在于我国现有测控站是使用一个大的窄波束(高增益)天线捕获并跟踪卫星,待跟踪稳定后对卫星进行测控,引导和伺服系统不可能使庞大的硬天线在多个航天器之间跳动跟踪。针对这些问题,国内外学者开展了许多研究工作,提出了一些算法,并建立了一些实验平台。随着阵列信号处理技术的发展,对空域目标的探测与跟踪将会达到一个新的水平。本课题来源于重庆市院士基金项目“微波成像技术用于空中目标搜索”和总参国防预研项目“小卫星测控总体技术研究”,提出了一种基于阵列天线的多波束跟踪系统的解决方案。具体从以下几个方面开展了研究工作:一、介绍了阵列天线基础知识,分析了常用的三种阵列结构以及空间群目标信源数的判断准则。二、重点研究了几种波达方向估计算法,特别是超分辨DOA估计算法MUSIC算法和ESPRIT算法,并讨论了相干多径条件下的信源波达方向估计问题。三、数字DBF技术是通过在数字域调整每个阵元的加权系数,从而调整发射和接收波束指向,在信号的来波方向上形成主波束而在干扰方向上形成零陷。论文介绍了数字波束形成算法的基本原理,介绍了数字波束形成算法的最优权准则以及常用的自适应权值更新算法。四、针对无人机群在到达作战空域后一般是静默飞行或者使用向上无后瓣的窄波束天线通过卫星与基地交换数据,在电子对抗中,我方很难发现,更谈不上对抗这个问题。论文提出一种基于阵列天线的解决方案,通过向某一特定空域发

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 空域目标

- 1.1.2 空域非合作目标探测问题

- 1.1.3 空域合作目标的测控问题

- 1.2 自适应阵信号处理技术的研究与发展

- 1.3 本论文的主要工作和内容安排

- 1.4 本章小结

- 2 阵列天线的基本概念

- 2.1 阵列信号处理中的信源假设

- 2.1.1 窄带信源假设

- 2.1.2 信源相干性问题

- 2.2 阵列天线的基本模型

- 2.2.1 均匀线阵ULA

- 2.2.2 均匀圆阵UCA

- 2.2.3 均匀矩形平面阵URA

- 2.3 本章小结

- 3 空域多目标信源数估计

- 3.1 信息论准则方法

- 3.2 盖氏圆盘准则

- 3.3 信源相干结构问题—空间平滑秩图法

- 3.4 空间平滑算法技术用于去相干

- 3.5 空域目标信源数估计

- 3.6 本章小结

- 4 超分辨DOA估计算法

- 4.1 传统的DOA估计方法

- 4.1.1 延迟－相加法

- 4.1.2 传统的Capon法

- 4.2 超分辨DOA估计算法

- 4.2.1 MUSIC算法

- 4.2.2 ESPRIT算法

- 4.3 似然估计方法

- 4.4 本章小结

- 5 数字波束形成技术

- 5.1 数字波束形成

- 5.2 DBF的常用准则

- 5.2.1 输出最大信干噪比准则（MSINR）

- 5.2.2 最小均方误差准则（MMSE）

- 5.2.3 线性约束最小方差准则（LCMV）

- 5.2.4 最大似然估计准则（ML）

- 5.3 自适应权值调整算法

- 5.3.1 LMS算法

- 5.3.2 DMI算法

- 5.3.3 RLS算法

- 5.3.4 基于恒模特性的盲波束形成算法

- 5.3.5 基于高阶累积量的盲波束形成技术

- 5.3.6 基于循环平稳特性的盲波束形成算法

- 5.4 本章小结

- 6 空域多目标成像搜索系统

- 6.1 多目标成像搜索的研究背景

- 6.2 空域目标成像搜索系统方案

- 6.3 信道估算

- 6.4 空域目标成像搜索算法

- 6.4.1 均匀矩形平面阵MUSIC成像搜索算法

- 6.4.2 均匀矩形平面阵酉ESPRIT成像搜索算法

- 6.5 本章小结

- 7 空域多目标跟踪系统

- 7.1 空域多目标跟踪系统研究背景

- 7.2 空域多目标跟踪系统方案

- 7.3 信道参数估计

- 7.4 基于均匀圆阵的信源波达方向估计

- 7.4.1 基于MUSIC算法的空域目标波达方向估计

- 7.4.2 基于UCA-ESPRIT法的空域目标波达方向估计

- 7.5 梯度跟踪算法

- 7.5.1 最大梯度法原理

- 7.5.2 梯度法自动跟踪原理

- 7.5.3 梯度法跟踪过程

- 7.5.4 梯度算法仿真

- 7.6 数字单脉冲跟踪技术

- 7.6.1 单脉冲雷达的基本原理

- 7.6.2 数字单脉冲雷达

- 7.6.3 二维数字单脉冲波束形成

- 7.6.4 算法仿真

- 7.7 均匀圆阵的多目标跟踪实验系统

- 7.8 本章小结

- 8 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录：攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研情况

### 相关论文文献

- [1].基于非线性最小二乘法的阵列天线综合[J]. 信息通信 2019(02)

- [2].阵列天线绕射场求解的数学模型设计[J]. 舰船科学技术 2019(22)

- [3].多组阵列天线相位校准方法[J]. 无线电通信技术 2017(02)

- [4].浅谈有源阵列天线技术的应用[J]. 数码世界 2016(12)

- [5].5GNR大规模阵列天线原理和波束赋型的应用[J]. 中国新通信 2020(09)

- [6].阵列形变对阵列输出的影响[J]. 电子技术与软件工程 2018(17)

- [7].基于3D打印的新型脊喇叭阵列天线研究[J]. 微波学报 2016(S1)

- [8].基于5G大规模阵列天线的传输协议之空口协议[J]. 通讯世界 2017(10)

- [9].对数周期阵列天线低频增益优化仿真分析[J]. 汽车电器 2017(07)

- [10].一种低剖面带状线结构的一体化阵列天线设计[J]. 无线电工程 2017(08)

- [11].基于子阵划分的直线阵列天线综合[J]. 电子设计工程 2020(13)

- [12].失效阵元对阵列天线性能影响分析[J]. 电光与控制 2019(08)

- [13].L波段高功率线极化径向线阵列天线优化设计[J]. 电波科学学报 2009(04)

- [14].5G大规模阵列天线印制电路板失效研究[J]. 电子工艺技术 2020(01)

- [15].基于阵列天线和稀疏贝叶斯学习的室内定位方法[J]. 电子与信息学报 2020(05)

- [16].L波段宽带阵列天线单元设计与研究[J]. 火控雷达技术 2016(03)

- [17].一种频相扫阵列天线研究[J]. 电波科学学报 2017(01)

- [18].基于多任务学习方向图可重构稀疏阵列天线设计[J]. 系统工程与电子技术 2015(12)

- [19].高功率线极化径向线阵列天线优化及实验研究[J]. 强激光与粒子束 2010(08)

- [20].一种车载对数周期阵列天线的结构设计[J]. 无线电工程 2010(12)

- [21].5G大规模移动通信阵列天线高效仿真分析[J]. 通讯世界 2019(09)

- [22].一种弹载阵列天线的设计[J]. 现代导航 2017(02)

- [23].固定式米波阵列天线的设计与仿真[J]. 信息通信 2016(06)

- [24].平面结构阵列天线的仿真分析[J]. 微处理机 2019(03)

- [25].圆形稀布阵列天线综合[J]. 信息通信 2017(12)

- [26].阵列天线失效单元的诊断研究[J]. 舰船电子工程 2018(08)

- [27].周向前倾弹载介质阵列天线的设计[J]. 弹箭与制导学报 2015(03)

- [28].基片集成波导缝隙阵列天线稀疏布局的实验研究[J]. 微波学报 2014(02)

- [29].具有散射对消功能的赋形阵列天线优化[J]. 电子设计工程 2014(18)

- [30].弹载W波段平板缝隙阵列天线的结构设计与工艺实现[J]. 火控雷达技术 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a58956c86a7e97f2a1ab0165.html