# 辅助胶凝材料对水泥石微结构形成及力学性能的影响

### 论文摘要

辅助胶凝材料掺入水泥有近百年的历史,因对其研究的总体深度不够和缺乏整体性和系统性,造成大量的研究大多停留在对实验现象的解释上,但在对其制备以及综合利用辅助胶凝材料的各种效应,全面提高水泥基材料性能的方面,仍需进行深入的研究。本文通过研究辅助胶凝材料对水泥石微结构形成及宏观性能的影响,探讨不同类型辅助胶凝材料在水泥石内的作用机制,为合理利用和处理辅助胶凝材料提供理论指导,从而为全面提高水泥基材料性能,实现水泥工业的可持续发展提供参考。本文从以下几个方面进行了详细的研究:1、分析讨论辅助胶凝材料对水泥基材料孔结构的影响。不同辅助胶凝材料的不同掺量对水泥浆体孔参数(孔隙率、孔容、孔比表面积、平均孔径、孔径分布、孔体积分形维数)的影响,结果表明,不同辅助胶凝材料的不同掺量对孔参数影响不同,合适的掺量能显著的改善孔结构。2、分析讨论辅助胶凝材料对水泥基材料的力学性能的影响以及孔结构与力学性能之间的关系。辅助胶凝材料的掺入对早期的强度有所下降,但28天后的强度却可赶上甚至超过纯水泥的强度,90天后的强度基本都超过纯水泥的强度。提出活性因子评价法对辅助胶凝材料活性增强作用进行评价会更直观并具有科学性。利用极限孔隙率及Balshim回归公式计算,多数体系的极限强度都在75~95Mpa范围内,掺入辅助胶凝材料后体系的最终强度均超过纯水泥,而且一般极限强度随辅助胶凝材料掺量增加而增加。3、分析讨论辅助胶凝材料对复合体系水化产物及结合水的影响。对于水化产物的凝胶结合水及总结合水,钢渣、煤矸石、粉煤灰的掺入使其随掺量的增加而减少;掺入矿渣在早期会减少,但28天后高于纯水泥,且随掺量的提高而增加。对水化产物中的CH量和水化后期辅助胶凝材料的CH因子分析表明,矿渣吸收CH能力最强,其次是粉煤灰,煤矸石最差。水化产物中小于200(?)的微孔数量与凝胶水数量有较好的线性相关性,可认为小于200(?)的微孔属于凝胶孔的范畴;随总结合水量的增加复合体系的抗压强度及抗折强度也呈线性增加。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题依据

- 1.2 辅助胶凝材料研究进展及存在问题

- 1.2.1 辅助胶凝材料研究历史

- 1.2.2 辅助胶凝材料研究现状

- 1.2.3 存在问题

- 1.3 本文研究背景及意义

- 1.3.1 研究背景

- 1.3.2 研究意义

- 1.4 本文研究思路及主要内容

- 1.4.1 研究思路

- 1.4.2 主要研究内容

- 第二章 原材料与实验设计

- 2.1 主要原材料及性质

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 辅助胶凝材料

- 2.1.3 集料

- 2.1.4 水

- 2.2 实验设计

- 2.2.1 实验配合比

- 2.2.2 实验方法

- 第三章 辅助胶凝材料对水泥基材料孔结构的影响

- 3.1 水泥基材料微孔结构

- 3.2 含辅助胶凝材料的水泥基材料孔结构参数

- 3.3 辅助胶凝材料对复合水泥硬化浆体孔隙率、孔容的影响

- 3.4 辅助胶凝材料对复合水泥浆体孔比表面积的影响

- 3.5 辅助胶凝材料对复合水泥浆体平均孔径的影响

- 3.6 辅助胶凝材料对复合水泥浆体孔径分布的影响

- 3.7 辅助胶凝材料对复合水泥浆体孔体积分形维数的影响

- 3.8 孔结构分形维数与其它孔结构参数的关系

- 3.9 小结

- 第四章 辅助胶凝材料对水泥基材料力学性能的影响

- 4.1 辅助胶凝材料-水泥复合体系的力学性能

- 4.2 辅助胶凝材料的活性因子及活性评价

- 4.3 水泥基材料力学性能与微孔结构的关系

- 4.3.1 水泥基材料强度与孔隙率的关系

- 4.3.2 水泥基材料极限水化时的孔隙率与力学性能

- 4.3.3 水泥基材料平均孔径、孔体积分形维数与强度的关系

- 4.4 小结

- 第五章 辅助胶凝材料对复合体系水化产物及结合水影响

- 5.1 水泥基材料水化产物及结合水的热分析

- 5.2 辅助胶凝材料对水泥石凝胶结合水量及其结合水因子的影响

- 5.2.1 辅助胶凝材料对水泥石凝胶结合水量的影响

- 5.2.2 辅助胶凝材料对水泥石凝胶结合水因子的影响

- 5.3 辅助胶凝材料对水泥石CH 含量及CH 因子的影响

- 5.3.1 辅助胶凝材料对水泥石CH 含量的影响

- 5.3.2 辅助胶凝材料对水泥石CH 因子的影响

- 5.4 辅助胶凝材料对水泥石总结合水及总结合水因子的影响

- 5.4.1 辅助胶凝材料对水泥石总结合水的影响

- 5.4.2 辅助胶凝材料对水泥石总结合水因子的影响

- 5.5 水泥石热分析结果与孔结构、力学性能的关系

- 5.5.1 水泥石热分析结果与孔结构的关系

- 5.5.2 水泥石热分析结果与力学性能的关系

- 5.6 小结

- 第六章 结论

- 6.1 有关复合体系水化硬化浆体微孔结构

- 6.2 有关复合体系水化硬化浆体力学性能

- 6.3 有关复合体系水化硬化浆体水化产物

- 参考文献

- 致谢

- 附录攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].水玻璃对硫氧镁胶凝材料强度稳定性和耐水性的影响[J]. 建筑材料学报 2019(06)

- [2].超细尾砂充填胶凝材料配比试验研究及工业应用[J]. 矿业研究与开发 2020(03)

- [3].全尾砂充填采矿低成本新型充填胶凝材料研究与发展方向[J]. 金属矿山 2020(07)

- [4].活性混合材对改性硫氧镁胶凝材料性能的影响[J]. 建筑材料学报 2020(04)

- [5].钢渣对镍渣碱激发胶凝材料抗压强度的影响[J]. 非金属矿 2020(05)

- [6].氧硫比与水硫比对硫氧镁胶凝材料性能的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [7].生态胶凝材料研究进展与展望[J]. 科技创新与应用 2019(20)

- [8].急冷镁渣水泥胶凝材料的性能[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [9].新型矿山充填胶凝材料的研究与应用综述[J]. 金属矿山 2015(06)

- [10].辅助胶凝材料在泡沫混凝土中的应用与研究进展[J]. 江苏建材 2020(05)

- [11].工业固废开发充填胶凝材料概述与应用展望[J]. 矿业研究与开发 2020(02)

- [12].矿山充填胶凝材料发展现状与方向[J]. 煤炭与化工 2016(02)

- [13].某铁矿充填胶凝材料优化研究[J]. 现代矿业 2016(09)

- [14].碱磷渣胶凝材料的制备及耐久性研究[J]. 建材发展导向 2015(08)

- [15].煤矸石胶凝材料的试验研究[J]. 粉煤灰 2015(03)

- [16].新型绿色无熟料碱渣胶凝材料[J]. 西部交通科技 2015(07)

- [17].碱-激发再生胶凝材料的研究[J]. 河北建筑工程学院学报 2015(01)

- [18].辅助性胶凝材料对混合水泥水化和耐久性的影响:化学与物理原理（英文）[J]. 硅酸盐学报 2015(10)

- [19].低胶凝材料自密实混凝土的研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2014(02)

- [20].大掺量辅助胶凝材料自密实混凝土的试验研究[J]. 水泥工程 2013(01)

- [21].辅助性胶凝材料在水泥工业中的应用研究[J]. 皖西学院学报 2013(02)

- [22].绿色胶凝材料研究概述[J]. 化工新型材料 2012(05)

- [23].镁渣胶凝材料强度影响因素的研究[J]. 建筑材料学报 2011(05)

- [24].粉煤灰-石灰-半水石膏胶凝材料的研究[J]. 广州化工 2010(08)

- [25].高性能胶凝材料的发展历程及研究进展[J]. 山西建筑 2008(36)

- [26].激发剂对钢渣胶凝材料性能的影响[J]. 建筑材料学报 2008(04)

- [27].高碱胶凝材料的尾矿胶结充填试样制备研究[J]. 冶金与材料 2020(01)

- [28].玄武岩粉对海工胶凝材料性能及水化的影响[J]. 硅酸盐通报 2020(07)

- [29].再生胶凝材料应用研究进展[J]. 商洛学院学报 2018(06)

- [30].基于一种煤矿胶凝材料的微观结构研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a59cb8e978b330e4ef4a6130.html