# 200V大功率VDMOSFET设计研究

### 论文摘要

功率MOS场效应晶体管是新一代电力电子开关器件,在微电子工艺基础上实现电力设备高功率大电流的要求。VDMOS是80年代以来应用范围最广的功率器件之一。VDMOS和双极晶体管相比具有开关速度快、开关损耗小、频率高等优点。本文通过VDMOS的电参数来确定其结构参数。通过击穿电压来确定外延层的厚度和电阻率,同时在外延层较薄时确定P-body的尺寸。通过阈值电压来确定栅氧的厚度和P-body的浓度。由饱和电流的表达式可知元胞的最大通态电流。导通电阻和击穿电压是两个相互矛盾的参数,增加击穿电压和降低导通电阻对器件尺寸的要求是矛盾的。P岛之间的距离不能太大,使相邻P-body的耗尽层不能互相保护,也不能太小,将相邻的P岛导通。在综合考虑了各种因素后确定器件的尺寸。根据计算的结果应用MEDICI软件进行器件仿真,修正器件的尺寸。用TSUPREM 4软件进行仿真,主要优化其工艺条件,必要时修改器件尺寸。根据实际工艺和TSUPREM 4软件之间的差异,在工艺仿真条件的基础上得到器件研制的最终工艺参数以制造器件。根据流片后的参数,有个别参数不符合设计指标,分析其原因后,更改离子注入的剂量和能量等工艺参数,使最终的产品参数达到设计要求值。然后对芯片进行封装和质量一致性检验,发现漏气、多余物等问题并加以改进。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 VDMOS 的主要应用范围

- 1.2 VDMOS 与双极晶体管

- 1.3 本文主要工作

- 第二章 VDMOS 结构参数设计分析研究

- 2.1 VDMOS 的结构与工作原理

- 2.2 设计指标

- 2.3 电学参数设计

- 2.3.1 击穿电压

- 2.3.2 阈值电压

- 2.3.3 电流

- 2.3.4 导通电阻

- 2.3.5 温度影响及安全工作区

- 2.3.6 横向结构参数设计考虑

- 2.4 版图设计

- 2.5 小结

- 第三章 器件仿真研究

- 3.1 器件电学特性仿真

- 3.2 工艺设计及仿真

- 3.2.1 离子注入

- 3.2.2 薄膜的淀积

- 3.2.3 工艺流程

- 3.2.4 工艺仿真

- 3.3 小结

- 第四章 器件研制

- 4.1 器件研制

- 4.2 研制结果

- 4.3 小结

- 第五章 封装

- 5.1 封装工艺流程

- 5.2 多余物的问题解决

- 5.3 封装气密性问题的解决

- 5.4 小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].VDMOS栅引线脱落引起的阈值电压测试错误分析[J]. 微电子学 2014(06)

- [2].耗尽型VDMOS制造方法及其应用研究[J]. 科学中国人 2016(35)

- [3].500V增强型与耗尽型集成VDMOS器件设计[J]. 电子与封装 2019(04)

- [4].40V低压P沟VDMOS产品的设计与工艺研究[J]. 科学技术创新 2018(26)

- [5].性能退化数据下的VDMOS可靠性分析[J]. 数学的实践与认识 2017(07)

- [6].A novel structure for improving the SEGR of a VDMOS[J]. 半导体学报 2012(04)

- [7].A novel structure in reducing the on-resistance of a VDMOS[J]. 半导体学报 2011(02)

- [8].P型200伏VDMOS的设计与工艺[J]. 微处理机 2008(03)

- [9].VDMOS电离辐射效应快速评估方法[J]. 核技术 2020(05)

- [10].部分埋氧的超结Trench VDMOS的设计与研究[J]. 电子器件 2019(03)

- [11].500 V高压平面功率VDMOS场效应晶体管结构参数优化[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [12].一种600V高压超结VDMOS结构设计与优化[J]. 微电子学与计算机 2018(11)

- [13].Nondestructive measurement of thermal contact resistance for the power vertical double-diffused metal-oxide-semiconductor[J]. Chinese Physics B 2015(07)

- [14].一种600V VDMOS终端保护环结构的设计[J]. 中国集成电路 2009(08)

- [15].宇航用VDMOS的自动测试系统设计[J]. 科技视界 2018(01)

- [16].超结VDMOS漂移区的几种制作工艺[J]. 半导体技术 2014(09)

- [17].响应曲面法在VDMOS设计中的应用[J]. 电子与封装 2014(10)

- [18].VDMOS的导通电阻模型[J]. 电子器件 2008(02)

- [19].75A/100V VDMOS设计制造[J]. 民营科技 2011(07)

- [20].厚膜组装VDMOS在功率循环下的失效特征和机理[J]. 电子质量 2020(05)

- [21].硅射频DMOSFET发展现状[J]. 科技创新与品牌 2020(07)

- [22].VDMOS正向偏压安全工作区的界定与优化[J]. 微电子学 2011(05)

- [23].VDMOS的虚拟栅结构[J]. 电子科技 2009(05)

- [24].国产VDMOS电离辐射环境中的敏感参数研究[J]. 核技术 2008(08)

- [25].具有超低导通电阻阶梯槽型氧化边VDMOS新结构(英文)[J]. 半导体学报 2008(04)

- [26].宇航VDMOS器件单粒子辐射加固技术综述[J]. 微电子学 2020(03)

- [27].The effects of radiation damage on power VDMOS devices with composite SiO_2-Si_3N_4 films[J]. Chinese Physics B 2013(03)

- [28].900V超结VDMOS的设计[J]. 微电子学 2011(02)

- [29].功率VDMOS器件的研究与发展[J]. 微纳电子技术 2011(10)

- [30].功率VDMOS(带氮化硅结构)的UIS失效改善[J]. 电子与封装 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a59f998759b92bfb6723a889.html