# 住宅小区园林景观绿化施工及植物配置探究

身份证号：31011519811121XXXX上海浦东城市建设实业发展有限公司上海市200135

摘要：近年来，人们对住宅小区提出了相关绿化的标准，也就是说一个符合人们理想的住宅小区必须具备园林景观绿化相关基础设施，而园林景观绿化施工中，合理地进行植物配置是提升生态绿化和住宅小区美观性的重要施工部分。本文对目前住宅小区园林景观绿化施工现状进行了简述，并对其施工要点和植物配置方法进行了具体的分析，旨在为提升住宅小区绿化率、并对绿化成本进行合理控制形成施工最佳经济效益提出参考。

关键词：园林景观；绿化施工；植物配置

引言：住宅小区的园林景观绿化建设成为目前人们对于生活居住环境水平最基本的要求，因此合理科学地进行园林绿化能够符合人们对住宅建筑的市场需求，提升房地产开发的文明价值和经济价值。在实际的园林绿化的施工环节，对于施工要点的掌握，以及对于植物配置的掌握需要一定的专业技术的支持，只有科学地进行园林景观绿化施工，才能对不断地提升住宅小区的建筑效果形成积极的帮助。

一、住宅小区园林景观绿化施工现状

近年来，我国住宅建筑方面的发展十分地迅速，各地区的房地产开发工作的前景都十分的可观。而对于园林景观绿化建设则是目前新住宅的普遍特征，因为具有个性化、生态性的新住宅成为人们对居住环境最基本的需求点。目前，我国多数住宅小区都是人造园林绿化景观的模式，其中植物造景很多，多数住宅小区采用的造景植物都以灌木（矮小易于造型）或乔木（高大挺拔防风沙）为主，通过合理的贴近自然和审美的规划进行布局，从而形成不同设计美感、观感或具有使用用途的设计效果。可见在园林景观绿化的布局上，植物配置所凸显的作用是极为突出的，因而植物配置成为住宅小区对园林景观绿化进行设计和施工的重点内容，其施工被重视程度十分地高。

二、住宅小区园林景观绿化施工要点

1、放线施工

基于设计规划，为了确定植物（主要是树木）的准确的布局位置，放线定位是一个基础性的工作，在放线时必须要以图纸为依据，严格按照图纸中对植物布局位置的要求，如果放线施工中存在现实的施工难点可能导致与图纸设计不符，那么也需要与业主和监理工程师进行协商，得到其同意的基础上，利用专业的放线技术做出具体的调整措施。

2、园林绿化水系及水景施工

一般而言，在一些高档小区，其建设面积较大，基础设施规划较全，因而其园林绿化中普遍存在有关水系、水景景观的布局。水景景观的布局增加了住宅小区绿化的美感，但是实际上对其布置其实会出现一定的渗水、漏水的风险。因而如果施工技术较差，那么住宅小区面临上述风险的几率将明显地增加，因而在施工管理中，如果存在水系景观建设工程，那么需要做好基层加固处理、防水处理等工作，应对加固和防水处理材料进行质量把关，并以较强的专业标准对施工的各道工序进行科学合理的安排，以及实时地对施工进程中存在的问题进行处理，以保证水景施工的质量。

3、苗木种植施工

苗木种植需要针对不同的植物类型进行专项种植施工规划，以下将从乔木、灌木以及花坛种植三个主要的植物种植施工内容进行技术要点分析：

（1）乔木种植时所需进行的技术控制要点，首先，从土质来看，乔木种植需要看种植穴的土质是否符合其生长规律，如果出现种植穴的土质不利于乔木成活的情况，那么就需要对种植穴的土质进行改土。其次，针对一些珍贵品种的苗木，其种植规模如果较大，那么就需要针对性地采取一些措施来保证苗木的成活，一般而言，应采取的措施主要是进行抗蒸腾、促生根、伤口消毒防腐处理、树干包裹、加强喷雾、改善树穴通气排水条件等处理措施。

（2）灌木种植时所需进行的技术控制要点，在灌木种植时，为了促进灌木种植后其生长态势良好，其需要保证灌木种植深度与原种植线齐平。另外应对栽种苗木的形态进行观察，首先看其根部，如果苗木为不定根的形态，那么应该将栽种深度控制在5~8cm；如果苗木为常绿树种，应该确保土球高出地表5cm；如果苗木为竹类，那么栽种深度应控制在3~5cm；如果苗木为裸根，在栽植时应注意回填，回填需要进行提苗处理，这就使得苗木的根系与土壤的接触更加充分。

（3）花坛种植时所需进行的技术控制要点，花坛在园林景观中十分常见，花坛的设计能够给人带来美的视觉享受，花坛中的植物色彩要明快流畅，色块清晰，花坛边缘可以栽种一些稍矮、稍密的苗木。此外，要做好相应的排水措施，防止花坛中植物水分过多影响生长。

4、绿化地形整理和路面铺装施工

在住宅小区进行园林景观设计，园林景观设计需要与人们生活达到协调性，因绿化地形整理以及路面铺装施工也是绿化景观施工中极其重要的一部分内容。首先，针对绿化地形整理施工，一是要注意回填土的处理，保证植物栽植后种植土回填碾压的均匀性，保证地形路面整体美观性的设计要求；二是对绿地与园林交接的处理，交接的合理的处理是体现园林整体协调性、柔和性的工作，在交接处理时，土层高度应比路面低2~3cm，保证交接的整体美观性。同时，在植物种植后，还需要根据设计规划来进行进一步的地形细调工作，如果出现多余的土方，就要及时地进行清理，存在低洼情况，也要及时地进行土方回填，并保证路面铺装整体的协调性。

其次，针对路面铺装施工，铺装施工主要是对于硬质材料在路面进行铺装，例如使用石砖或石板进行路面铺装，这项施工环节同样要注意设计搭配的美观，主要需要注意的是石砖的颜色搭配，一定要使石砖颜色与周围景观环境形成具有美感的搭配，而避免突兀的颜色搭配而导致人造景观与自然景观的不协调感。另外，对基层进行科学的专业化的处理也十分重要，例如对伸缩缝的设置就可以避免石板后期出现空鼓或开裂的现象。

三、住宅小区园林景观绿化中植物的合理配置

1、配置原则的确定

在对住宅小区的园林景观绿化进行施工的过程中，植物配置需要符合下列原则，才能有效地提高施工质量，保证人们对小区绿化的基本要求：

（1）适应性原则，根据当地气候环境及人文特点，选择相应的植物进行栽种，气候条件是决定植物生长的重要条件，以保证植物配置符合植物生长的科学性，同时多进行当地乡土植物进行栽种，也会在一定程度上减少施工成本。另外，植物配置需要具有适应季节变化的考虑，这样就可以更多地营造四季有绿、三季有花的园林景观效果。

（2）艺术性原则，根据艺术审美特征进行植物配置能够保证住宅小区园林景观的观赏性，一般而言，根据艺术性原则进行植物配置，需要考虑的因素主要包括：植物的外形、颜色、线条、质地，结合这些因素对植物进行富有调和性和韵律性的美学搭配，能够对该地区的文化特性进行体现。

（3）协调性原则，要保证园林景观绿化的协调性，主要需要考虑的因素为建筑物的高度、颜色、形状等特征与植物配置的协调性，例如保证植物高度配置、疏密性配置、形状配置、或颜色配置等与周围环境整体上（包括远、近观感上）的效果是否符合协调审美。

2、配置方法的确定

在住宅小区的园林景观绿化中，植物配置的前提是要保证对原有植物进行最大化保留，对于这种配置方法的实现的过程中，需要建立一个与原来植物生态系统所相融的、共存的一个全新的生态体系，这种方法的好处在于可以节约很大一部分绿化费用，同时又保证了施工时间的最短化。

另外，园路植物配置方法的合理选择，可以增加绿化景观效果。例如加密道路两旁的植物配置，进而凸显建筑物的景观特征；在园路两侧合理配置乔木、灌木、地被植物，营造远近分明、错落有致、疏密相间的高、中、低层次分明的绿化景观效果。

结语：住宅小区的园林景观绿化是提高现代人生活居住质量的一个主要的建筑表现形式，因而园林景观绿化建设工作应该被予以充分地重视。在园林景观绿化施工中，植物配置方法的合理性选择以及合理性施工是一个核心的施工内容，因而为了提升住宅小区的居住质量，提高园林景观绿化中对植物的配置工作的质量需要得到施工单位的高度重视。

参考文献：

[1]于洋.植物在园林绿化中的配置技巧[J].农民致富之友.2018（09）

[2]江玉芳.住宅小区种植设计的三个原则[J].山西建筑.2011（22）

[3]陆万龙.园林植物配置在园林绿化中的应用[J].现代园艺.2018（04）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5a3a39b285c04584116ae7f.html