# 基于介孔碳材料的电化学生物传感器研究

### 论文摘要

生物传感器作为一门涉及化学、生物学、物理学以及电子学等领域的交叉学科,在临床医学、工农业生产和环境保护等诸多领域有着广阔的应用前景。生物传感技术也必将是21世纪知识经济发展中介于信息和生物技术之间的新增长点。在生物传感器的发展进程中,电化学生物传感器是十分重要的一类。它是由生物材料作为敏感元件,电极作为转换元件,以电势、电流或电导等作为特征检测信号的传感器。其研制过程中的一个关键因素是生物分子的固定化。如何在电极表面有效地固定生物分子,无论是对于研究蛋白质等生物分子的性质,还是研制新型电化学生物传感器都至关重要。理想的生物分子的固定方法要求既能促进有效的电子转移,又能保持被固定生物分子的活性。碳基纳米材料以其良好的导电性和化学稳定性吸引了越来越多的关注并得到了广泛的研究。然而在典型的氧化还原蛋白质/电极的生物电化学研究中,氧化还原点位同电极表面之间需要通过介体来促进电子转移。当没有介体存在时,仅有少数氧化还原蛋白质在碳纳米管修饰的电极上表现出直接电子转移。因此研究氧化还原蛋白质的直接电子转移对于蛋白质氧化还原性质和生物传感器的基础研究都有重要意义。众所周知主要有两个因素影响固定化蛋白质的氧化还原行为和生物活性。一是载体对蛋白质的负载能力;一是载体材料的生物相容性和电催化性能。纳米材料如纳米粒子、碳纳米管、纳米孔金属氧化物等,正由于能够有效固定生物组分,在生物传感器中具有极大的应用潜力,日益引起人们的关注。近年来随着介孔材料的兴起和发展,人们合成出介孔碳材料（CMMs）,这种新型的碳纳米材料在催化剂载体、吸附剂及电子器件等方面被广泛应用。CMMs是由具有高度有序排列以及大孔隙率的碳纳米棒所组成,不仅像碳纳米管一样具有良好的电学性质和化学稳定性,也表现出很多独特性质,例如高度有序的孔结构、易于调控的介观结构、狭小的孔径分布、更大的比表面积(高达2000 m2g-1)和比孔容(可达1.5 cm3g-1)等。而且还可以通过调控介孔碳材料的孔道尺寸、介观拓扑结构和表面荷电情况来设计适应不同生物分子固定化需求的载体。这都使介孔碳材料在蛋白质固定和生物传感器研究等方面拥有极大的优势和应用前景。此外,CMMs可以很容易的通过硬模板法制备,成本低廉,同时在二氧化硅“模板”被完全刻蚀的情况下无任何杂质污染。然而到目前为止,CMMs很多其他的潜在优势,如生物相容性和电催化性质尤其是在固载蛋白质和制备生物传感器方面的应用报道较少。通过将新型纳米材料修饰到电极表面,可以有效地固定生物分子,并促进其氧化还原中心与电极之间的直接电子转移,从而研制新一代的生物传感器及其他生物器件。因此,本课题具有较为重大的理论研究和实际应用意义。本论文共分为六个部分:第一章,首先对纳米材料和生物传感器的研究现状和发展前景进行了简述。接着在此基础上提出本论文的研究设想,即采用功能纳米材料修饰的电极来固定蛋白质分子,通过电化学方法来研究蛋白质的电子转移、电催化和生物传感应用。着重介绍了基于介孔碳及其纳米掺杂复合物的蛋白质固定化技术。最后,提出了本论文的实验思路和研究意义。第二章,研究了基于铂纳米粒子掺杂介孔碳的蛋白质电化学和生物传感应用。铂纳米粒子（Platinum nanoparticles,PtNPs）具有良好的导电性和催化性质,可以有效的提高所制备的纳米复合物的导电性和电催化活性。与未掺杂的二维介孔碳（2D-CMM）相比,分散了铂纳米粒子的介孔碳修饰电极由于两种材料促进电子传递和提高电催化性能方面的协同效应,能促进其固定化酶的氧化还原可逆性。在此以葡萄糖氧化酶为模型,制备了铂纳米粒子掺杂的介孔碳纳米复合物薄膜（Pt-CMM）,用来研究固定化酶的准可逆的电子传递,其表观的异相电子传递速率(ket0)为6.5 s-1,高于纯介孔碳固定化酶的3.9 s-1。同时,进一步考察了该传感器的生物催化活性,当铂/介孔碳质量百分比为5%时,传感器具有较好的稳定性,对葡萄糖响应迅速灵敏,且具有更低的检测下限。由于贵金属纳米颗粒掺杂所带来的成本的升高和稀缺资源的消耗,我们接下来将着重从介孔碳的结构调控等方面进行深入的研究。第三章,首先考察了基于二维和三维有序介孔碳的蛋白质电化学和生物传感器研究。介孔碳复合物基质既能较好的固定酶分子,又能为固定化的酶分子提供生物相容的微环境以保持其生物活性。同时,由于其固有的高导电性,介孔碳材料有助于促进固定化酶分子与基底电极之间的电子传递。由此设计并制备了二维和三维高度有序的介孔碳用于固定葡萄糖氧化酶分子以研究其准可逆的电子传递,实验测得其异相电子传递速率值分别为3.9和4.2 s-1。此外还进一步研究了传感器的生物催化活性。与二维有序的介孔碳材料相比,三维有序的介孔碳材料对蛋白质表现出更高的负载能力,其固定化的酶分子保持了更高的生物活性,制备的葡萄糖生物传感器具有灵敏度高、线性范围宽和检测限低等特点。第四章,研究了基于双连续螺旋介孔碳的蛋白质电化学和生物传感器研究。由于二维有序的介孔碳存在某一个空间维度的无序性,导致了其导电的各向异性比三维有序介孔碳大。故上一章中三维介孔碳比二维介孔碳的表观导电性高,然而这种提高程度还不是非常理想。这是由于合成三维介孔碳的某些氧化硅模板如MCM-48、FDU-5等缺少相互连接的微孔,当模板被刻蚀除去以后会发生碳骨架结构的部分错位,导致空间对称性的下降同时其导电各向异性程度增强,从而使上述碳基材料对蛋白质与电极之间电子转移的促进作用在一定程度上受到限制。而双连续螺旋介孔碳（Bicontinuous gyroidal mesoporous carbon,BGMC）则是一种具有更高有序度更高空间对称性——立方Ia（?）d结构的三维介孔碳,从而具有相对各向同性的石墨化结构和电导能力,因此可以更为有效的促进异相电子转移。为此设计构建了BGMC纳米复合物薄膜固定蛋白质（以葡萄糖氧化酶和肌红蛋白为模型）,研究了蛋白质准可逆的电子传递并揭示了其较高的生物催化活性。还进一步设计制备了一系列不同孔径（2-7 nm）的以蔗糖或酚醛树脂（Phenolformaldehyde,PF）作为碳源的BGMC,研究其孔径和碳源对氧化还原蛋白质固定和异相电子传递的影响。实验结果表明BGMC的不同孔径和碳源对蛋白质固定及其电化学性质具有较大影响。这也意味着可以通过调控介孔碳的孔径、拓扑结构等来制备适宜于不同尺度生物分子的固定基质,以促进异相电子转移并提高固定化酶的生物电催化性能。这些性质使BGMC在研究蛋白质直接电化学方面极具价值,同时拓宽了碳基生物传感器的发展途径。第五章,研究了基于双连续螺旋介孔碳的NADH的电化学氧化。到目前为止,关于利用三维介孔碳材料进行NADH直接电化学氧化的研究尚无报道。于是本章利用BGMC修饰的玻碳电极来研究NADH的电化学氧化。BGMC所具有的大比表面积和高电子传递能力以及丰富的边片状缺陷位和表面的含氧官能团,对NADH的氧化表现出了较高的电催化性能,将NADH的氧化过电位降低了649mV（与未修饰的裸玻碳电极相比）。BGMC修饰电极实现了NADH在低电位条件下（+0.046 V vs.SCE,pH 7.2）稳定灵敏的响应。检测下限为1.0×10-6M,响应范围较宽(3.0×10-6-1.4×10-3M)。这为基于以NADH为电活性物质的脱氢酶的电流型生物传感器的发展提供了新的研究途径。第六章,对全文进行了总结,指出了研究中存在的一些不足,并提出了后续工作的目标和研究思路。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1 纳米材料概述

- 1.1 纳米材料

- 1.2 介孔材料

- 1.3 碳基纳米材料

- 2 现代电分析技术概述

- 2.1 现代电分析技术的种类

- 2.2 现代电分析技术的应用和发展

- 2.3 化学修饰电极概述

- 3 生物传感器概述

- 3.1 生物传感器的基本原理

- 3.2 生物传感器的分类

- 3.3 酶传感器及其发展阶段

- 3.4 生物组分的固定化

- 3.5 生物传感器的应用

- 3.6 生物传感器的发展

- 4 纳米材料在现代电分析和生物传感领域中的应用

- 4.1 纳米颗粒在现代电分析和生物传感器中的应用

- 4.2 多孔纳米结构在现代电分析和生物传感器中的应用

- 4.3 碳纳米管在现代电分析和生物传感器中的应用

- 4.4 介孔材料及其复合物在现代电分析和生物传感器中的应用

- 4.5 展望

- 5 本论文的研究思路、目的和意义

- 参考文献

- 第二章 基于铂纳米粒子掺杂介孔碳的葡萄糖氧化酶的电化学和生物传感研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 介孔碳材料及其掺杂铂纳米颗粒复合物的制备

- 2.3 GOx/CMMs修饰电极的制备

- 2.4 实验仪器

- 3 结果与讨论

- 3.1 CMM的表征和GOx的固定

- 3.2 Pt-CMM上固定化的GOx的电化学及其相关的电子传递动力学

- 3.3 铂纳米颗粒掺杂比例的影响

- 3.4 GOx/Pt-CMM修饰电极的电催化性质和生物传感应用

- 3.5 GOx/Pt-CMM修饰电极的生物传感应用

- 4 本章结论

- 参考文献

- 第三章 基于不同有序维度介孔碳的葡萄糖氧化酶的电化学和生物传感研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 不同有序维度介孔碳材料的制备

- 2.3 GOx/CMMs修饰电极的制备

- 2.4 实验仪器

- 3 结果与讨论

- 3.1 CMM的表征和GOx的固定

- 3.2 有序介孔碳材料的电化学性质

- 3.3 CMM上固定化的GOx的电化学及其相关的电子传递动力学

- 3.4 GOx/CMM修饰电极的电催化性质和生物传感应用

- 4 本章结论

- 参考文献

- 第四章 双连续螺旋介孔碳基质促进蛋白质电化学的研究

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 BGMC的制备

- 2.3 负载蛋白质的BGMC修饰电极的制备

- 2.4 实验仪器

- 3 结果与讨论

- 3.1 BGMC的表征和蛋白质的固定

- 3.2 BGMC上固定化的蛋白质的电化学及其相关的电子传递动力学

- 3.3 BGMC孔径对蛋白质固定和电子传递动力学的影响

- 3.4 制备BGMC的碳源对蛋白质固定和电子传递动力学的影响

- 3.5 负载蛋白质的BGMC修饰电极的电催化性质和生物传感应用

- 4 本章结论

- 参考文献

- 第五章 介孔碳促进NADH在低过电位条件下的电化学氧化

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 试剂

- 2.2 介孔碳的制备

- 2.3 BGMC修饰电极的制备

- 2.4 实验仪器

- 3 结果与讨论

- 3.1 BGMC的表征

- 3.2 NADH在BGMC修饰电极上的电化学氧化

- 3.3 工作电位和溶液pH值对NADH的电化学氧化的影响

- 3.4 NADH的电催化分析

- 4 本章结论

- 参考文献

- 第六章 论文总结及下一步工作建议

- 攻博期间的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].聚L-苏氨酸修饰电极法测定特丁基对苯二酚含量[J]. 食品工业科技 2020(01)

- [2].用复合修饰电极示差脉冲伏安法快速测定叶酸含量[J]. 云南化工 2020(04)

- [3].基于纳米铂修饰电极的电化学法测定对苯二酚[J]. 分析试验室 2020(10)

- [4].聚嘧啶/石墨烯复合材料修饰电极同时测定日落黄和酒石黄[J]. 食品科学 2017(10)

- [5].电聚合L-半胱氨酸修饰电极的研制及其对L-酪氨酸的分析[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [6].聚1H-咪唑-4-甲酸-纳米氧化锌复合膜修饰电极的制备及其对抗坏血酸、多巴胺和尿酸的同时测定[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [7].L-赖氨酸修饰电极的制备及对乙酰氨基酚的测定[J]. 桂林师范高等专科学校学报 2016(06)

- [8].硫酸特布他林在聚铬黑T修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 电化学 2016(06)

- [9].纳米金修饰电极对对苯二酚的电催化性能研究[J]. 山东化工 2017(05)

- [10].辛基酚的碳化硅@膨胀石墨修饰电极法检测[J]. 武汉工程大学学报 2017(02)

- [11].聚谷氨酸修饰电极测定食品中的麦芽酚[J]. 食品工业科技 2017(11)

- [12].铈配合物官能化钨硅酸修饰电极的制备及对多巴胺分子传感[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [13].镧配合物杂化钨硅酸修饰电极的制备及对多巴胺分子检测[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [14].聚三聚氰胺-石墨烯复合膜修饰电极对多巴胺与尿酸的同时测定[J]. 分析测试学报 2017(10)

- [15].氨基酸和金属分层修饰电极的制备及对麝香草酚的测定[J]. 化学研究与应用 2016(05)

- [16].聚甘氨酸修饰电极测定食品中的诱惑红[J]. 食品与发酵工业 2014(12)

- [17].聚天青I/石墨烯修饰电极的电化学行为及对亚硝酸根的检测[J]. 分析试验室 2015(07)

- [18].聚缬氨酸修饰电极测定食品中柠檬黄[J]. 食品与发酵工业 2013(11)

- [19].聚缬氨酸修饰电极伏安法测定曲酸[J]. 食品与发酵工业 2014(01)

- [20].树枝状铜修饰电极同时测定酪氨酸和苏氨酸[J]. 化学世界 2014(07)

- [21].配合物修饰电极的制备及其在环境和生物分析中的应用[J]. 理化检验(化学分册) 2010(08)

- [22].利用壳聚糖碳糊修饰电极测定碘[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [23].聚L-谷氨酸/石墨烯修饰电极对碘的测定[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [24].对苯二酚在普鲁士蓝/聚对氨基苯磺酸复合膜修饰电极上电化学行为的探究[J]. 化学研究与应用 2020(04)

- [25].富勒醇修饰电极的多巴胺电化学传感器研究[J]. 化学研究与应用 2020(08)

- [26].抗坏血酸在石墨烯/β-环糊精复合材料修饰电极上电化学行为及其测定[J]. 广西科技大学学报 2020(04)

- [27].聚合物修饰电极在生化分析中的应用[J]. 化学世界 2019(12)

- [28].木犀草素在C_(60)衍生物修饰电极上的电化学行为[J]. 广东化工 2017(05)

- [29].中空微球氧化铁修饰电极的制备及对汞离子的测定[J]. 安徽化工 2017(01)

- [30].阿魏酸在纳米金/石墨烯修饰电极上的电化学行为及其测定[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5a4ea6b03cbfb06c44124ea.html