# 四川盆地高石梯构造灯影组储层特征研究

### 论文摘要

四川盆地自1964年在威远构造上的震旦系灯影组储层钻获威远气田以来,经历了近半个世纪的勘探,震旦系均无明显突破。近期在位于川中地区乐山-龙女寺古隆起东段的GSl井震旦系灯影组获得重大勘探突破,进一步证实乐山-龙女寺古隆起震旦系具良好的含气性和巨大勘探潜力。论文以四川盆地中部高石梯地区震旦系灯影组海相碳酸盐岩层系为研究对象,以碳酸盐沉积学及储层地质学理论为指导,采用多学科、多手段综合分析方法,通过大量野外露头和岩心观察、铸体薄片、扫描电镜、阴极发光、等分析成果,结合钻井、测井、测试和地震成果资料为依据,围绕碳酸盐岩储层沉积特征、储层形成机理、控制因素及分布规律等进行了系统研究,并综合多方面研究成果对灯影组成藏条件进行了评价。通过对川中高石梯地区震旦系灯影组地层、沉积相、成岩作用、构造、烃源岩和储层等方面系统研究,取得结论及认识如下：高石梯地区震旦系灯影组地层厚度由西北向东南呈逐渐减薄的趋势,但整体变化不大,反映沉积期地层厚度整体稳定。主要储集岩为粗-细晶白云岩、亮晶藻团块白云岩、藻叠纹泥晶白云岩等类型。震旦系灯影组灯四段有利沉积相带位于潮坪相～潮间带～藻云坪。灯影组沉积亚相自下而上依次为：灯一段发育潮间带、潮下带；灯二段发育潮上带、潮间带、潮下带；灯三段发育潮下带；灯四段发育潮间带。根据铸体、常规薄片、测井解释和物性资料对研究区震旦系灯影组储层基本特征进行了系统研究。指出区震旦系灯影组储集岩垂向上发育的有利层位为震旦系灯影组灯二段、灯四段。其中,灯二段上部最发育,次为灯四段；横向上储层连续性较好。储集空间以晶间孔、晶间溶孔、溶洞较发育,次为裂缝。灯影组储层以裂缝—孔洞型为主；储层总体属低孔、低渗性储层。结合研究区构造演化和烃源岩分析成果,对桐湾运动I、II幕对乐山-龙女寺隆起东南部的影响进行了综合分析。指出研究区震旦系灯影组岩溶型储层仍较发育。通过构造演化和储层主控因素分析指出合川地区震旦系灯影组主要为构造-岩性油气藏,在多期油气运移调整中,发育灯影组构造-岩性油气藏,具备较大勘探潜力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 碳酸盐储层研究现状

- 1.2.2 存在的问题及发展趋势

- 1.3 论文主要研究内容

- 1.4 论文的理论依据和研究方法

- 1.5 取得的主要认识

- 第2章 区域地质背景

- 2.1 工区位置

- 2.2 构造特征

- 2.2.1 区域构造特征

- 2.2.2 本构造带特征

- 2.3 沉积背景

- 2.4 地层特征

- 2.4.1 区域地层特征

- 2.4.2 地层划分及岩性特征

- 2.4.2.1 地层划分

- 2.4.2.2 岩性特征

- 2.5 区域勘探概况

- 第3章 储层基本特征研究

- 3.1 储层岩性特征

- 3.2 储集空间类型

- 3.2.1 孔隙

- 3.2.2 洞穴

- 3.2.3 裂缝

- 3.2.4 沥青对储集空间的影响

- 3.3 储层物性特征

- 3.3.1 岩心物性特征

- 3.3.2 储层测井物性参数

- 3.4 储层电性特征

- 3.4.1 储层测井曲线特征

- 3.4.2 溶蚀孔洞测井响应特征

- 3.4.3 裂缝测井响应特征

- 3.5 储层孔隙结构特征

- 3.5.1 喉道类型

- 3.5.2 孔隙结构参数

- 3.5.3 典型毛管压力

- 3.6 储层评价

- 3.6.1 储层分类评价

- 3.6.2 储层的含流体评价

- 3.6.3 储层综合评价

- 第4章 储层分布特征与主控因素分析

- 4.1 储层纵横分布特征

- 4.1.1 储层的纵向分布

- 4.1.2 储层的横向分布

- 4.2 储层主控因素

- 4.2.1 沉积相对储层的控制

- 4.2.2 成岩作用对储层的控制

- 4.2.3 构造运动对储层的控制

- 第5章 气藏勘探潜力分析

- 5.1 烃源条件

- 5.1.1 下寒武统黑色泥页岩

- 5.1.2 灯影组烃源岩

- 5.1.3 烃源岩的热演化程度

- 5.1.4 包裹体特征

- 5.1.5 气源对比

- 5.2 储集条件

- 5.3 圈闭条件

- 5.4 保存条件

- 5.5 生储盖组合划分

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5c3545816bb10abd51c19ee.html