# 含分布式电源的配电网无功优化软件实现研究

### 论文摘要

分布式电源作为一种灵巧的供电方式,通过与现有配电网系统结合,在节省配电网络投资、降低能耗等方面发挥了重大作用。但分布式电源的接入也给配电网规划、配电网潮流计算、网损、继电保护等带来一定的影响。本文从分布式电源接入对配电网网损的影响方面研究含分布式电源的配电网无功优化软件的实现问题。首先,实现一种简单实用的前推回代潮流算法。根据配电网络的特点,构造特殊的节点与支路数据结构,形成配电网对应的树结构,完全确定配电网拓扑结构。无需复杂的分层搜索、不用形成导纳矩阵,编程实现简单,是一种实用的前推回代法实现方法,实际算例验证了实现方法的正确性。然后,从理论上定性分析了分布式电源接入位置与接入容量对配电网节点电压和配电网网损的影响,假设分布式电源接入配电网总容量不超过配电网总负荷容量。然后选取实际算例进行定量研究,运用C语言编程实现了分布式电源接入位置与接入容量的寻优算法,算法对于不同的配电网系统具有普遍适应性。同时也验证了分布式电源接入配电网总容量不应超过配电网总负荷容量的假定。最后,研究了分布式电源接入配电网后的无功优化问题,并基于遗传算法,分析了软件实现的主要步骤及主要的操作,并用一个已知计算结果的算例验证本文遗传算法实现方法的正确性。用C语言编写无功优化算例程序,程序运行试验表明了程序的可靠性与准确性,减小了配电网网损,具有较好的优化效果,软件实现方法具有一定的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作及研究内容

- 第2章 含分布式电源的配电网潮流计算

- 2.1 分布式电源简介

- 2.2 配电网潮流计算

- 2.2.1 配电网潮流计算模型

- 2.2.2 前推回代潮流算法

- 2.3 一种实用的前推回代法实现方法

- 2.4 分布式电源在潮流计算中的模型处理

- 2.5 本章小节

- 第3章 基于最优网损的分布式电源接入研究

- 3.1 配电网无功优化基本理论

- 3.1.1 配电网无功损耗及无功特性

- 3.1.2 无功优化的基本原则

- 3.2 分布式电源对网损的影响

- 3.2.1 理想模型分析

- 3.2.2 接入容量对网损的影响

- 3.2.3 接入位置对网损的影响

- 3.3 分布式电源接入配电网方案

- 3.3.1 分布式电源接入配电网模型

- 3.3.2 接入方案与结果分析

- 3.4 本章小节

- 第4章 含分布式电源的配电网无功优化

- 4.1 含分布式电源的无功优化数学模型

- 4.2 配电网无功优化算法

- 4.3 遗传算法

- 4.3.1 遗传算法简介

- 4.3.2 遗传算法原理

- 4.4 遗传算法程序实现及验证

- 4.4.1 遗传算法程序实现

- 4.4.2 程序验证

- 4.5 含分布式电源的配电网无功优化算例分析

- 4.5.1 算例及参数选取

- 4.5.2 算例结果分析

- 4.6 本章小节

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].计及风光出力相关性的配电网多目标无功优化[J]. 电网技术 2020(05)

- [2].低压配电线路无功优化模式分析[J]. 中国新通信 2016(23)

- [3].考虑多重不确定参数的配电网概率无功优化[J]. 电力系统保护与控制 2017(07)

- [4].含多种分布式电源的配电网多目标无功优化研究[J]. 陕西电力 2017(05)

- [5].考虑微电网并网接入的配电网无功优化[J]. 电子测试 2017(12)

- [6].电网无功优化计算分析管理系统应用研究[J]. 新疆电力技术 2011(03)

- [7].基于细菌菌落算法的含分布式电源多目标无功优化[J]. 上海电力学院学报 2016(06)

- [8].无功优化技术治理“低电压”的分析[J]. 低碳世界 2016(07)

- [9].基于全网无功优化的配电网无功优化系统的设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(05)

- [10].配电网无功优化与控制研究[J]. 通信电源技术 2016(03)

- [11].含风电系统的无功优化调度[J]. 南方电网技术 2015(05)

- [12].中压配电网无功优化算法综述[J]. 电气时代 2015(06)

- [13].全网无功优化与控制技术[J]. 内蒙古石油化工 2011(21)

- [14].配电网无功优化规划及控制系统[J]. 电网与清洁能源 2010(06)

- [15].基于改进小生境遗传算法的配电网全网无功优化[J]. 电网技术 2009(04)

- [16].电力市场下含风电的电网多目标无功优化[J]. 陕西电力 2017(01)

- [17].基于人工蜂群算法的配电网无功优化研究[J]. 电子设计工程 2017(13)

- [18].基于满意度阈值判定的主动配电网无功优化[J]. 电网技术 2017(09)

- [19].电力系统无功优化模型的研究综述[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].肃宁县电网无功优化控制应用[J]. 农村电工 2015(07)

- [21].浅析无功优化的典型问题[J]. 神州 2013(12)

- [22].“低电压”治理首选无功优化补偿[J]. 农村电气化 2012(S1)

- [23].电力系统中的分布式无功优化技术的实现[J]. 科技信息 2011(11)

- [24].农电配网无功优化管理和模式创新[J]. 农村电工 2011(07)

- [25].基于改进多目标差分灰狼算法的配电网无功优化[J]. 信息与控制 2020(01)

- [26].柔性互联交直流电网无功优化综述[J]. 节能技术 2019(04)

- [27].主动配电网分区分布式无功优化控制方法[J]. 现代电力 2017(06)

- [28].基于多场景含双馈风机的配电网无功优化[J]. 可再生能源 2018(07)

- [29].基于粒子群算法的新能源集群多目标无功优化策略[J]. 华北电力技术 2017(10)

- [30].基于改进遗传算法的配网无功优化[J]. 现代电子技术 2016(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5c4013a98b13e3db2b2722d.html