# 腔体类装配件内腔搜索关键技术的研究

### 论文摘要

大型装配件如发动机等是企业产品中的核心部件，它的设计质量与设计效率是企业提高生产率，提升产品的市场竞争力的重要保证。另外对装配体腔体内可容纳液体或气体的动态分析也是目前计算机辅助分析的需求之一。因此研究此类装配件的设计与分析技术有着重要的理论意义和应用价值。 含有内腔体的大型装配件的设计往往是设计过程中的难点，由于内腔复杂，工程人员不易得到内腔空间的准确结果(包括腔体空间、腔体边界等)，这也为后期分析增加了难度。对于含有内腔体的装配体，后期分析也越来越重视腔体可容纳液体或气体的分析。本文针对含有内腔体的复杂装配体提出了一套内腔空间搜索和分析的方法，用于获取内腔的准确信息，并可以对内腔容纳液体或气体进行动态的分析，突破了此类装配体内腔空间搜索关键技术并开发出相应的软件工具。本文的主要研究内容如下： 1．研究了空间索引与空间搜索的算法，提出了一个三维空间的搜索算法，为用户提供直接的装配体内腔孔间搜索分析工具，可以搜索含有内腔的装配件的内腔空间部分，测算出相应的体积．并给出一个根据经典公式计算出来的体积的误差度供用户进行参考。 2．提出了生成实体表示内腔空间的方法以及保存空间数据的方法，根据搜腔搜索过程得到的结果，生成表示内腔体体积的实体．以便设计后期的工程分析人员作进一步的分析。同时也研究了如何使用片体来表示内腔体信息。 3．研究了腔体内液体或是气体的动态分析的技术支持。提出了内腔空间动态分析的方法。对于腔体内要注入液体或气体的情况(如润滑油等)，可以分析任意重力方向，任意油面高度，任意给定油的体积的情况。 4．研究了空间搜索技术对多种常用装配体文件格式的支持(如三维实体模型，面模型等)。方便不同设计或分析阶段的用户进行选择。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和研究意义

- 1.2 国内外研究现状及分析

- 1.2.1 国内外研究现状

- 1.2.2 国内外研究现状分析

- 1.3 课题来源与主要研究内容

- 1.4 论文章节安排

- 第二章 系统需求分析及系统设计

- 2.1 需求分析

- 2.2 内腔搜索的基本原理

- 2.3 系统方案及功能模块设计

- 2.4 本章小结

- 第三章 复杂装配体内腔空间搜索的关键技术

- 3.1 空间索引

- 3.1.1 空间索引技术简介及其应用

- 3.1.2 空间数据结构的表示

- 3.1.3 建立装配体内腔的空间索引

- 3.1.4 Morton码存储数据结构

- 3.2 复杂装配体的预处理及基于三角面片的边界确定

- 3.2.1 复杂装配体的常用表示

- 3.2.2 装配体边界的确定

- 3.3 内腔空间搜索算法的实现

- 3.3.1 常用区域填充算法的实现

- 3.3.2 内腔空间搜索算法的实现

- 3.4 本章小结

- 第四章 内腔搜索与动态分析

- 4.1 装配体内腔搜索

- 4.2 空间搜索动态分析应用

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 论文内容总结

- 5.2 论文研究工作的不足与展望

- 参考文献

- 硕士期间发表论文和参加科研情况

- 硕士期间论文发表情况:

- 参加科研工作情况:

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5da81de2a550deee02336c0.html