# 石化储罐漏磁检测技术研究与应用

### 论文摘要

本文叙述了石化储罐漏磁检测技术的研究意义,以及该项技术在国内外的发展概况,并在比较其它无损检测技术的基础上,分析了漏磁检测技术的优越性及存在的不足。文章介绍了漏磁检测技术的基本原理,详细分析了缺陷漏磁场特征,总结出漏磁信号强度与缺陷深度之间的对应关系,并以此作为判伤的依据。此外,还分析了材料非线性、检测速度和实测环境等多种因素对储罐底板漏磁检测的影响。同时,文章系统地介绍了石化储罐漏磁检测系统的总体结构,其中包括机械结构、性能参数、传感器的选择和使用等。编写了储罐底板缺陷漏磁检测的程序步骤,使漏磁检测技术更加完善,更加规范化。本文注重理论联系实际,通过采用储罐底板漏磁检测仪IMS-5000A进行实验室模拟检测试验,测得的检测结果与理论计算的结果一致,从而验证了利用漏磁法检测储罐底板上下表面腐蚀的可行性。为了能够使漏磁检测技术真正地服务于石化企业生产,本文通过进行现场检测试验,分析试验数据验证了漏磁检测技术在现场应用的可靠性。漏磁检测技术应用于石化储罐缺陷检测具有检测效率高、检测结果准确、节省人力物力的特点。作为储罐科学管理的基础,研究该项技术具有重大的经济、社会和环境效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 1. 真空法

- 2. 磁粉法

- 3. 超声波法

- 4. 涡流法

- 5. 漏磁法

- 第一章 课题研究内容综述

- 1.1 课题研究的意义

- 1.2 石化储罐缺陷检测技术概述

- 1.2.1 石化储罐的材料

- 1.2.2 石化储罐腐蚀的原因及破坏形式

- 1.2.3 储罐检测常用的方法和技术手段

- 1.3 漏磁检测技术的国内外发展概况

- 1.3.1 国外发展概况

- 1.3.2 国内发展概况

- 1.4 课题研究的主要内容

- 1.4.1 具体研究内容和重点解决的问题

- 1.4.2 预期达到的成果和学术价值

- 1.4.3 研究的方法

- 第二章 石化储罐漏磁检测的基本理论

- 2.1 漏磁检测的原理

- 2.2 缺陷漏磁场分析

- 2.3 影响储罐漏磁检测的因素

- 2.4 小结

- 第三章 石化储罐缺陷的漏磁检测方法

- 3.1 漏磁检测技术的应用范围

- 3.2 石化储罐漏磁检测系统

- 3.2.1 石化储罐漏磁检测系统总体结构

- 3.2.2 传感器的选择

- 3.2.3 磁屏蔽

- 3.2.4 数据采集控制器

- 3.2.5 钢刷的添加

- 3.3 石化储罐的漏磁检测程序

- 3.4 安全注意事项

- 3.5 小结

- 第四章 实验室漏磁检测试验及结果分析

- 4.1 储罐底板漏磁检测仪IMS-5000A

- 4.1.1 漏磁检测仪IMS-5000A 系统结构

- 4.1.2 漏磁检测仪IMS-5000A 性能参数

- 4.2 实验室漏磁检测实验

- 4.3 实验结果的影响因素

- 4.3.1 提离值对漏磁检测灵敏度的影响

- 4.3.2 检测速度对灵敏度的影响

- 4.3.3 涂层对灵敏度的影响

- 4.3.4 钢刷对灵敏度的影响

- 4.4 小结

- 第五章 漏磁检测技术的现场应用

- 5.1 受检测储罐的基本情况

- 5.2 现场检测试验过程

- 5.3 漏磁检测结果评价

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].储罐底板漏磁检测技术的应用[J]. 设备管理与维修 2017(05)

- [2].工业管道漏磁检测技术及发展现状综述[J]. 价值工程 2016(10)

- [3].漏磁检测技术在油田储罐中的应用及影响因素分析[J]. 数字技术与应用 2014(10)

- [4].管道外自动漏磁检测技术及试验[J]. 无损检测 2017(07)

- [5].漏磁检测技术在油罐底板检测中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(01)

- [6].管道漏磁检测技术存在的问题及优化措施[J]. 化工设计通讯 2018(07)

- [7].漏磁检测技术在成品油管道中的应用[J]. 化工机械 2011(05)

- [8].油气管道周向励磁漏磁检测技术优势与发展前景[J]. 油气田地面工程 2020(03)

- [9].输油管道漏磁检测技术的研究与设计[J]. 科技通报 2012(10)

- [10].三轴高清漏磁检测技术优势及应用现状[J]. 油气储运 2016(10)

- [11].多磁化单元管道外漏磁检测技术研究[J]. 科技创新与应用 2020(32)

- [12].漏磁检测技术在我国管道腐蚀检测上的应用和发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(13)

- [13].漏磁检测技术大型常压储罐检验缺陷的数据分析及处理[J]. 中国设备工程 2017(14)

- [14].漏磁检测技术的研究与发展现状[J]. 中国特种设备安全 2017(09)

- [15].漏磁检测技术在大型常压储罐中的应用[J]. 石油化工设备 2014(04)

- [16].储罐罐底漏磁检测技术研究[J]. 辽宁化工 2012(09)

- [17].漏磁检测技术在管道检测中的应用及影响因素分析[J]. 管道技术与设备 2010(03)

- [18].漏磁检测技术在管道检测中的应用及影响因素分析[J]. 全面腐蚀控制 2009(08)

- [19].漏磁检测技术在棒材质量检查中的应用[J]. 莱钢科技 2012(06)

- [20].漏磁检测技术在棒材的应用[J]. 南钢科技与管理 2018(02)

- [21].国外管道漏磁检测技术分析[J]. 管道技术与设备 2014(04)

- [22].漏磁检测技术在长输管道维护中的应用[J]. 石油化工腐蚀与防护 2012(01)

- [23].油管的漏磁检测技术[J]. 辽宁化工 2011(02)

- [24].漏磁检测技术在储罐底板检测中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2008(17)

- [25].常压储罐声发射及漏磁检测技术[J]. 无损探伤 2009(01)

- [26].漏磁检测技术在钢丝绳检测中的应用与研究[J]. 化工管理 2020(04)

- [27].漏磁检测技术在金属储罐检验中的应用[J]. 广东化工 2015(14)

- [28].漏磁检测技术在天然气管线缺陷检测中的应用[J]. 天然气技术 2008(05)

- [29].塔河工区漏磁检测技术探讨[J]. 化工设计通讯 2017(11)

- [30].漏磁检测技术在子北的应用[J]. 化工管理 2015(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5e6d13082a13013532103b5.html