# N-杂环硅烯钯配合物的合成及其催化作用

### 论文摘要

本文合成了N-杂环硅烯与烯丙基氯化钯的配合物:在四氢呋喃中N-杂环硅烯与烯丙基氯化钯以1:1的比例在低温下反应,得到深红色溶液,真空下抽走溶剂得到砖红色粉末状物质。1H-NMR表征分析表明,通过该方法合成得到的配合物稳定性差,在溶剂中会迅速分解,游离出金属钯。此外,以N-杂环硅烯钯配合物为主催化剂,苯乙烯和芳基卤化物为反应底物,醋酸钠为碱性试剂,四丁基溴化铵为相转移催化剂,二甲基乙酰胺（DMA）为溶剂研究了N-杂环硅烯钯配合物对Heck反应的催化性能。探讨了反应温度、反应时间、催化剂用量和芳基卤化物取代基团四个因素对反应活性的影响。经对反应产物的GC和GC-MS的定性和定量分析,考察了N-杂环硅烯钯配合物的催化性能。研究结果表明,金属钯在一定的条件下会发生配合物的分解反应,实验中由于条件难以控制,有可能导致N-杂环硅烯钯配合物发生分解,游离出金属钯。另外,N-杂环硅烯在过渡金属化学中不仅仅局限于作为配体这一功能,它还可以插入过渡金属M-X（如X= Cl）键使原来的配位不饱和环境达到饱和,或者作为一种还原试剂,也可能导致N-杂环硅烯钯配合物发生分解:配合物中的钯被还原成了零价钯。在配合物的催化性能研究中,催化剂对不同芳基卤化物有着不同的催化效果:对溴苯乙酮与苯乙烯的反应活性最高,产率接近100%,达到平衡所需的时间最短;对溴苯甲醚的反应活性次之,产率能达到60.2%;对溴甲苯的产率能达到47.64%;对氯硝基苯的产率能达到38.06%;而对氯苯乙酮的反应活性最低,它与苯乙烯不发生反应。结果表明,N-杂环硅烯钯配合物对芳基溴化物和苯乙烯的Heck反应具有较高的催化活性,而且用量少对环境污染小。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 配位化学

- 1.2 金属有机化学

- 1.3 N-杂环卡宾和N-杂环硅烯的发展

- 1.3.1 N-杂环卡宾

- 1.3.2 N-杂环硅烯

- 1.4 络合催化及HECK 反应

- 1.4.1 络合催化机理

- 1.4.2 Heck 反应机理及特点

- 1.5 课题研究的内容

- 第二章 N-杂环硅烯与烯丙基氯化钯配合物的合成和表征

- 2.1 合成路线设计

- 3-C3H5）PD{SI[N（TBU）CH]2}CL 的合成'>2.2 （Η3-C3H5）PD{SI[N（TBU）CH]2}CL 的合成

- 2.2.1 试剂及主要仪器

- 2.2.2 预处理及仪器使用

- 2.2.3 实验步骤

- 2.2.4 结果与讨论

- 第三章 配合物对HECK 反应的催化

- 3.1 试剂及主要仪器

- 3.1.1 苯乙烯的预处理

- 3.1.2 气相色谱仪器的使用

- 3.2 苯乙烯与对溴苯乙酮的反应

- 3.2.1 反应方程式

- 3.2.2 实验步骤

- 3.2.3 结果与讨论

- 3.3 苯乙烯与对溴苯甲醚的反应

- 3.3.1 反应方程式

- 3.3.2 实验步骤

- 3.3.3 结果与讨论

- 3.4 苯乙烯与对溴甲苯的反应

- 3.4.1 反应方程式

- 3.4.2 实验步骤

- 3.4.3 结果与讨论

- 3.5 苯乙烯与对氯硝基苯的反应

- 3.5.1 反应方程式

- 3.5.2 实验步骤

- 3.5.3 结果与讨论

- 3.6 苯乙烯与对氯苯乙酮的反应

- 3.6.1 反应方程式

- 3.6.2 实验步骤

- 3.6.3 结果与讨论

- 第四章 总论

- 4.1 配合物的合成

- 4.2 配合物催化性能

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].热加工肉制品中杂环胺的分析检测技术研究进展[J]. 肉类研究 2020(09)

- [2].固相萃取-液相色谱-串联质谱法测定市售卤肉制品中5种杂环胺含量[J]. 食品工业科技 2020(03)

- [3].液相色谱-质谱联用法结合主成分分析考察食品中前体物质对杂环胺生成的影响[J]. 分析化学 2014(01)

- [4].杂环胺的性质检测及其控制[J]. 食品与发酵科技 2011(05)

- [5].减少杂环胺降低烹调安全风险之探究[J]. 质量与标准化 2011(11)

- [6].烘烤对肉制品中多环芳烃和杂环胺含量的影响[J]. 肉类工业 2009(08)

- [7].肉制品中杂环胺形成因素及抑制方法研究进展[J]. 肉类研究 2020(04)

- [8].肉制品熟制过程中杂环胺控制技术研究进展[J]. 肉类研究 2019(07)

- [9].主要杂环胺类化合物研究进展[J]. 轻工学报 2018(01)

- [10].牛肉菜肴中杂环胺的形成机理和抑制方法研究进展[J]. 食品工业科技 2018(15)

- [11].外源成分对肉制品中杂环胺抑制效果的研究进展[J]. 食品科学 2015(23)

- [12].加工肉制品中杂环胺的形成与控制[J]. 食品科技 2012(06)

- [13].加工肉制品中杂环胺的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报 2018(14)

- [14].肉制品中杂环胺形成与控制的研究进展[J]. 中国食品学报 2014(11)

- [15].食品中致癌物质杂环胺分析[J]. 新疆职业大学学报 2011(05)

- [16].杂环农药刍议[J]. 海峡科学 2010(10)

- [17].热加工食品中杂环胺形成及抑制机制[J]. 食品安全质量检测学报 2019(02)

- [18].肉制品加工中杂环胺的形成机制及检测控制的研究进展[J]. 食品与发酵工业 2016(10)

- [19].高效液相色谱法测定大气颗粒物中的杂环胺[J]. 分析化学 2009(10)

- [20].肉制品中杂环胺的研究进展[J]. 食品研究与开发 2017(15)

- [21].肉制品加工过程对杂环胺含量的影响及其控制手段的研究进展[J]. 肉类研究 2012(10)

- [22].杂环聚芳酰胺的研究进展[J]. 纺织学报 2009(07)

- [23].一种检测杂环胺类化合物的酶联免疫检测方法的建立[J]. 食品工业科技 2019(21)

- [24].酰胺类杂环烯酮缩胺的合成[J]. 有机化学 2017(01)

- [25].加工肉制品中杂环胺的检测方法及抑制措施的研究进展[J]. 食品工业科技 2013(03)

- [26].烹调食品中杂环胺检测的分析方法[J]. 食品工业科技 2013(22)

- [27].带有杂环氨基脲的常用合成方法综述[J]. 亚太传统医药 2010(06)

- [28].烹调肉制品中杂环胺的检测技术和控制手段研究进展[J]. 食品科学 2011(13)

- [29].加工肉制品中杂环胺的研究进展[J]. 食品科学 2010(23)

- [30].酱卤猪肉中杂环胺的影响因素研究[J]. 食品科技 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5e83763a2b17649cf0ec9ed.html