# 微波无极光催化降解有机污染物的过程强化研究

### 论文摘要

光催化是一种最具潜力的有机污染物降解技术,在科研及应用方面一直得到广泛关注。但是由于工业废水一般色度较大,成分复杂,导致光穿透能力弱,且溶液传质效率差,使光催化在污水处理实际应用时受到限制。针对以上问题,为了解决光催化反应中,光穿透和溶液传质效率低的问题,本论文开展了以下几个方面的工作：（1）本研究借鉴填充床的概念,以球形微波无极灯为“点光源”填充在反应器中构建“体光源”组成新型“体相光催化反应器”以强化废水体系中的光催化降解反应过程。（2）实验以甲基橙模拟废水体系,研究了甲基橙初始浓度,Ti02催化剂量,以及微波功率对甲基橙降解效果的影响。并对比了单独微波辐射（MW）,微波无极灯的组合（MWL）,微波辅助光催化（TiO2/MWL）,三种工艺条件下甲基橙的降解效果。本实验以100mg.L-1的甲基橙作为研究对象,在微波功率（900W）、催化剂量（1.5g.L-1）的条件下,甲基橙降解率可以达到75%。（3）重点研究了无极阴离子对微波无极灯光催化过程的影响,以甲基橙作为研究对象。发现SO42-和Cl-均会不同程度的降低甲基橙的降解率,但是加入0.005mg.L-1 CO32-,或加入0.005mg.L-1、0.002mg.L-1的NO3-后,能够提高甲基橙的降解率。但是,当加入阴离子浓度过大（本实验选用0.1mg.L-1）时,无极灯均不能正常发光。通过色谱和质谱对甲基橙降解的中间产物进行了分析,推测了甲基橙无极光催化降解的可能途径。（4）选择青霉素废水与2,4-二氯酚农药废水作为实际废水研究对象。在制药废水处理中,探索利用微波致热及无极灯发热效应对废水中易挥发性溶媒的热提作用。结果显示,既可以利用微波无极光催化过程中产生的热量对溶媒进行回收,又可以去除COD。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 光催化概述

- 1.2.1 光催化机理

- 1.2.2 光催化研究面临的问题

- 1.2.2.1 光催化光源的研究

- 1.2.2.2 普通光源的局限性

- 1.3 半导体光催化剂的改性

- 1.3.1 过渡金属离子接杂

- 1.3.2 贵金属表面沉积

- 1.3.3 复合半导体

- 1.3.4 光敏剂

- 1.4 外场耦合光催化

- 1.4.1 超声辅助光催化

- 1.4.2 电场辅助光催化

- 1.4.3 磁场辅助光催化

- 1.4.4 热辅助光催化

- 1.4.5 其它组合工艺

- 1.5 微波辅助光催化

- 1.5.1 微波研究现状

- 1.5.2 微波辅助光催化研究

- 1.5.2.1 微波辅助光催化的机理

- 1.5.2.2 微波辅助光催化的应用

- 1.6 微波无极灯的研究

- 1.6.1 微波无极灯的研究历史

- 1.6.2 微波无极光催化反应研究进展

- 1.6.3 微波无极灯工作原理

- 1.6.4 微波无极灯的影响因素

- 1.6.5 无极灯研究现状

- 1.7 本课题的研究目及内容

- 第二章 体相光催化反应器的构建与特性

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 无极灯制作

- 2.2.3 体相光催化反应器构建

- 2.2.4 分析方法

- 2.2.4.1 无极灯发射光谱分析

- 2.2.4.2 无极灯功率测定

- 2.3 实验结果与讨论

- 2.3.1 微波无极灯发射光谱特性

- 2.3.2 微波无极灯功率

- 2.4 本章小结

- 第三章 甲基橙光催化反应强化工艺

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂与仪器

- 3.2.2 微波光催化强化装置

- 3.2.3 实验过程

- 3.2.4 分析方法

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 标准曲线

- 3.3.2 甲基橙光催化降解过程工艺

- 3.3.2.1 甲基橙初始浓度的影响

- 3.3.2.2 催化剂投加量对甲基橙降解效果的影响

- 3.3.2.3 微波输出功率的影响

- 3.3.2.4 微波无极协同效应

- 3.3.2.5 本节小结

- 3.3.3 阴离子对甲基橙降解影响的研究

- 42-对甲基橙降解效果的影响'>3.3.3.1 SO42-对甲基橙降解效果的影响

- -对光催化效果的影响'>3.3.3.2 Cl-对光催化效果的影响

- 32-对光催化效果的影响'>3.3.3.3 CO32-对光催化效果的影响

- 3-对甲基橙降解的影响'>3.3.3.4 NO3-对甲基橙降解的影响

- 3.3.3.5 本节小结

- 第四章 光催化反应强化甲基橙降解机理研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验药品与仪器

- 4.2.2 实验内容

- 4.2.3 HPLC分析方法的建立

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 HPLC分析

- 4.3.2 质谱分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 微波无极光催化处理实际废水研究

- 5.1 青霉素废酸水处理与溶媒回收一体化工艺

- 5.1.1 前言

- 5.1.2 实验部分

- 5.1.2.1 实验药品与仪器

- 5.1.2.2 实验机理

- 5.1.2.3 实验装置

- 5.1.3 实验方法

- 5.1.3.1 溶媒提取实验

- 5.1.3.2 微波无极光催化实验

- 5.1.3.3 分析方法

- 5.1.4 实验结果与讨论

- 5.1.4.1 乙醇提取实验

- 5.1.4.2 制药废水溶媒提取实验

- 5.1.4.3 光催化实验

- 5.2 微波无极光催化处理农药废水

- 5.2.1 实验部分

- 5.2.1.1 实验药品与仪器

- 5.2.1.2 实验方法

- 5.2.1.3 分析方法

- 5.2.2 实验结果与讨论

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 导师与作者简介

- 北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].亚铁离子催化活化过碳酸钠降解甲基橙的研究[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [2].甲基橙废水的处理性能[J]. 区域治理 2019(38)

- [3].甲基橙的疏水结构修饰及性质研究[J]. 山东化工 2019(02)

- [4].超声波法处理甲基橙模拟偶氮废水的实验研究[J]. 现代盐化工 2018(04)

- [5].印染废水甲基橙电解脱色动力学及脱色产物研究[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [6].甲基橙制备方法微型化的探讨[J]. 科技资讯 2013(08)

- [7].石油焦基活性炭的制备及处理甲基橙废水的研究[J]. 应用化工 2017(01)

- [8].一种新型混凝剂处理甲基橙模拟水的实验研究[J]. 辽宁化工 2014(11)

- [9].超声催化二氧化钛降解染料甲基橙的研究[J]. 科协论坛(下半月) 2008(08)

- [10].戊二醛交联制备壳聚糖选择性吸附甲基橙[J]. 内江科技 2020(02)

- [11].钛铁渣降解甲基橙废水的初步研究[J]. 辽宁化工 2016(09)

- [12].松果活性炭对有机染料的吸附[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [13].银杏叶活性炭吸附废水中甲基橙的性能研究[J]. 山西化工 2016(05)

- [14].微波炉浓缩甲基橙光度法测定饮用水中溴酸盐的研究[J]. 分析试验室 2012(03)

- [15].氮掺杂TiO_2光催化降解甲基橙染料废水的试验研究[J]. 安全与环境工程 2010(02)

- [16].电化学催化氧化法降解水中甲基橙的研究[J]. 环境科学与技术 2008(02)

- [17].Fe_2O_3-CuO/TiO_2催化湿式氧化甲基橙废水的研究[J]. 化工技术与开发 2018(05)

- [18].二氧化钛纳米管阵列制备及其对甲基橙的降解应用[J]. 安徽农业科学 2016(36)

- [19].轻稀土催化臭氧氧化降解甲基橙模拟废水的研究[J]. 稀土 2013(05)

- [20].TiO_2光催化降解甲基橙废水性能研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [21].粉煤灰絮凝剂处理甲基橙废水的实验研究[J]. 科技信息 2011(24)

- [22].甲基橙——靛红指示剂测定壳聚糖脱乙酰度[J]. 食品研究与开发 2009(09)

- [23].超声催化二氧化钛降解偶氮染料甲基橙的研究[J]. 洛阳师范学院学报 2008(05)

- [24].Enterobacter sp.CV-v对甲基橙的脱色特性与条件优化[J]. 中国环境科学 2014(12)

- [25].微波改性活性炭深度处理甲基橙染料废水的性能研究[J]. 能源环境保护 2015(04)

- [26].甲基橙模拟印染废水的絮凝与光催化联用处理[J]. 福建轻纺 2012(10)

- [27].TiO_2光催化降解甲基橙性能的研究[J]. 江苏工业学院学报 2009(01)

- [28].超声催化二氧化钛降解偶氮染料——甲基橙的研究[J]. 今日科苑 2008(13)

- [29].导电聚合物电极的电沉积及其对甲基橙的降解性能[J]. 合成化学 2018(11)

- [30].甲基橙褪色光度法测定矿石、耐火材料中锰[J]. 冶金丛刊 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5fe4203282d873872adb6b5.html