# 方向滤波器组在SAR图像处理中的应用研究

### 论文摘要

合成孔径雷达（ Synthetic Aperture Radar, SAR ）具有高分辨率、全天候、全天时等优点,其图像的应用研究已成为该领域的研究热点。以方向滤波器组（ Dire- tional Filter Banks, DFB ）为核心的多尺度分析方法对二维奇异信号具有最优表示能力,掀起了继小波变换之后的又一股热潮,并在相干斑抑制、图像分割、目标检测等SAR图像处理领域中得到越来越广泛的应用。本课题结合江苏省自然科学基金（ NO.BK2001047 ）和航空科学基金（04D52032）,对方向滤波器组的理论框架进行了分析,研究实现了双正交梯形结构的方向滤波器,并将方向滤波器组结合多尺度分解应用于SAR图像相干斑抑制,目标检测中。主要工作概括如下:1、介绍了SAR图像处理的主要应用领域——相干斑抑制、目标检测,并讨论了SAR图像质量评估的相应指标;2、方向滤波器组在多尺度分析中有着重要的应用,介绍了方向滤波器和多尺度分析技术的发展;研究实现了双正交梯形结构的方向滤波器;介绍了Contourlet变换及Nonsubsampled Contourlet变换（NSCT）。3、结合SAR图像的特点,提出了基于双正交梯形结构Contourlet变换域阈值去噪以及基于NSCT和Mean-Shift的SAR图像相干斑抑制算法,经该算法处理所得到的图像取得了较好的目视效果,各项指标与其它算法相比都得到了改善。4、根据纹理和目标能量分布的不同,以及杂波和弱目标的频率特性提出了基于能量特征和多尺度积的SAR图像目标检测方法,并取得了一定的效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题研究内容

- 第二章 方向滤波器组

- 2.1 引言

- 2.2 图像的多尺度几何分析

- 2.3 方向滤波器

- 2.3.1 方向滤波器组的发展

- 2.3.2 基于梯形结构的双正交方向滤波器

- 2.4 方向滤波器组的应用

- 2.4.1 Contourlet 变换

- 2.4.2 Nonsubsampled Contourlet 变换

- 2.5 小结

- 第三章 方向滤波器组在SAR 图像相干斑抑制中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 相干斑形成机理

- 3.3 相干斑的评价指标

- 3.4 梯形结构 Contourlet 变换阈值去噪

- 3.4.1 阈值去噪

- 3.4.2 基于梯形结构Contourlet 变换的阈值去噪

- 3.4.3 实验结果与分析

- 3.5 基于 NSCT 和 Mean Shift 的相干斑抑制算法

- 3.5.1 引言

- 3.5.2 Mean Shift 平滑算法

- 3.5.3 基于NSCT 和Mean-Shift 的相干斑抑制

- 3.5.4 实验结果与分析

- 3.6 小结

- 第四章 SAR 图像目标检测

- 4.1 引言

- 4.2 双参数CFAR 目标检测算法

- 4.3 基于能量特征的SAR 图像目标检测

- 4.3.1 基于NSCT 域能量特征图的SAR 图像目标检测

- 4.3.2 实验结果与分析

- 4.4 基于多尺度积的SAR 图像目标检测

- 4.4.1 NSCT 域多尺度积目标检测算法

- 4.4.2 实验结果与分析

- 4.5 小结

- 第五章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].云贵高原典型地物L波段SAR散射特性分析——以昆明为例[J]. 上海国土资源 2019(04)

- [2].基于深度神经网络的SAR建筑目标三维重建方法[J]. 中国科学:信息科学 2019(12)

- [3].机载下视3D-SAR切航天线的机电耦合优化设计[J]. 机械设计与制造 2020(06)

- [4].应用水冷散热的多通道星载SAR热真空试验设计[J]. 航天器工程 2020(04)

- [5].大功率星载SAR天线电源系统脉动电流抑制研究[J]. 现代雷达 2020(08)

- [6].微波轨道角动量在SAR中超分辨率成像研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2020(02)

- [7].2000年以来胶州湾海岸线光学与SAR多源遥感变化监测研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(09)

- [8].基于分布式SAR系统的侦察卫星目标定位技术[J]. 计算机测量与控制 2020(09)

- [9].基于SAR成像对隐身飞机维护的评估[J]. 火力与指挥控制 2019(10)

- [10].星载双天线干涉SAR系统总体技术研究[J]. 航天器工程 2016(06)

- [11].海量时序地基SAR影像相干目标选取[J]. 数据采集与处理 2016(06)

- [12].手机通话与蓝牙耳机通话的SAR值研究[J]. 数字通信世界 2017(02)

- [13].SAR图像分割方法综述[J]. 兵器装备工程学报 2017(06)

- [14].西北寒旱灌区裸露地表粗糙度SAR反演建模方法研究[J]. 灌溉排水学报 2017(06)

- [15].极化SAR图像分割方法研究[J]. 无线互联科技 2017(12)

- [16].针对SAR图像的树形稀疏表示结构识别算法研究[J]. 计算机技术与发展 2017(08)

- [17].基于前斜SAR成像导引头的末制导律研究[J]. 战术导弹技术 2017(05)

- [18].基于张量高斯混合模型的SAR图像分割[J]. 电子技术与软件工程 2017(18)

- [19].基于SAR数据的城市空气动力学粗糙度研究[J]. 遥感技术与应用 2016(05)

- [20].主从模式编队卫星SAR压缩感知成像算法[J]. 信号处理 2013(12)

- [21].干旱灌区含盐土壤水分SAR反演建模[J]. 灌溉排水学报 2016(S2)

- [22].一种基于模糊滤波提高SAR自动目标识别平移不变性的方法[J]. 系统工程与电子技术 2020(11)

- [23].基于SAR卫星遥感数据的城市不透水性分析[J]. 大众科技 2020(09)

- [24].时变海场景双基SAR回波实时模拟方法研究[J]. 系统仿真学报 2020(11)

- [25].联合星载光学和SAR影像的漳江口红树林与互花米草遥感监测[J]. 热带海洋学报 2020(02)

- [26].高分辨率SAR影像提取冰川面积与冰面河[J]. 遥感技术与应用 2019(06)

- [27].基于改进邻域比和分类的SAR图像变化检测[J]. 计算机应用与软件 2020(05)

- [28].光学遥感植被指数与SAR遥感参数的相关性及其主要影响因素研究[J]. 国土资源遥感 2020(02)

- [29].磁共振超SAR问题及应对方法[J]. 中国医疗器械杂志 2020(04)

- [30].波束跃度对星载方位向扫描模式SAR图像质量的影响[J]. 上海航天(中英文) 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a602f3ca0e9512d41206fd24.html