# 高压绝缘子污秽在线监测系统设计与开发

### 论文摘要

沉积在高压绝缘子表面的污秽物与雾、细雨等气候共同作用时容易发生绝缘子污秽闪络,影响电力线路的安全运行,本文针对该问题,设计了绝缘子表面泄漏电流在线监测系统,动态反映绝缘子表面的污秽状况,从而提高了绝缘子的管理效率,增强了绝缘子运行的可靠性。本文根据泄漏电流在污闪过程中逐渐增大的特性,采用基于泄漏电流测量的污秽诊断方法,并从预防性监测的角度出发,确定了泄漏电流的采集范围,设计了一种泄漏电流在线监测装置。监测装置中的电流采集环具有良好的截流效果,从绝缘子表面获取的电流进入泄漏电流监测装置,完成信号的处理与转换。装置中由高速运算放大器构成的电流电压转换电路,可获得准确的工频泄漏电流值和高频电流脉冲次数,避免了脉冲信号频率频带宽、电流范围大给电流传感器制作带来的困难;绝对值电路的应用优化了电路设计,同时可增大泄漏电流的测量范围;模拟滤波器和数字滤波器的配合使用,大大降低了外界干扰和来自运放的噪声干扰对信号的影响,提高了装置的性能;监测装置与杆塔监测基站采用RS485串口通讯方式,使数据能安全可靠地进行传输。本文设计了基于DSP的FIR数字低通滤波器,针对实际应用中的问题,提出了数字滤波的改进算法,使得经过数字滤波后波形不失真,误差达到最小。为验证所设计的泄漏电流监测装置具有较好的性能,本文提出了若干行之有效的实验方法,试验结果也表明监测装置能够准确地检测到绝缘子表面的泄漏电流,从而反映绝缘子的污秽状况。本文设计的绝缘子污秽在线监测系统能实时地反映绝缘子表面的污秽状况,对绝缘子的清扫工作给出指导意见。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 引言

- 1.1 研究背景

- 1.2 绝缘子污闪机理

- 1.3 绝缘子污秽监测技术的现状

- 1.3.1 目前常用的绝缘子污秽测量方法

- 1.3.2 泄漏电流法的应用现状

- 1.4 本文完成的工作

- 2 泄漏电流在线监测技术

- 2.1 泄漏电流监测原理

- 2.2 泄漏电流监测取值范围

- 2.3 泄漏电流采集方法

- 2.3.1 穿芯式电流传感器

- 2.3.2 采用屏蔽电缆引流装置

- 2.4 采集环的截流效果试验

- 2.5 泄漏电流监测系统的概述

- 2.5.1 系统结构设计

- 2.5.2 软件系统设计

- 2.6 小结

- 3 绝缘子泄漏电流在线监测装置的设计

- 3.1 监测装置整体结构

- 3.2 硬件电路设计

- 3.2.1 泄漏电流采集

- 3.2.2 滤波电路设计

- 3.2.3 二次放大电路

- 3.2.4 绝对值电路

- 3.2.5 AD转换

- 3.2.6 高频电流脉冲捕捉

- 3.2.7 硬件的核心——DSP

- 3.2.8 串口通信

- 3.3 小结

- 4 基于DSP的FIR数字滤波器设计

- 4.1 数字滤波器的介绍

- 4.1.1 信号处理过程

- 4.1.2 数字滤波器的表示方法

- 4.1.3 数字滤波器的参数

- 4.2 FIR数字滤波器设计

- 4.2.1 FIR滤波器结构

- 4.2.2 借助Matlab进行FIR滤波器设计

- 4.3 FIR滤波器在DSP中的实现

- 4.3.1 窗函数序列在DSP中的处理

- 4.3.2 CCS环境下的DSP实现

- 4.4 应用中对数字滤波的改进

- 4.4.1 实际应用中遇到的问题

- 4.4.2 利用数值微分方法还原信号

- 4.4.3 不同情况下对算法的验证

- 4.5 总结

- 5 泄漏电流监测装置试验结果分析

- 5.1 泄漏电流监测装置性能的试验

- 5.1.1 泄漏电流监测装置性能的试验方法

- 5.1.2 泄漏电流监测装置性能试验结果与分析

- 5.2 监测装置测量精度测试

- 5.3 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录A

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].基于核相关滤波的多尺度绝缘子目标跟踪[J]. 电瓷避雷器 2019(06)

- [2].光传感器中劣化绝缘子非接触式检测技术研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [3].绝缘子受潮导致机组跳闸的分析及预防[J]. 电力安全技术 2020(02)

- [4].脉冲激光清洗瓷式绝缘子表面污秽温度场和应力场分析[J]. 高压电器 2020(04)

- [5].高压输电线路瓷质绝缘子炸裂分析及对策[J]. 湖北电力 2019(06)

- [6].更换220kV输电线路耐杆双串自爆绝缘子新型工具[J]. 中国高新科技 2020(04)

- [7].环境相对湿度对绝缘子红外检测的影响研究[J]. 科技与创新 2020(09)

- [8].鸟粪对35kV一体化防雷绝缘子电场分布影响研究[J]. 智慧电力 2020(06)

- [9].基于颜色和距离的绝缘子航拍图像故障检测方法[J]. 黑龙江电力 2020(02)

- [10].沥青烟电除尘器绝缘子防结露自动温控技术初探[J]. 兰州交通大学学报 2020(04)

- [11].一种降低进出耐张单串绝缘子翻落率的装置[J]. 中国新技术新产品 2020(16)

- [12].改进色差法的绝缘子图像分割方法[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [13].基于视觉的绝缘子缺陷检测方法[J]. 计算机工程与设计 2019(12)

- [14].一种新型多功能彩色绝缘子[J]. 农村电工 2018(07)

- [15].结合三维量测数据的绝缘子选型与评估方法[J]. 测绘通报 2017(02)

- [16].宁夏典型环境绝缘子污秽成分分析[J]. 绝缘材料 2017(04)

- [17].一种电网巡检航拍图像中绝缘子定位方法[J]. 系统仿真学报 2017(06)

- [18].10kV内胶装瓷柱式绝缘子优化选型[J]. 电力与能源 2017(03)

- [19].关于采用闭式卡提高更换同串多片绝缘子工作效率的措施[J]. 科技经济导刊 2017(12)

- [20].提高绝缘子35kV支柱合格率的研究[J]. 科技创新导报 2017(16)

- [21].一种绝缘子的设计与验证[J]. 中国设备工程 2017(16)

- [22].带电更换110kV单串绝缘子专用卡具设计[J]. 科技创新与应用 2017(28)

- [23].绝缘子在运行中的常见故障原因及预防措施[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(01)

- [24].绝缘子带电清污器的应用[J]. 农村电工 2016(01)

- [25].浅析特高压交流输电线路瓷质绝缘子带电检测技术[J]. 通讯世界 2016(06)

- [26].输电线路对绝缘子破损航拍图像检测仿真[J]. 计算机仿真 2016(04)

- [27].航拍图像中绝缘子缺陷的检测与定位[J]. 计算机科学 2016(S1)

- [28].基于目标建议与结构搜索的绝缘子识别方法[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [29].交流输电线路劣化瓷质绝缘子自动检测技术研究[J]. 电测与仪表 2016(11)

- [30].天馈线哑铃绝缘子的使用及维护[J]. 科技风 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a604e8f337519b34fe1dbaf2.html