# AZ31镁合金原位生长耐磨陶瓷膜层研究

### 论文摘要

镁合金是结构材料中最轻的金属,但其硬度和塑性剪切抗力较低,导致其摩擦磨损性能较差,大大限制了其在航空航天及其他领域的应用空间,因此,有必要对镁合金进行表面改性以提高其摩擦磨损性能。本文针对提高镁合金的耐磨性能,利用微弧氧化技术在AZ31镁合金表面原位生长耐磨氧化陶瓷膜,并系统分析了氧化陶瓷膜的结构和摩擦磨损性能及其与电解液体系、工艺参数、掺杂改性剂之间的关系,为AZ31镁合金的推广和使用提供了理论依据。采用XRD、EDS、SEM等测试手段,对氧化膜的相组成、元素组成及其在厚度方向上的分布进行分析,并观察膜层形貌和磨痕形貌;采用表面粗糙度轮廓仪对氧化膜表面粗糙度及磨痕轮廓进行分析;采用纳米压痕测量系统对膜层的表面硬度进行分析;采用球-盘式摩擦磨损试验机对氧化膜的摩擦系数进行分析;并采用往复式摩擦磨损试验机研究膜层的磨损寿命和磨损率。研究表明,最佳电解液体系为:硅酸钠10g/L、氢氧化钠5g/L、钨酸钠1.5g/L、柠檬酸钠1g/L;最佳电参数为:电流密度7A/dm2、频率500Hz、占空比10%、反应时间300s;膜层厚度为14μm;相组成为方镁石MgO和硅镁尖晶石Mg2SiO4;纳米硬度为2.56GPa;摩擦系数为0.2329;体积磨损率为9.098×10-6mm3/Nm。为了进一步提高氧化膜的摩擦磨损性能,研究K2Cr2O7和Na2B4O7掺杂对膜层摩擦磨损性能的影响,结果表明:K2Cr2O7掺杂膜层的耐磨性能较优,掺杂浓度为0.5g/L,制备膜层在底载荷下的摩擦系数为0.2111;高载荷下的体积磨损率为6.746×10-6mm3/Nm;纳米硬度为3.47GPa,膜层的磨损机制为粘着磨损。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 镁合金表面改性技术及其特点

- 1.2.1 传统镁合金表面改性技术

- 1.2.2 镁合金微弧氧化技术

- 1.3 镁合金微弧氧化陶瓷膜的摩擦学性能

- 1.3.1 微弧氧化陶瓷膜的耐磨特性

- 1.3.2 微弧氧化陶瓷膜表面磨损形式

- 1.4 镁合金微弧氧化陶瓷膜耐磨性能的研究现状

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 实验材料及研究方法

- 2.1 试验材料及化学试剂

- 2.2 实验设备

- 2.2.1 微弧氧化实验装置及流程

- 2.2.2 微弧氧化电源

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 镁合金微弧氧化的前处理

- 2.3.2 镁合金微弧氧化陶瓷膜的制备

- 2.4 测试方法

- 2.4.1 微弧氧化陶瓷膜形貌及组织结构分析方法

- 2.4.2 微弧氧化陶瓷膜摩擦学性能测试

- 第3章 AZ31 镁合金微弧氧化陶瓷膜的制备和表征

- 3.1 微弧氧化电解液体系的筛选及优化

- 3.1.1 硅酸盐体系中各组成物浓度的优化

- 3.1.2 磷酸盐体系中各组成物浓度的优化

- 3.2 磷酸盐体系制备微弧氧化陶瓷膜的表征

- 3.2.1 微弧氧化陶瓷膜表面形貌

- 3.2.2 微弧氧化陶瓷膜结构及其元素分布

- 3.2.3 微弧氧化陶瓷膜相组成

- 3.2.4 微弧氧化陶瓷膜摩擦磨损性能

- 3.3 硅酸盐体系制备微弧氧化陶瓷膜的表征

- 3.3.1 微弧氧化陶瓷膜表面形貌

- 3.3.2 微弧氧化陶瓷膜结构及其元素分布

- 3.3.3 微弧氧化陶瓷膜相组成

- 3.3.4 微弧氧化陶瓷膜摩擦磨损性能

- 3.4 本章小结

- 第4章 微弧氧化工艺参数对膜层结构和性能的影响

- 4.1 电流密度对膜层结构和性能的影响

- 4.1.1 电流密度对微弧氧化过程电压的影响

- 4.1.2 电流密度对膜层表面形貌的影响

- 4.1.3 电流密度对膜层截面形貌的影响

- 4.1.4 电流密度对膜层相组成的影响

- 4.1.5 电流密度对膜层摩擦磨损性能的影响

- 4.2 电源频率对膜层结构和性能的影响

- 4.2.1 频率对微弧氧化过程电压的影响

- 4.2.2 频率对膜层表面形貌的影响

- 4.2.3 频率对膜层截面形貌的影响

- 4.2.4 频率对膜层相组成的影响

- 4.2.5 频率对膜层摩擦磨损性能的影响

- 4.3 电源占空比对膜层结构和性能的影响

- 4.3.1 占空比对微弧氧化过程电压的影响

- 4.3.2 占空比对膜层表面形貌的影响

- 4.3.3 占空比对膜层截面形貌的影响

- 4.3.4 占空比对膜层相组成的影响

- 4.3.5 占空比对膜层摩擦磨损性能的影响

- 4.4 微弧氧化反应时间对膜层结构和性能的影响

- 4.4.1 氧化时间对膜层表面形貌的影响

- 4.4.2 氧化时间对膜层表面轮廓的影响

- 4.4.3 氧化时间对膜层截面形貌的影响

- 4.4.4 氧化时间对膜层相组成的影响

- 4.4.5 氧化时间对膜层摩擦磨损性能的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 掺杂改性对微弧氧化陶瓷膜性能的影响

- 5.1 微弧氧化陶瓷膜改性剂的筛选

- 2Cr207 掺杂对陶瓷膜结构与性能的影响'>5.2 K2Cr207掺杂对陶瓷膜结构与性能的影响

- 5.2.1 掺杂对微弧氧化过程电压的影响

- 5.2.2 掺杂对膜层厚度及相组成的影响

- 5.2.3 掺杂对膜层表面形貌及其元素分布的影响

- 5.2.4 掺杂对膜层截面形貌及其元素分布的影响

- 5.2.5 掺杂对膜层摩擦磨损性能的影响

- 2B407 掺杂对陶瓷膜结构与性能的影响'>5.3 Na2B407掺杂对陶瓷膜结构与性能的影响

- 5.3.1 掺杂对微弧氧化过程电压的影响

- 5.3.2 掺杂对膜层厚度及相组成的影响

- 5.3.3 掺杂对膜层表面形貌及其元素分布的影响

- 5.3.4 掺杂对膜层截面形貌及其元素分布的影响

- 5.3.5 掺杂对膜层摩擦磨损性能的影响

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于越野车采用镁合金车轮的工程应用研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].高强镁合金及其制备工艺的研究进展[J]. 热加工工艺 2019(24)

- [3].镁合金车轮装配工艺分析[J]. 汽车实用技术 2020(01)

- [4].华北轻合金在锻造镁合金开发上取得突破[J]. 铸造工程 2020(02)

- [5].新能源汽车含钒钛镁合金的挤压温度优化[J]. 热加工工艺 2020(11)

- [6].镁合金座椅骨架设计及性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(06)

- [7].全球镁和镁合金最新研发情况梗概[J]. 铸造工程 2020(04)

- [8].一种镁合金座椅骨架的强度性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(09)

- [9].血管支架用镁合金微细管的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [10].镁合金的焊接及其在汽车上的应用[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [11].组织细化对AZ91D镁合金腐蚀性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [12].先进镁合金助力装备轻量化发展[J]. 科技导报 2019(21)

- [13].激光增材制造镁合金的研究现状及展望[J]. 激光与光电子学进展 2019(19)

- [14].高强镁合金的制备研究进展[J]. 轻合金加工技术 2019(11)

- [15].AZ80-0.2Sr-0.15In镁合金锻造组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2017(01)

- [16].镁合金腐蚀机理及高性能镁合金设计战略研讨会举办[J]. 表面工程与再制造 2016(06)

- [17].中北大学攻克镁合金构件成形技术[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [18].一种快速测定镓镁合金中镓含量的方法[J]. 现代冶金 2017(02)

- [19].汽车轻量化新型镁合金的搅拌摩擦加工改性研究[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [20].工艺参数对上引连铸铜镁合金杆微观组织的影响[J]. 有色金属工程 2017(05)

- [21].镁及镁合金浇注采用保护气体的研究[J]. 化工管理 2016(14)

- [22].日本研发出不燃镁合金部件[J]. 铝加工 2016(04)

- [23].一种典型薄壁铸镁合金框架的加工[J]. 航空精密制造技术 2015(04)

- [24].浅谈镁合金医用材料的腐蚀行为与表面改性[J]. 山东化工 2015(16)

- [25].钕与旋锻对AZ71镁合金力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(10)

- [26].镁合金的应用及前景[J]. 智富时代 2017(11)

- [27].深闺待嫁镁合金(下)[J]. 科学中国人 2013(06)

- [28].高强镁合金的制备及研究进展综述[J]. 四川冶金 2020(05)

- [29].磁场对船用镁合金在模拟海水中的研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [30].镁合金的挤压加工技术与焊接技术[J]. 国外机车车辆工艺 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a63282bd0fabcbf0b708b3c1.html