# 聚合物基纳米蒙脱土复合材料的研究

### 论文摘要

天然蒙脱土是地球上蕴藏量丰富、分布广泛的一种重要的非金属矿物。近年来，由于其具有很高的机械性能和热性能，很低的吸水率和膨胀系数，作为一种新材料而被应用于聚合物基/蒙脱土纳米复合材料的制备研究中，因而引发学术与业界针对蒙脱土的组成、结构与性质的深入探讨与研究。（1）故本研究首先针对原始蒙脱土（MMT）进行钠化提纯，2-苯基咪唑和苯扎氯铵对其进行了有机化改性，增大其层间距，改变其亲水性为亲油性。并分别利用X光线衍射仪（XRD）、红外光谱（FT-IR）和热同步分析仪（TG-DTA）、阳离子交换当量（CEC）等检测设备，来鉴定MMT和有机化改性的OMMT的结构特征，并确定有机改性剂对蒙脱土改性的效果。结果表明，利用有机改性剂改性的原始蒙脱土，其层间距由1.38nm扩大到2.35nm，蒙脱土中层间发生了阳离子交换反应，最佳CEC为98.0mmol/100g。（2）将上述有机改性蒙脱土（OMMT）和MMT与甲基丙烯酸甲酯（MMA）以本体法制备PMMA/MMT（OMMT）纳米复合材料。利用FT-IR、XRD、透射扫面电镜（TEM）、热失重分析仪（TGA）和动态热机械分析仪（DMA）测试表明对PMMA/OMMT纳米复合材料的进行表征，结果显示，OMMT在PMMA基体中有很好的分散性和热性能。在XRD和TEM结果表明， PMMA/OMMT纳米复合材料在测试范围内没有蒙脱土对应的衍射峰出现，OMMT含量为2wt%、4wt%的复合材料中，呈现剥离型（exfoliation）结构现象；但在OMMT含量为6wt%、8wt%的复合材料中，则形成了插层型（intercalation）的复合材料。TGA和DMA结果表明，PMMA/OMMT纳米复合材料的热性能较之纯PMMA，其Td均无太大变化，而Tg都提高了。力学性能实验结果表明，OMMT加入量为4wt%时，PMMA/OMMT纳米复合材料的抗拉伸强度达到最大值63.8MPa，比纯PMMA材料增大了23.3MPa，提升了57.53%；OMMT加入量为2wt%时，其吸收能量值最大，耐冲击强度较好，为23.6KJ·m-2，提升了34.86%。（3）用偶联剂改性OMMT，得到偶联剂改性有机蒙脱土（Coupler-OMMT），其层间距达到了2.83nm，大大高于MMT。以原位插层聚合的方法制备了蒙脱土不同种类及含量的EP/MMT、EP/OMMT和EP/Coupler-OMMT纳米复合材料，通过XRD和TEM表征了不同复合材料的结构。结果表明，EP/MMT复合材料中，有明显的蒙脱土特征衍射峰，且和MMT的衍射峰相近，并且MMT在材料中有团聚的现象，说明其并没有与环氧树脂基体相容；EP/OMMT、EP/Coupler-OMMT纳米复合材料在测试范围内，均未出现明显的蒙脱土的特征衍射峰，结合TEM观察图可知制备的EP/OMMT形成了插层型结构复合材料，而Epoxy/Coupler-OMMT则形成了剥离型结构的复合材料。此外，由力学性能试验可以发现，环氧树脂中加入5wt%的Coupler-OMMT，拉伸强度和拉伸模量有最好的增强效果，分别提高至51.21MPa和0.94GPa，增加40.26%和46.15%；加入3%的Coupler-OMMT，可以将环氧树脂的抗冲击强度提高至25.31KJ m-2，增加34.56%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 聚合物/无机纳米复合材料

- 1.3 蒙脱土的性质和有机化改性

- 1.3.1 蒙脱土

- 1.3.2 蒙脱土的有机化改性

- 1.4 聚合物/蒙脱土纳米复合材料

- 1.4.1 聚合物/蒙脱土纳米复合材料中适用的聚合物种类

- 1.4.2 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的类型与相关特性

- 1.4.3 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法

- 1.4.4 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的性能

- 1.4.5 聚合物/蒙脱土纳米复合材料性能的表征分析方法

- 1.4.6 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的研究和现状

- 1.5 本课题选题依据与创新之处

- 1.5.1 选题依据

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 创新之处

- 第2章 蒙脱土的有机改性研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原料与试剂

- 2.2.2 有机改性蒙脱土的制备

- 2.2.3 有机改性蒙脱土的表征和测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 FT-IR测试与分析

- 2.3.2 XRD测试与分析

- 2.3.3 CEC的测试与分析

- 2.3.4 TG-DTA测试与分析

- 2.3.5 流变学性质的测试和结果的分析

- 2.3.6 有机改性蒙脱土的影响因素

- 2.4 本章小结

- 第3章 PMMA/MMT（OMMT）米复合材料的制备与性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料与试剂

- 3.2.2 实验制备

- 3.2.3 结构表征实验

- 3.2.4 性能研究测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 PMMA/MMT（OMMT）纳米复合材料结构的表征和分析

- 3.3.2 PMMA/MMT（OMMT）纳米复合材料的性能研究与结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要试剂

- 4.2.2 偶联剂改性有机蒙脱土（Coupler-OMMT）的制备

- 4.2.3 不同类型环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料的制备

- 4.2.4 结构表征

- 4.2.5 性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 有机改性对蒙脱土层间距的影响

- 4.3.2 环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料的分析与表征

- 4.3.3 蒙脱土种类与用量对环氧树脂复合材料力学性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a686e8178084b96b71561be9.html