# 基于DSP的V~2控制Buck变换器的研究

### 论文摘要

电源在各种电子系统中占有极其重要的位置。随着电力系统的日趋复杂，规模的逐渐庞大，各种系统对电源的性能要求越来越高。在对电源要求最高的微处理器系统中，电压容差由五年前的±250mV缩小到近年的±25mV。预计未来电源供电解决方案的电流水平将从目前的60A增至130A，同时电压将下降到1.1V。这将带来更大的挑战，更苛刻的要求即如何在满足800A/us的条件下，实现±25mV的稳压。因此需要采用更快速更稳定的电源控制方法。本论文以DC/DC Buck变换器为例，在分析总结了各种不同的控制方法的基础上，进一步深入地分析了2 V控制方法，并将此种方法与目前常用的电压型控制、电流型控制进行比较，同时在对三种控制方法下的小信号模型进行总结的基础上，归纳出三者统一的通用小信号模型。通过对三种控制方式下的输出阻抗、输出电压与输入电压之间的传递函数和输出电压V_o与比较器输出电压V_e之间的传递函数进行了频域仿真，得出V~2控制方法下，Buck变换器的输出阻抗最低，对输入电压和负载的变化具有最快的响应速度，且输出电压纹波最小的结论。并在PSPICE环境下对三种控制方法进行时域仿真，验证了小信号模型分析的正确性。数字化开关电源具有易于模块化管理、体积小、稳定性高、抗干扰能力强、控制灵活的特点。本文首次将DSP应用于DC/DC变换器的2 V控制中，以TI C2000系列芯片的结构和工作原理为基础，将TMS320LF2407的事件管理器、ADC等模块运用到数字电源中,结合V~2控制的Buck变换器原理,通过DSP的实时计算,产生了PWM信号以控制功率开关管的通断。采用结构化、模块化的设计思想,实现了基于DSP的V 2控制Buck变换器系统的软件设计。根据设计要求,编制了初始化子程序、A/D采样、PWM信号产生以及PI控制等程序模块,给出了各部分的程序流程。同时完成了DSP的V 2控制Buck变换器系统的硬件设计。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 DC/DC变换器的研究现状

- 1.1 引言

- 1.2 DC/DC 变换器控制方法的研究现状

- 1.2.1 Buck 变换器的连续导电模式与不连续导电模式

- 1.2.2 电压型控制

- 1.2.3 电流型控制

- 1.2.4 模糊控制

- 1.2.5 滑模变结构控制

- 1.2.6 恒流源控制方法

- 2 控制'>1.2.7 V2控制

- 1.3 数字电源

- 1.3.1 数字电源系统的主要特点

- 1.3.2 数字电源系统的发展现状

- 1.3.3 数字电源设计面临的挑战

- 1.3.4 使用DSP的数字电源

- 1.3.5 电源设计中DSP 与MCU的比较

- 1.4 小结

- 2 控制在Buck变换器中的应用'>第二章 V2控制在Buck变换器中的应用

- 2.1 DC/DC 变换器控制的小信号模型

- 2 控制时的小信号模型'>2.1.1 V2控制时的小信号模型

- 2 控制的通用小信号模型'>2.1.2 电压型控制、电流型控制以及V2控制的通用小信号模型

- 2.1.3 三种控制方法的频域仿真

- 2 控制DC/DC变换器的时域仿真'>2.2 V2控制DC/DC变换器的时域仿真

- 2.3 小结

- 第三章 DSP芯片的结构及特点

- 3.1 DSP 概述

- 3.2 DSP 芯片的特点

- 3.3 DSP 内部结构及组成

- 3.4 小结

- 2 控制系统的硬件及软件设计'>第四章 基于DSP的V2控制系统的硬件及软件设计

- 4.1 DC/DC变换器的DSP控制系统的设计

- 4.2 DSP 控制系统硬件电路设计

- 4.2.1 系统电源设计

- 4.2.2 时钟电路设计

- 4.2.3 复位电路设计

- 4.2.4 A/D采样通道设计

- 4.3 DSP 控制系统的软件设计

- 4.3.1 软件开发环境

- 4.3.2 软件开发流程

- 4.3.3 程序设计要求

- 2 控制程序结构'>4.4 基于DSP 的V2控制程序结构

- 4.4.1 主程序设计

- 4.4.2 A/D转换子程序设计

- 4.4.3 PWM信号产生子程序设计

- 4.4.4 PI控制程序的设计

- 4.5 小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附 录 一 : 三 种 控 制 方 式 下 小 信 号 模 型 的 MATLAB仿真程序

- 附 录 二:DC/DC Buck变换器的电压型控制的PSPICE仿真框图

- 附 录 三 :DC/DC Buck变换器电流型控制仿真框图

- 2控制仿真框图'>附 录 四 :DC/DC Buck变换器V2控制仿真框图

- 附录五:DSP的开发环境和CCS的使用

### 相关论文文献

- [1].双馈风力发电系统的小信号模型及其分析[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [2].基于小信号模型的边发射激光器测量[J]. 电子测试 2018(Z1)

- [3].T参数小信号模型在模拟电子技术教学中应用研究[J]. 电脑知识与技术 2013(34)

- [4].基于平均值模型的双端MMC-HVDC系统小信号建模[J]. 中国电机工程学报 2018(10)

- [5].模块化多电平换流器的降阶小信号模型研究[J]. 中国电机工程学报 2018(12)

- [6].基于推挽拓扑的输入并联输出串联变换器研究与设计[J]. 电子器件 2020(04)

- [7].基于电压源型换流器的多端直流配电系统降阶小信号模型[J]. 电网技术 2019(04)

- [8].基于LCL-S拓扑的感应电能传输系统的建模与控制方法[J]. 电工技术学报 2018(01)

- [9].新型射频半导体电路优化建模技术研究[J]. 山东工业技术 2017(24)

- [10].InAlAs/InGaAs/InP基PHEMTs小信号建模及低噪声应用（英文）[J]. 红外与毫米波学报 2018(06)

- [11].一种新的HBT小信号模型参数优化提取法[J]. 电子学报 2010(03)

- [12].0.18μm RF-CMOS器件交流小信号模型的研究[J]. 东莞理工学院学报 2010(05)

- [13].断续导电模式单相AC/DC变换器的控制器设计[J]. 电器与能效管理技术 2019(01)

- [14].基于小信号模型的VSG并联系统惯量特性分析[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [15].横向结构参数对SiGe HBT小信号模型参量的影响[J]. 北京工业大学学报 2016(04)

- [16].带光耦双闭环反激式开关电源小信号模型分析[J]. 通信电源技术 2008(03)

- [17].直升机平台磁干扰小信号模型补偿机制[J]. 科技与创新 2019(13)

- [18].基于小信号模型的同步Buck电路数字化研究[J]. 实验技术与管理 2018(02)

- [19].DC/DC变换器小信号建模与稳定性分析[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [20].基于飞轮储能的网/储协调虚拟同步机控制策略的小信号模型分析[J]. 中国电机工程学报 2020(20)

- [21].多约束下光储系统的灵活虚拟惯性控制方法[J]. 电工技术学报 2019(14)

- [22].轨道交通超级电容储能双向DC-DC变换器拓扑分析[J]. 电气化铁道 2018(S1)

- [23].采用直接电流控制策略的MMC-UPFC小信号模型[J]. 电力自动化设备 2019(10)

- [24].InP基HEMTs器件16参数小信号模型（英文）[J]. 红外与毫米波学报 2018(02)

- [25].PEL负载模拟部分建模与仿真[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [26].GaN HEMT开关器件小信号模型[J]. 半导体技术 2018(06)

- [27].双向全桥DC-DC变换器高效能控制研究与实现[J]. 电力系统保护与控制 2016(02)

- [28].高速低功耗buck变换器设计[J]. 电子产品世界 2018(04)

- [29].基于全微分法的Buck变换器建模及控制策略[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [30].车载充电机用大功率全桥LLC变换器的建模与分析[J]. 机电一体化 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a6daf744506ad5383ed30f9b.html