# 大跨高墩连续刚构桥稳定性研究

### 论文摘要

近几十年来,由于我国科学技术的进步,工业水平的提高,桥梁建筑技术得以迅速发展。桥梁建设呈现出跨度越来越大,桥墩越建越高的特点。其中,大跨高墩连续刚构桥由于其自身的优点,得到了广泛的应用。此类桥梁跨径大、桥墩高,导致其稳定问题非常突出。所以,大跨高墩连续刚构桥的稳定性研究变得十分必要。本文以昌宁澜沧江特大桥主孔部分（124+220+124m）为研究对象,采用有限元计算软件MIDAS/Civil建立有限单元模型并进行线性屈曲分析。以第一类稳定理论为原理,对桥梁独墩阶段、悬臂施工阶段、最大悬臂阶段、成桥阶段以及运营阶段分别进行了稳定性分析。通过对各阶段的稳定性计算,得出各个阶段结构稳定系数均符合要求。其中,澜沧江特大桥2号墩在纵、横向风载作用下,其最小稳定系数分别为25.91、25.87,并与取消横系板的2号墩稳定性系数对比,发现取消横系板后稳定系数仅为取消前的42.6%左右;最大悬臂状态结构在风载、自重、施工荷载作用下,在挂篮跌落时最小稳定系数仅为6.102,为所有施工阶段的最低值,此阶段应作为施工阶段中稳定性控制的关键阶段;同样在最大悬臂状态也进行了与取消横系板结构的对比,取消横系板后结构屈曲模态由以前的顺桥向屈曲变为了横桥向屈曲,表明横系板加强了顺桥向的稳定性;运营阶段,桥梁最小稳定系数为8.750,比最大悬臂状态高43.4%,说明结构体系的转化对稳定性有较大影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 大跨高墩连续刚构桥国内外发展状况

- 1.3 大跨高墩连续刚构桥国内外发展趋势

- 1.4 大跨高墩连续刚构桥稳定性研究现状

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第二章 大跨高墩连续刚构桥的结构特点

- 2.1 大跨高墩连续刚构桥结构受力特点

- 2.2 大跨高墩连续刚构桥各部分的类型及其特点

- 2.3 大跨高墩连续刚构桥的技术经济特点

- 第三章 桥梁结构的稳定理论

- 3.1 概述

- 3.2 墩、柱的稳定分析

- 3.3 全桥稳定性分析

- 3.4 稳定问题的有限元分析

- 3.5 小结

- 第四章 大跨高墩连续刚构桥工程背景及模型建立

- 4.1 工程背景

- 4.2 桥梁构造设计要点

- 4.2.1 桥梁总体布置

- 4.2.2 箱梁构造

- 4.2.3 下部结构

- 4.2.4 预应力布置

- 4.2.5 其它

- 4.3 澜沧江特大桥有限元模型的建立

- 4.3.1 有限元软件MIDAS/Civil 简介

- 4.3.2 澜沧江特大桥有限元模型简介

- 4.3.3 模型边界条件

- 4.3.4 荷载条件

- 第五章 大跨高墩连续刚构桥稳定性分析

- 5.1 概述

- 5.2 MIDAS/Civil 软件稳定性分析的原理和计算方法

- 5.3 高墩自体稳定性分析

- 5.3.1 荷载

- 5.3.2 自重作用下高墩的自体稳定性

- 5.3.3 纵向风载作用下高墩的自体稳定性

- 5.3.4 横向风载作用下高墩的自体稳定性

- 5.3.5 小结

- 5.4 施工最大悬臂阶段稳定性分析

- 5.4.1 荷载组合

- 5.4.2 稳定分析

- 5.4.3 小结

- 5.5 悬臂施工全过程稳定性分析

- 5.5.1 澜沧江特大桥悬臂施工流程

- 5.5.2 悬臂施工全过程稳定性计算结果

- 5.6 成桥阶段稳定性分析

- 5.7 运营阶段稳定性分析

- 5.8 稳定性的影响因素分析

- 5.8.1 桥墩高度对桥梁结构稳定性的影响

- 5.8.2 横系板对桥梁结构稳定性的影响

- 5.9 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].连续刚构桥梁施工阶段质量控制思路探索[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [2].高烈度地震区深水大跨连续刚构桥梁的结构体系研究[J]. 公路 2020(04)

- [3].连续刚构桥施工监理质量控制探析[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [4].连续刚构桥梁的结构设计探讨[J]. 科技创新与应用 2020(29)

- [5].大跨径预应力在连续刚构桥施工中的技术讨论[J]. 工程建设与设计 2020(21)

- [6].连续刚构桥梁的施工管理与质量控制[J]. 建材与装饰 2016(39)

- [7].连续刚构桥高跨比参数线性关系分析[J]. 河南城建学院学报 2016(06)

- [8].铁路三线连续刚构桥剪力滞效应分析[J]. 高速铁路技术 2017(01)

- [9].桥梁设计关键技术问题分析—以大跨连续刚构桥为例[J]. 中国高新技术企业 2017(03)

- [10].连续刚构桥梁梁高抛物线指数敏感性分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(02)

- [11].连续刚构桥墩设计[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [12].连续刚构桥梁施工监控技术[J]. 科技视界 2017(03)

- [13].铁路四线连续刚构桥分修合修方案研究[J]. 四川建筑 2017(02)

- [14].连续刚构桥梁施工及有效管理建议分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(04)

- [15].连续刚构桥梁的施工管理控制[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [16].连续刚构桥梁的施工管理[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [17].8度地震区矮墩大跨连续刚构桥受力分析与设计优化[J]. 铁道建筑 2017(08)

- [18].连续刚构桥转体系统设计介绍[J]. 公路交通技术 2017(04)

- [19].以大跨连续刚构桥为例——桥梁设计关键技术问题分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(07)

- [20].多跨弯曲连续刚构桥设计[J]. 福建建材 2017(08)

- [21].V形墩连续刚构桥结构设计与分析[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].高低墩连续刚构桥合龙工序对结构受力的影响[J]. 公路与汽运 2015(06)

- [23].连续刚构桥梁的施工技术探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(03)

- [24].浅谈连续刚构桥梁施工质量控制技术[J]. 四川水泥 2016(09)

- [25].钢混混合连续刚构桥结构体系的设计与施工分析[J]. 黑龙江交通科技 2016(08)

- [26].连续刚构桥梁施工控制[J]. 科技传播 2014(17)

- [27].连续刚构桥梁的设计与计算[J]. 中国新技术新产品 2015(10)

- [28].连续刚构桥梁施工控制方法[J]. 交通世界(运输.车辆) 2015(07)

- [29].连续刚构桥梁施工控制要点分析[J]. 四川水泥 2015(10)

- [30].连续刚构桥梁耐久性研究[J]. 科技与企业 2015(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a6f1fee588c7ce43a070a646.html