# 生物柴油静电雾化机理及喷雾特性的研究

### 论文摘要

生物柴油由于具有和柴油接近的动力性能和比柴油优越的燃烧和排放性能而备受关注,寻求其高效率的燃烧方式一直受到热力机械领域的广泛关注。雾化质量直接影响燃烧效率和污染物的排放,而雾化特性和喷雾流场又是喷雾燃烧领域的重要研究内容。提高雾化特性和改善喷雾流场是研究者一致追求的目标。目前通过提高喷射压力的方式改善雾化质量其能耗高、难以控制流场且增加了管路系统的加工难度和成本。静电雾化技术在改善雾化特性、控制流场等方面具有显著的优势。静电喷雾燃烧具有较高的研究价值,并且在热机领域有广阔的应用前景。开展生物柴油静电雾化的研究,为开发新型、高效、低污染的代用燃料燃烧技术和热力机械提供新思路。本文首先从理论上分析了不同温度下燃油液滴的荷电情况,获得了雾滴的荷质比随时间的变化规律,表明蒸发有利于促进液滴的荷电破碎,为研究生物柴油单液滴在多场耦合作用下的荷电破碎机理奠定基础；采用高速摄像技术,对生物柴油荷电液滴的形变特征及运动规律进行了观察研究,结果表明：由于电导率的差异,生物柴油的卫星颗粒基本沿着毛细管轴向运动,而水的卫星颗粒同时具有轴向运动和径向运动。对锥射流的微观特征进行了分析对比,发现生物柴油和水的锥射流存在明显差别；从荷电微喷的角度出发,分析描述了电荷衰减机制对生物柴油喷雾形态的影响,并结合高速摄像、显微摄影技术以及PDA光学测量手段对大流量荷电喷雾射流的荷电特性及喷雾特性进行了实验研究,表明静电雾化技术在提高生物柴油雾化质量及增强射流边缘的湍动度方面具有明显优势；采用PIV测量技术对不同荷电方式下的速度场、涡量以及流线分布等流场进行了测量分析,并对生物柴油和水的流场进行了对比研究,表明静电雾化改变了喷雾射流的速度场,增加了喷雾涡量区,有利于提高能量交换性能,对卷吸雾滴的运动作用十分显著,有利于提高气液混合速率,强化传热传质效果。由于荷电机理不同,接触荷电和环电极感应荷电的喷雾流场明显不同,为深入开展生物柴油的荷电喷雾燃烧的研究奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 生物柴油燃烧及排放特性研究

- 1.3 生物柴油喷雾特性的研究基础和概况

- 1.3.1 燃料喷雾特性的研究方法

- 1.3.2 生物柴油喷雾特性的研究概况

- 1.4 静电喷雾技术

- 1.4.1 雾滴的荷电方式及荷电效果

- 1.4.2 静电雾化模式

- 1.4.3 荷电喷雾流场的研究

- 1.4.4 荷电喷雾燃烧的基础研究

- 1.5 本课题的研究目的和主要研究内容

- 第二章 燃油的静电雾化机理

- 2.1 液滴的荷电

- 2.2 荷电液滴运动及形变

- 2.3 液滴的荷电破碎条件

- 2.4 液滴的电荷衰减

- 2.5 蒸发对液滴荷电破碎的影响

- 2.6 蒸发过程中液滴荷电破碎的理论分析

- 2.6.1 液滴的蒸发

- 2.6.2 液滴的荷电情况分析

- 2.7 本章小结

- 第三章 基于高速摄影的静电雾化实验研究

- 3.1 实验装置与方法

- 3.2 液滴的形貌特征

- 3.3 液滴的雾化模式

- 3.4 液滴的运动情况分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 生物柴油荷电微喷及喷雾射流的实验研究

- 4.1 荷电微喷实验

- 4.2 荷电射流雾化

- 4.2.1 荷电特性的研究

- 4.2.2 喷雾形态

- 4.2.3 喷雾特性的实验研究与分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 生物柴油静电喷雾的流场测量

- 5.1 PIV测速系统的硬件组成及测试原理

- 5.2 实验装置与方案

- 5.3 实验结果与分析

- 5.3.1 速度场

- 5.3.2 涡量场

- 5.3.3 流线图

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结及进一步工作展望

- 6.1 全文工作总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的科研情况

### 相关论文文献

- [1].生物柴油排放性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z3)

- [2].生物柴油橡胶相容性研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z2)

- [3].生物柴油清净性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2010(Z1)

- [4].微波循环辐射辅助制备生物柴油反应器及工艺的研究[J]. 当代化工 2020(01)

- [5].制革厂生产的生物柴油原料预处理和工艺建模[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [6].林业生物柴油可持续发展研究进展[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].浅谈生物柴油的发展现状[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(23)

- [8].国内外生物柴油质量标准发展情况与分析[J]. 精细与专用化学品 2019(02)

- [9].生物柴油(菜籽油)与柴油的喷雾燃烧特性研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(08)

- [10].国内外生物柴油发展现状[J]. 现代化工 2019(10)

- [11].全球生物柴油强制使用状况及启示[J]. 石油商技 2019(05)

- [12].分光光度法测定生物柴油中的磷含量[J]. 分析科学学报 2018(01)

- [13].新兴柴油替代品——棕榈油甲酯作为生物柴油[J]. 中国林业产业 2017(03)

- [14].生物柴油销售[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [15].生物柴油的研究意义及原料[J]. 科技风 2018(19)

- [16].生物柴油的研究现状及进展[J]. 广东化工 2018(12)

- [17].浅谈我国生物柴油的发展现状[J]. 内蒙古科技与经济 2018(12)

- [18].生物柴油产品国家标准最新修订解读[J]. 石油商技 2018(04)

- [19].巴西政府鼓励提高生物柴油的自愿掺和比[J]. 世界农业 2018(09)

- [20].“非粮”木本生物柴油新资源开发及生物柴油特性的比较分析[J]. 中国油脂 2016(12)

- [21].车用生物柴油的应用与发展趋向分析[J]. 当代化工研究 2016(10)

- [22].降凝剂与溶剂复配对生物柴油冷凝过程的影响[J]. 有色金属设计 2016(04)

- [23].高奇工业研究院等单位共同研制出凝点为-40℃生物柴油[J]. 石油化工应用 2017(03)

- [24].“非粮”木本生物柴油的研究热点与进展[J]. 现代化工 2017(05)

- [25].生物柴油两项行业标准工作会议在西安召开[J]. 中国油脂 2017(06)

- [26].改善稻米油生物柴油的低温流动性[J]. 中国油脂 2017(07)

- [27].小型单缸柴油机燃用生物柴油排放性能研究[J]. 内江科技 2017(06)

- [28].氟化钾改性水滑石催化合成新型生物柴油[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [29].浅谈生物柴油的应用前景[J]. 中国高新区 2017(23)

- [30].微生物油脂制备生物柴油技术研究现状及发展趋势[J]. 生物质化学工程 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a719b12b49fc1d6496879d1b.html