# 离网型风光互补发电系统设计与实现

### 论文摘要

随着人类经济和科技的飞速发展,人们对能源的需求量也与日俱增。能源和环境问题是影响经济发展的重要因素。人类在不断开发利用新能源中摸索前进。开发利用新能源是本世纪能源发展战略的基本选择。风光互补发电系统弥补了单独风电系统或光伏系统的不足,保证了供电的可靠性与稳定性,且系统性能价格合理,技术方案可行。因此,风光互补发电系统的研究具有重要理论意义与应用价值。本文设计了风光互补发电系统的总体结构,深入分析了风力发电机工作特性、光伏阵列工作原理以及蓄电池充放电控制原理；针对运行中风机低压充电的问题,研究了DC/DC变换器的结构及工作机理,在此基础上基于模糊控制,提出了太阳能板、风机的最大功率点跟踪控制策略,设计了蓄电池充放电控制策略和能量调度策略,从而实现系统运行的最小成本。根据所提出的控制策略,设计了风光互补控制器,实现了硬件电路和系统软件设计。在完成的硬件电路设计中,包括单片机及外围电路、信号检测电路、PWM波产生电路、MOSFET驱动电路、保护电路、以及通讯模块电路等；软件部分包括蓄电池充放电程序设计、风力发电机与太阳能板最大功率跟踪程序设计以及人机界面程序设计等。最后,根据设计方案,开发完成了产品的样机,并进行了实验研究。相关实验结果表明,本文提出的风光互补发电系统的总体思路、控制策略及硬件电路和软件设计方案合理可行,是具有很强大实用性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 能源问题

- 1.1.2 新能源的开发利用

- 1.2 风光互补发电系统国内外研究与应用现状

- 1.2.1 世界研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 课题研究的目的

- 1.3.1 风光互补发电的提出

- 1.3.2 课题研究的目的

- 1.4 风光互补发电的意义

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 风光互补发电系统组成和工作原理

- 2.1 系统总体结构

- 2.2 风力发电机

- 2.2.1 风力发电机的类型

- 2.2.2 风力发电机的组成

- 2.2.3 风力机的工作特性

- 2.3 光伏发电

- 2.3.1 光伏电池的基本工作原理

- 2.3.2 光伏电池的等效电路

- 2.3.3 光伏电池的工作特性

- 2.4 蓄电池

- 2.4.1 蓄电池的充放电原理

- 2.4.2 蓄电池的主要参数

- 2.4.3 蓄电池的工作状态

- 2.4.4 铅酸蓄电池的主要应用领域

- 2.5 负载

- 2.6 本章小结

- 第3章 风光互补控制系统的控制策略研究

- 3.1 DC/DC变换器

- 3.1.1 Buck-Boost变换器电路拓扑

- 3.1.2 Buck-Boost电路工作原理

- 3.2 风力发电的控制策略

- 3.2.1 分析几种常见风机功率控制策略

- 3.2.2 基于模糊控制的风力发电机最大功率跟踪

- 3.3 光伏发电的最大功率跟踪

- 3.3.1 太阳能电池最大功率跟踪的原理

- 3.3.2 光伏发电常用的几种最大功率点跟踪

- 3.3.3 基于模糊控制的光伏发电系统最大功率跟踪

- 3.4 蓄电池的控制策略

- 3.4.1 蓄电池的充电控制

- 3.4.2 蓄电池的放电控制

- 3.5 风光互补发电系统的能量调度策略

- 3.6 本章小结

- 第4章 控制器的设计与实现

- 4.1 引言

- 4.2 系统硬件电路的实现

- 4.2.1 单片机及外围电路设计

- 4.2.2 信号检测电路

- 4.2.3 PWM产生电路

- 4.2.4 MOSFET驱动电路

- 4.2.5 保护电路设计

- 4.2.6 通讯模块设计

- 4.3 软件设计

- 4.3.1 主程序

- 4.3.2 蓄电池充放电系统子程序

- 4.3.3 基于模糊控制的风力发电机以及太阳能电池MPPT子程序

- 4.3.4 人机界面设计

- 4.4 系统选型

- 4.4.1 风力发电机的选择

- 4.4.2 太阳能电池板的选择

- 4.4.3 蓄电池的选择

- 4.5 系统安装运行

- 4.6 系统运行分析

- 4.7 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间参加的科研工作

### 相关论文文献

- [1].双向6kV保安电源在两个独立发电系统中的应用[J]. 电力安全技术 2010(02)

- [2].风光蓄互补发电优化配置研究[J]. 通讯世界 2017(23)

- [3].大型客机发电系统研究[J]. 科技视界 2015(18)

- [4].浅谈超临界二氧化碳发电系统[J]. 科技资讯 2018(21)

- [5].光伏-储能联合发电系统运行机理及控制策略[J]. 电力自动化设备 2011(08)

- [6].一种特殊的车载发电系统研究[J]. 移动电源与车辆 2013(03)

- [7].多光伏发电直流网及其控制策略[J]. 电力自动化设备 2011(11)

- [8].新型混合励磁发电系统用无刷励磁机电磁性能分析[J]. 大电机技术 2017(04)

- [9].风光能互补发电系统在节水灌溉工程中的应用[J]. 中国高新技术企业 2015(24)

- [10].风光互补发电系统的研究与应用[J]. 才智 2012(16)

- [11].电力系统可靠性分析综述[J]. 科技信息 2011(10)

- [12].太阳能光伏并网电站建设监理经验谈[J]. 绿色建筑 2010(02)

- [13].火电厂发电系统的能耗与污染控制探究[J]. 数字通信世界 2020(02)

- [14].行波热声发电系统的阻抗匹配[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(03)

- [15].Crowbar保护在双馈异步风力发电系统电网故障穿越中的应用[J]. 电力自动化设备 2011(07)

- [16].发电系统调试技术应用[J]. 河南科技 2019(02)

- [17].风光互补发电系统设计及最大功率点跟踪控制[J]. 电力电子技术 2015(01)

- [18].提高汽车适应能力的车载自发电系统[J]. 专用汽车 2009(03)

- [19].低品位能源发电系统研究进展[J]. 热力发电 2015(08)

- [20].多功能光伏-蓄电池发电系统为大电网提供频率支撑的仿真设计[J]. 天津工业大学学报 2014(02)

- [21].基于多目标优化策略的风光柴储发电系统的设计[J]. 山东工业技术 2018(11)

- [22].刍议继电保护自动化技术在电力系统中的应用[J]. 中国高新技术企业 2016(25)

- [23].便携式多动力源发电系统设计的探究[J]. 科技与创新 2015(12)

- [24].天然气螺杆膨胀机的开发与应用[J]. 石油与天然气化工 2013(04)

- [25].燃气分布式能源站电气监控系统设计优化[J]. 华电技术 2019(12)

- [26].基于贝叶斯网络算法的发电系统可靠性评估[J]. 通信电源技术 2019(05)

- [27].户外光电池面板的自动清洁控制系统的设计[J]. 科技风 2014(20)

- [28].永磁电机在风力发电系统中的应用及其发展[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(20)

- [29].管式固体氧化物燃料电池堆的研究进展[J]. 科学通报 2013(21)

- [30].发电系统一致性运行可靠性指标及其优化模型[J]. 中国电机工程学报 2009(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a72d2c18f244d319c34f16f2.html