# 智能交通系统中无线通信网络的研究

### 论文摘要

随着经济社会的迅速发展,交通问题日益突显,智能交通成为世界各国研究的热点。而建立合理、有效的交通通信系统对于实现智能交通来说至关重要,也是实现智能交通的重点和难点。按照功能,交通通信系统可分为两个部分:车路通信部分和车间通信部分。车路通信部分,由于路面通信设施的固定特性,所以采用基站通信方式是较为合理的,对此的研究已基本趋于成熟。车间通信部分,由于车辆的快速移动,会导致拓扑结构的迅速变化,使得通信过程复杂多变。本文提出将移动自组织(Ad Hoc)网络应用于车间通信环境下,其中的每个车辆节点既作为通信终端,又作为路由器,从而解决了拓扑结构快速变化所带来的问题。为解决MAC层如何公平、有效地共享信道资源的问题,本文对常用的IEEE 802.11的MAC协议的退避算法做出改进。提出根据网络当前具体的竞争激烈情况,动态调整退避的时间值的退避改进算法。并通过OPNET Modeler仿真平台建立了车辆通信网络仿真模型,验证了该算法在网络竞争激烈的情况下,可提高信道的利用率和网络的吞吐量。此外,本文研究了移动自组织网络常用的路由技术,通过分析比较指出AODV协议是更符合车间通信的路由技术,并通过OPNET Modeler仿真平台得到验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 0.1 课题研究意义

- 0.2 国内外研究现状

- 0.3 本文的研究内容

- 0.4 本文的组织结构

- 1. 智能交通体系结构及通信特点

- 1.1 智能交通系统概述

- 1.2 车辆通信网络的特点分析

- 1.2.1 车路通信RVC 的特点

- 1.2.2 车间通信IVC 的特点

- 1.2.3 车辆网络的整体特点

- 1.3 移动AD HOC 网络简介

- 1.4 移动AD HOC 网络技术应用于车辆通信的优点

- 1.5 移动AD HOC 网络技术应用于车辆通信需要解决的问题

- 1.6 本章小结

- 2. 车辆网络中的媒体访问控制子层MAC 协议

- 2.1 现有的MAC 协议解决方案及其比较

- 2.1.1 基于WLAN 的MAC 协议

- 2.1.2 基于3G 技术的MAC 层协议

- 2.2 基于WLAN 的车辆网络MAC 协议

- 2.2.1 WLAN 的MAC 协议

- 2.2.2 PCF 接入方式

- 2.2.3 DCF 接入方式

- 2.2.4 带冲突避免的载波侦听多路访问CSMA/CA 协议

- 2.3 WLAN 的MAC 协议退避算法研究及其改进

- 2.3.1 二进制指数退避BEB 算法

- 2.3.2 二进制指数退避BEB 算法的特点及存在的问题

- 2.3.3 二进制指数退避BEB 算法的改进

- 2.4 本章小结

- 3. 改进后的MAC 协议仿真分析

- 3.1 仿真平台简介

- 3.2 MAC 协议节点模型的建立

- 3.3 MAC 协议进程模型的建立

- 3.4 仿真结果分析

- 3.5 本章小结

- 4. 车辆网络中路由协议的研究

- 4.1 移动自组织网络协议分类

- 4.2 动态源路由DSR 协议

- 4.3 AD HOC 按需距离矢量AODV 协议

- 4.4 路由协议的仿真分析比较

- 4.4.1 网络模型的建立

- 4.4.2 节点模型的建立

- 4.4.3 进程模型的建立

- 4.4.4 仿真结果及分析

- 4.5 本章小结

- 5. 总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在校期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].国外智能交通系统介绍[J]. 广东交通 2011(05)

- [2].大数据及其在城市智能交通系统中的应用[J]. 门窗 2019(12)

- [3].提升城市流动性的智能交通系统研究[J]. 集成电路应用 2019(12)

- [4].智能交通系统的兴起与主要组成部分[J]. 汽车与安全 2019(11)

- [5].美日等国城市智能交通系统建设[J]. 汽车与安全 2019(11)

- [6].简析大数据在智能交通系统中的应用[J]. 广东通信技术 2019(11)

- [7].提升城市流动性的智能交通系统研究[J]. 智能城市 2020(03)

- [8].苏州市智能交通系统运行维护及商业化运营模式研究[J]. 江苏科技信息 2020(02)

- [9].基于物联网太阳能辅助供电智能交通系统设计[J]. 山西电子技术 2020(01)

- [10].“有意义学习”理论在《智能交通系统》课程体系建设中的应用[J]. 高教研究与实践 2019(04)

- [11].大数据在城市智能交通系统中的应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2020(05)

- [12].城市智能交通系统总体设计思路探析[J]. 智能城市 2020(10)

- [13].关于高速公路智能交通系统的规划探究[J]. 科技经济导刊 2020(19)

- [14].城市智能交通系统的发展现状与趋势探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(11)

- [15].标准助力部署城市智能交通系统[J]. 中国标准化 2020(08)

- [16].智能交通系统在道路交通风险主动防控中的应用[J]. 交通世界 2020(21)

- [17].基于RFID和物联网技术的智能交通系统设计[J]. 电子测试 2020(17)

- [18].浅谈智能交通系统中的无线通信技术及其应用[J]. 低碳世界 2020(09)

- [19].大数据下智能交通系统的发展综述[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(01)

- [20].中国智能交通发展回眸(一) 智能交通系统的起步岁月[J]. 中国交通信息化 2018(12)

- [21].中国智能交通系统的现状和发展对策[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2019(01)

- [22].大数据在智能交通系统中的应用浅析[J]. 中国交通信息化 2019(01)

- [23].智能交通系统的研究现状及发展趋势分析[J]. 中国设备工程 2019(02)

- [24].我国智能交通系统的发展研究[J]. 住宅与房地产 2019(06)

- [25].新型智慧城市建设背景下智能交通系统设计研究——以安徽省合肥市为例[J]. 哈尔滨学院学报 2019(05)

- [26].大数据在智能交通系统中的应用[J]. 电脑知识与技术 2019(17)

- [27].智慧城市中关于智能交通系统的建设研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(15)

- [28].城市智能交通系统建设内容与探讨[J]. 现代经济信息 2017(22)

- [29].智能交通系统技术动态及发展趋势[J]. 科技创新导报 2017(29)

- [30].城市智能交通系统发展现状预备未来趋势分析[J]. 通讯世界 2017(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a731d1c39f5a8fbd81347625.html