# 高性能轴承钢的组织与性能研究

### 论文摘要

本文是在一种新型轴承钢的基础上,采用马氏体相变强化和析出相强化的设计方法设计了一种具有超高强度和良好塑韧性的低碳马氏体Fe-Cr-Co-Ni-Mo系高性能轴承钢为试验材料。通过OPM.SEM.XRD.TEM和力学性能测试等实验手段研究了淬火温度、冷处理+回火次数、回火温度等对试验用钢组织和力学性能的影响,探讨了热处理工艺、组织与力学性能之间的关系。在1020～1050℃淬火后,试验用钢的组织以板条马氏体为主,并含有16%左右的残余奥氏体；随着淬火温度的升高,原始奥氏体晶粒长大,马氏体板条束逐渐变粗大。在105℃淬火后,由于淬火温度过高组织中出现了呈网状分布在原始奥氏体晶界处的δ-Fe；奥氏体晶粒的增大和δ-Fe的出现,导致试验用钢的HRC逐渐下降。通过研究不同冷处理+回火次数下试验用钢组织中的残余奥氏体含量可知,淬火后在-75℃进行2h一次冷处理可以极大的促进残余奥氏体的转变,残余奥氏体量下降了约75.4%；第二次冷处理后,残余奥氏体的转变量明显降低。试验用钢经过二次冷处理后的组织中仍含有少量的残余奥氏体,说明二次冷处理并不能使残余奥氏体完全转变。试验用钢在1040℃淬火（Q）→-75℃一次冷处理（QC）→510℃一次回火（QCT）→-75℃一次冷处理（QCTC）-→510℃二次回火（QCTCT）后的组织均为板条马氏体+少量的残余奥氏体；随着冷处理+回火次数的增加,马氏体板条得到细化。奥氏体含量的减小和马氏体板条的细化使得试验用钢的洛氏硬度随冷处理+回火次数的增加而增大,而冲击韧性下降。试验用钢经过二次冷处理后,在485-525℃二次回火后的组织以细小弥散的回火马氏体为主,并含有2%左右的残余奥氏体。随着回火温度的升高,马氏体基体的固溶强化作用减弱而析出强化作用增强使得试验用钢的抗拉强度（Rm）、屈服强度（R0.2）和洛氏硬度（HRC）均有所上升,而伸长率（δ）和冲击功（Ak）均略有下降。试验用钢在525℃二次回火后具有良好的综合力学性能：Rm=1848.0 MPa；R0.2=1505.0MPa；δ=16.75%；强塑积为30.95 GPa.%；屈强比为0.80。在试验研究的温度范围内1040℃×1h淬火+-75℃x2h一次冷处理+525℃x2h一次回火+-75℃x2h二次冷处理+525℃x2h二次回火为试验用钢的最佳处理工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 轴承钢简介

- 1.1.1 轴承的工作环境及其对轴承钢的要求

- 1.1.2 轴承钢的分类

- 1.2 合金元素在轴承钢中的作用

- 1.3 轴承钢的强韧化

- 1.3.1 轴承钢的强化机制

- 1.3.2 轴承钢的韧化机制

- 1.3.3 高性能轴承钢的强韧化方法

- 1.4 轴承钢的热处理工艺

- 1.4.1 球化退火

- 1.4.2 淬火和回火

- 1.4.3 冷处理

- 1.4.4 提高轴承钢性能的热处理新工艺

- 1.5 轴承钢的发展及研究现状

- 1.5.1 国外轴承钢的发展

- 1.5.2 国内轴承钢的发展

- 1.5.3 轴承钢的发展方向及研究现状

- 1.6 本课题研究的目的和意义

- 第二章 试验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 热（冷）处理工艺

- 2.2.2 组织分析

- 2.2.3 物相分析

- 2.2.4 力学性能测试

- 第三章 淬火温度对高性能轴承钢组织和性能的影响

- 3.1 淬火温度对试验用钢组织的影响

- 3.2 淬火温度对试验用钢晶粒大小的影响

- 3.3 淬火温度对试验用钢硬度的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 冷处理次数对高性能轴承钢组织及性能的影响

- 4.1 冷处理次数对试验用钢组织的影响

- 4.1.1 不同冷处理次数下的显微组织

- 4.1.2 不同冷处理次数下的微观结构

- 4.1.3 不同冷处理次数下的奥氏体含量

- 4.2 冷处理次数对试验用钢力学性能的影响

- 4.2.1 不同冷处理次数下的硬度和冲击韧性

- 4.2.2 不同冷处理次数下的冲击断口形貌

- 4.3 本章小结

- 第五章 回火温度对高性能轴承钢组织和性能的影响

- 5.1 回火温度对试验用钢组织的影响

- 5.2 回火温度对试验用钢力学性能的影响

- 5.3 回火温度对试验用钢断口形貌的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a785523aaca6ed74987511cc.html